Kamera IP obrotowa – 4 szt.

Specyfikacja

Wideo
Przetwornik obrazu 1/2.8" CMOS
Rozdzielczość 3840(H)x2160(V)
Skanowanie Progresywne
Czułość Kolor: 0.1Lux (F1.6, 1/30sek), 
B/W: 0Lux(IR LED On)
Obiektyw 
Ogniskowa 5~150mm (30x) zoom optyczny
Apertura F1.6(Wide) - F4.56(Tele)
Kąt widzenia H: 57.42°(Wide)~2.19°(Tele)
V: 33.54°(Wide)~1.25°(Tele)
Minimalna odległość 3m(9.84ft)
Sterowanie ostrością Oneshot AF, Focus save
Typ obiektywu DC auto iris
PTR
Obrót 360° bez punktu końcowego
Szybkośc obrotu Maks. 500°/sek, Ręczne: 0.024°/sek~250°/sek
Wychylenie 110° (-20°~90°)
Szybkość wychylenia  Maks. 350°/sec, Ręczne: 0.024°/sec~250°/sec
Sekwencje Preset(300), Swing, Grupy(6), Trasa, Ścieżka, 
Auto Run, Harmonogram
Dokładność presetu ±0.1°, Korekcja wychylenia i obrotu 
Funkcje
Zasięg oświetlacza IR 200m
Funkcja dzień/noc Auto (ICR) / Kolor / B/W / Zewnętrzna / Harmonogram
Kompensacja oświetlenia tylnego Wył. / BLC / HLC / WDR
WDR extremeWDR
Cyfrowa redukcja szumów TAK (SSNR Ⅴ)
Cyfrowa stabilizacja obrazu TAK (wbudowany żyroskop)
Funkcja Kompensacji zamgleniaTAK
Detekcja ruchu Wł. / Wył. (8 stref)
Maski prywatności Wł. / Wył. (32 strefy)
- Kolor: Grey / Green / Red / Blue / Black / White
- Mozaika
Kontrola wzmocnienia TAK
Balans bieli ATW / AWC / Ręczny / Indoor / Outdoor
Szybkość migawki Min / Maks / Anti-flicker (2 ~ 1/12,000 sek)
Obrót obrazu Obrót: Wł./ Wył.
Odbicie lustrzane: Wł./ Wył. 
Wejścia / wyjścia alarmowe opcja (wymagany moduł SPM-4210)
Aktywacja alrmu Wejście alarmowe (z SPM-4210), Analiza obrazu, Rozłączenie sieci
Zdarzenia alarmowe Przekazywanie plików za pośrednictwem FTP i poczty e-mail, powiadamianie przez e-mail, rejestrowanie na kartach SD / SDHC / SDXC lub w sieciowej pamięci masowej po aktywacji zdarzeń, wyjście alarmowe przez SPM-4210, handover, preset PTZ
Licznik pikseli TAK
Pamięć Edge Micro SD/SDHC/SDXC  1TB (2 gniazda x 500GB)
Analiza wideo Detekcja kierunku ruchu, zamglenia, twarzy, ruchu, pojawienia się/zniknięcia obiektu, wejścia/wyjścia, podejrzanego zachowania, sabotażu, wirtualna linia, wykrywanie uderzeń. detekcja dźwięku, klasyfikacja dźwięku: wystrzał, krzyk, tłuczone szkło, eksplozja (z modułem SPM-4210)
Pamięć 4GB RAM, 512MB Flash
Strumienie wideo
Kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG
Rozdzielczość 3328x1872,3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 
1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480,
640x360, 320x240
Maks. liczba klatek
H.265 / H.264 H.265/H.264: Maks. 30kl./s / 25 kl./s (60Hz/50Hz)
MJPEG Maks. 30kl./s / 25 kl./s (60Hz/50Hz)
Smart Codec Ręcznie (5 obszarów)
WiseStream Ⅱ TAK
Kontrola przepływu danych H.265 / H.264: CBR lub VBR
MJPEG: VBR
Transmisja strumieniowa Wielostrumieniowość (do 10 profili)
Sposób struieniowania Unicast / Multicast
Jednoczesne połączenia maksymalnie 20 użytkowników (Unicast)
Interfejs programowania aplikacji ONVIF Profile S / G / T, SUNAPI(HTTP API), Open Platform
Sieć
Ethernet Ekranowany RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Protokół IP v4 / v6, TCP, UDP, DHCP, LLDP, HTTP, HTTPS, ARP, Bonjour, DNS, ICMP, NTP, PIM-SM, SNMP v1/2c/3 – MIB-2, UPnP, RTP, RTCP, RTSP, SRTP, IGMP, PIM-SM, FTP, SMTP, PPPoE, DDNS, QoS – Layer 3 DSCP
Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie hasłem
Brak hasła domyślnego. Wymuszenie nadania hasła przy pierwszym logowaniu
Wymuszenie zastosowania hasła złożonego 
Filtrowanie adresów IP
Autoryzacja logowania HTTPS(SSL/TLS)

Gwarancja : 60 miesięcy

Kamerę należy doposażyć w dedykowany uchwyt montażowy.

Zamawiający nie dopuszcza ofert równoważnych.