Załącznik nr 4

WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Urządzenia chłodnicze:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie pracy sprężarki i efektu chłodniczego;

- przegląd automatyki sterującej, chłodniczej;

- sprawdzenie i ewentualne czyszczenie skraplaczy, półek, wanienek ściekowych;

- przegląd stanu pasków klinowych, poziomu oleju, szczelność układu chłodniczego;

- regulacja zaworów i termostatów;

- sprawdzenie zanieczyszczenia filtra zaworu rozprężnego, odcinającego;

- usuniecie ewentualnych drobnych usterek;

- sprawdzenie instalacji elektrycznej, stanu wyłączników, śrub i styków.

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Urządzenia grzejne:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł;

- przegląd instalacji elektrycznej / gazowej urządzenia;

- przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia;

- usuniecie ewentualnych drobnych usterek;

- pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Piece konwekcyjne:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł;

- przegląd instalacji elektrycznej / gazowej urządzenia;

- przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia;

- usuniecie ewentualnych drobnych usterek;

- pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego;

- odkamienienie urządzenia przy użyciu środków Zamawiającego;

- sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku  nie  prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji  następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Zmywarki i urządzenia myjące:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie płyt, wanien, wskaźników, uchwytów, pokręteł;

- przegląd instalacji elektrycznej urządzenia;

- przeczyszczenie styków, złączy, kontrola zabezpieczenia;

- pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego;

- odkamienienie urządzenia przy użyciu środków Zamawiającego;

- usuniecie ewentualnych drobnych usterek;

- sprawdzenie działania uzdatniacza wody i konserwacja;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku  nie  prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji  następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Urządzenia rozdrabniające:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- kontrola przekładni kół zębatych ;

- sprawdzenie stanu noży, sitek, cierników, sprężyn;

- sprawdzenie stanu technicznego przystawek;

- pomiar rezystancji i ciągłości przewodu zerowego;

- usuniecie drobnych usterek, próba sprawności;

- sprawdzenie i poprawki instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości przewodu ochronnego;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku nie prawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Urządzenia czyszcząco, szorująco, myjące:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie działania włączników, pokręteł, przycisków;

- sprawdzenie stanu masy ściernej, sit, dysz;

- sprawdzenie stanu pasków klinowych, ułożyskowania;

- sprawdzenie zasilania, dopływu wody, zaworów;

- sprawdzenie pracy pompy, usunięcie drobnych usterek;

- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, usunięcie drobnych usterek;

- pomiar  rezystancji i ciągłości przewodu ochronnego;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

Wózki akumulatorowe:

Konserwacja planowa zapobiegawcza obejmuje czynności:

- sprawdzenie stanu styków i połączeń układu elektrycznego;

- sprawdzenie poziomu płynów eksploatacyjnych;

- sprawdzenie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych;

- sprawdzenie stanu wideł;

- sprawdzenie stanu cylindrów hydraulicznych;

- sprawdzenie i regulacja napięcia pasków;

- sprawdzenie luzów układu kierowniczego;

- sprawdzenie stanu zużycia rolek i powierzchni pracujących;

- sprawdzenie stanu zużycia łańcuchów nośnych i mechanizmu podnoszenia;

- sprawdzenie smarowania wózka;

- sprawdzenie mocowania i funkcjonowania wyłączników i przełączników;

- sprawdzenie stanu baterii;

- sprawdzenie hamulca zasadniczego;

- sprawdzenie hamulca postojowego;

- sprawdzenie mocowania cylindrów przechyłu;

- udzielenie obsłudze wskazań odnośnie eksploatacji urządzeń;

W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia w ramach konserwacji następuje diagnoza uszkodzenia, a następnie, w zależności od potrzeby, poniższe czynności:

- klasyfikacja do naprawy lub wybrakowania;

- dokonanie właściwej adnotacji w dowodzie  urządzenia i ewentualnie w protokole stanu technicznego

UWAGA:

SPRZĘT BĘDĄCY W OKRESIE GWARANCJI PODLEGA TYLKO PRZEGLĄDOWI KONSERWACYJNEMU, KTÓRY NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ WARUNKÓW GWARANCJI DANEGO SPRZĘTU