PRZEDMIAR ROBÓT

Rzepin Zachodnia 1

Remont pomieszczenia

| L.p. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenie | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I . Roboty budowlane: |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0348-05 | Rozbiórka ścianki działowej o gr ½ cegły na zaprawie cementowej 1,00 x 2,30 = 2,30 m2 | m2 | 2.30 |
| 2 | KNR 4-01 0702-09 | Obicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do 30 cm ( pod strzępnie muru) 3,00 x 2 + 3.00 | m | 9 |
| 3 | KNR W 2-02 0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego dł, 49 cm 5,60 x 2,80 = 15,68 minus 0,90 x 2,05 = 1,85 Razem: 13,83 | m2 | 13,83 |
| 4 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami terakota na klej. Płytki o wymiarach min 25/35 cm (5,60 + 2,50) x 2 x 2,05 = 33,21 minus: 0,90 x 2,05 x 2 = 3,69 Razem: 29,52 | m2 | 29,52 |
| 5 | KNR 0-12 1118-01 | Posadzka z płytek granitogresowych o wymiarach 35/35 cm , układana na kleju 14,00 + 16,70 = 30,70 | m2 | 30,70 |
| 6 | KNR 0-12 1119-01 | Cokolik z płytek o wys. do 10 cm w pomieszczeniu biurowym (5,60+3,11) x 2 = 17.42 m | m | 17.42 |
| 7 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną ( 5,60 + 3,11) x 2 x 2,70 = 47,03 (5,60 + 2,51) x 2 x 5,00 = 81,10 14,00 + 16,70 ( sufity) = 30,70 (3,80 + 1,50) x 2 x 5,00 = 53,00 3,80 x 1,50 = 5,70 Razem: 217,53 | m2 | 217,53 |
| 8 | KNR 4-01 0108-07 | Wywóz gruzu samochodami na odległość do 1 km 9,0 x 0,30 x 0,03 x 1,5 2,70 x 0,16 x 0.03 x 1,5 1,00 x 2.40 x 0,18 x 1,5 | m3 | 0,79 |
| 9 | KNR 4-01 0109-08 | Wywóz gruzu samochodami za dalsze 13 km m3 -0,79 |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Składowanie gruzu na wysypisku 0,79 m3 x 1,8 = 1,4 t | t | 1,4 |
| 11 | KNR 2-02 1022-01 anal | Skrzydła drzwiowe pełne wewnętrzne jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone z oscieżnicą regulowaną NFD ( 1 szt – 90 + 1 szt 80) – 3,6 m2 | m2 | 3,60 |
| 12 | KNR 4-01 0322-02 | Dostarczenie i osadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach - szt -3 | szt | 3 |
| 13 | KNR 4-01 0322-02 | Dostarczenie i osadzenie kraty wentylacyjnej 25/35 cm w ścianie zewnętrznej | szt | 1 |
| 14 | KNR 2-02 0121-03 | Ścianki działowe o gr 12 cm z gazobetonu 0,90 x 2,80 = 2,52 m2 | m2 | 2,52 |
| 15 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne kat III na ścianach poz 3 – 13,83 x 2 = 27,66 1,10 x 2,80 x 2 = 6,16 Razem: 33,82 | m2 | 33,82 |
| 16 | KNR W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytami z włókien wełny mineralnej ( 60 x 60 cm kaseton) m2 – 16,70 sufit (1,80 + 2,30 ) x 1,30 = 5,33 Razem: 22,03 | m2 | 22.03 |
| 17 | KNR W 2-02 1018-02 | Okna z PCV wstawione w istniejące naświetla okienne o pow do 1m2 Wymiar ok. 79/82 i 82/108 - szt 2 | m2 | 1,53 |
| 18 | KNR 2-02 0357-01 | Nadproża prefabrykowane strunobetonowe 11/11 cm dł 120 szt - 3 | szt | 3 |
| 19 | KNR 2-02 0101-04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej o przekroju 25/35 łączone profilami kołnierzowymi ( leżak z wyprowadzeniem przez ścianę zewnętrzną m- 3,3 m2 - 4,50 | m2 | 4,50 |
| 20 | KNR W 2-02 0533-01 | Nasady wentylacyjne blaszane dachowe o średnicy do 20 cm szt - 3 | szt | 3 |
|  |  | II. Roboty sanitarne |  |  |
| 21 | KNR W 2-15 0137-02 | Dostawa i montaż baterii zlewozmywakowej stojącej szt - 1 | szt | 1 |
| 22 | KNR 0-31 0109-04 anal | Dostawa i montaż podgrzewacza wody V-5 l – szt - 1 | szt | 1 |
| 23 | KNR W 2-15 0229-05 | Dostawa i montaż zlewozmywaka na szafkę kwasoodpornego – szt - 1 | szt | 1 |

Przedmiar wykonał: B. Jaroszonek