Filtry do centrali wentylacyjnych

| Lp. | Typ filtra wg PN normy | Wymiary filtra szer. x wys. (mm) | Głębokość worka (mm) | Ilość komór w ramce | Grubość ramki filtra (mm) | Ilość filtrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3 | 796x311 | 300 | 8 | 24-25 | 8 szt. |
| 2 | F5 | 592x592 | 300 | 6 | 24-25 | 6 szt. |
| 3 | F5 | 490x490 | 300 | 5 | 24-25 | 4 szt. |
| 4* | F9 | 879x287 | 500 | 6 | 23-24* | 8 szt. |
| 5* | F9 | 879x287 | 590 | 6 | 23-24* | 12 szt. |

*pozycja 4 i 5 - Filtry typu F9 są montowane w metalowych sztywnych szynach o szerokości 25mm. 

Kieszenie filtracyjne mocowane na kratownicy w ramie zapewniającej szczelność i dużą wytrzymałość mechaniczną. Materiał filtracyjny – włóknina odporna na wilgoć wykonana jako 100% włókno syntetyczne zapewniające równomierny przepływ powietrza i niskie opory przepływu przy dużej pyłochłonności i dużej żywotności filtra. Ramki i kratownice filtra z pionowym układem kieszeni filtracyjnych powinny być wykonane z tworzywa lub blachy stalowej ocynkowanej.

Filtry obowiązkowo muszą posiadać oznakowanie identyfikujące jego klasę, wymiary, ilość komór, kierunek przepływu powietrza oraz producenta.