- Przedmioty dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny pod względem technicznym. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia określonym w Formularzu opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.  Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

- W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, posiadający certyfikat zgodności CE. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi pochodzić z produkcji nie starszej niż 2022 r.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 99 ust. 5 Pzp., traktując postawione wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia jako warunki minimalne, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał w zakresie funkcjonalności oferowanego urządzenia. Zakres równoważności zawarty jest w określeniu minimalnych parametrów technicznych opisanych w rubryce B tabeli. Równoważność będzie oceniania w stosunku do wszystkich opisanych parametrów minimalnych.

- Zamawiający wymaga wypełnienia w tabeli rubryki E „Oferta Wykonawcy”, tj. opisania oferowanego przedmiotu zamówienia w stosunku do minimalnych parametrów wskazanych przez Zamawiającego o ile opis wymaga wpisania konkretnych parametrów w odpowiedzi na wymagania Zamawiającego, w pozostałych przypadkach jeśli wymaganie Zamawiającego to opis funkcji które ma spełniać opisany przedmiot zamówienia, Wykonawca dokonuje deklaracji na podstawie formuły TAK/NIE. Jeśli Wykonawca składa ofertę równoważną bądź o parametrach lepszych niż specyfikowane przez Zamawiającego, zobowiązany jest do opisania oferowanych parametrów lub funkcji.

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia za pomocą oferowanych parametrów technicznych  parametru nie oznacza kopiowania wymagań z rubryki B do rubryki E. Oferty złożone w ten sposób zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5. Ustawy Pzp.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace montażowe i 12 miesięcznego okresu gwarancji na zaoferowane elementy hydrauliki.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego - minimalne parametry techniczne | Jednostka miary | Wymagana Ilość | Oferta Wykonawcy | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | E |
| Adaptacja i dostawa hydrauliki do modułów kontenerowych wraz z montażem i uruchomieniem dla 4 lokalizacji (Giżycko, Pieczarki, Pasłęk i Grzmięca) |
| Wyszczególnienie | ZRJ Giżycko | ZHRJ Pieczarki | PZW Toruń ZG Grzmięca | OZ Pasłęk |  |
| Zestaw Modelowy |
| 1. | Kontener techniczny | wstawić rewizję PCV  110 mm na odpływie z kontenera hodowlanego (podchowowo-wylęgarniczego) – rurociąg powrotny wody obiegowej |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* | ……….. |
|  |  | wymiennik ciepła (Hewalex – typ SP-300K) – zmienić położenie z poziomego na pionowe (cały układ razem z pompą obiegową), przebudować rurociąg wodny tak, żeby uzyskać jego większą elastyczność - zrównoważenie napięć materiału przy zmianach temperatur („rozprężnik U”) |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
|  |  | wykonać dodatkowy dopływ wody do mikro obiegu (zestaw 2-basenowy): rura PCV  50 (dł. ok. 2 m.b.) z zaworem odcinającym PCV  50 (1 szt.) na dopływie ze zbiornika retencyjnego (zmiana kolanka na trójnik PCV  50, biały), kolanko PCV  50 (2 szt.), rura rozprowadzająca PCV  50 (dł. ok. 1 m.b., 2 szt.), trójnik PCV  50 (1 szt.), zawór PCV  50 (2 szt.) |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
|  |  | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
|  | Kontener hodowlany (wylęgarniczo-podchowowy) | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
|  |  | w korytach podchowowych (0,34 m3), wymiana zaworów (fot. 5) na  50 mm (razem 2 szt.), wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu (fot. 6), umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %, 2 szt.) |  |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
| Zestaw Docelowy |
| 1. | Kontener techniczny | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) |  |  | komplet | 2 | TAK/NIE* | ……….. |
|  |  | na odpływie z kontenerów: wylęgarniczego (OB. 1) i hodowlanego (OB. 2) – rurociąg powrotny wody obiegowej – wstawić rewizję PCV f110 mm (1 szt. OB., razem 2 szt.). | na odpływie z kontenerów: wylęgarniczego (OB. 1) i hodowlanego (OB. 2) – rurociąg powrotny wody obiegowej – wstawić rewizję PCV f110 mm (1 szt. OB., razem 2 szt.). | na odpływie z kontenerów: wylęgarniczego (OB. 1) i hodowlanego (OB. 2) – rurociąg powrotny wody obiegowej – wstawić rewizję PCV f110 mm (1 szt. OB., razem 2 szt.). | na odpływie z kontenerów: wylęgarniczego (OB. 1) i hodowlanego (OB. 2) – rurociąg powrotny wody obiegowej – wstawić rewizję PCV f110 mm (1 szt. OB., razem 2 szt.). | komplet | 4 | TAK/NIE* |  |
|  |  | wymiennik ciepła (Hewalex – typ SP-300K) – zmienić położenie z poziomego na pionowe (cały układ razem z pompą obiegową), przebudować rurociąg wodny tak, żeby uzyskać jego większą elastyczność - zrównoważenie napięć materiału przy zmianach temperatur („rozprężnik U”), (2 kpl.) | wymiennik ciepła (Hewalex – typ SP-300K) – zmienić położenie z poziomego na pionowe (cały układ razem z pompą obiegową), przebudować rurociąg wodny tak, żeby uzyskać jego większą elastyczność - zrównoważenie napięć materiału przy zmianach temperatur („rozprężnik U”), (2 kpl.) | wymiennik ciepła (Hewalex – typ SP-300K) – zmienić położenie z poziomego na pionowe (cały układ razem z pompą obiegową), przebudować rurociąg wodny tak, żeby uzyskać jego większą elastyczność - zrównoważenie napięć materiału przy zmianach temperatur („rozprężnik U”), (2 kpl.) | wymiennik ciepła (Hewalex – typ SP-300K) – zmienić położenie z poziomego na pionowe (cały układ razem z pompą obiegową), przebudować rurociąg wodny tak, żeby uzyskać jego większą elastyczność - zrównoważenie napięć materiału przy zmianach temperatur („rozprężnik U”), (2 kpl.) | komplet | 4 | TAK/NIE* |  |
| 2. | Kontener wylęgarniczy | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) |  |  | komplet | 2 | TAK/NIE* |  |
|  |  | w zestawach wylęgarniczych (Weissa i McDonalds), wymiana zaworów spustowych w odbieralnikach na  50 mm (8 szt.), wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (8 szt.) | w zestawach wylęgarniczych (Weissa i McDonalds), wymiana zaworów spustowych w odbieralnikach na  50 mm (4 szt.), wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) |  | w zestawach wylęgarniczych (Weissa i McDonalds), wymiana zaworów spustowych w odbieralnikach na  50 mm (8 szt.), wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) | komplet | 3 | TAK/NIE* |  |
| 3. | Kontener podchowowy | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) | na podłodze w części zasadniczej (powierzchnia orientacyjna: 11 m2, dł. x szer. 4,8 x 2,3 m; +/- 5%) i wiatrołapie (powierzchnia orientacyjna: 2,3 m2, dł. x szer.: 1,0 x 2,3 m; +/- 5%), kontenera ułożyć i przykleić do podłogi, aluminiową blachę ryflowaną (anty poślizgową): grubość min. 3 mm, stop aluminium AW-1050, stopień utwardzenia minimum H244; w tym celu będzie konieczny częściowy demontaż i powtórny montaż urządzeń w kontenerze (1 kontener) |  |  | komplet | 2 | TAK/NIE* |  |
|  |  | w korytach podchowowych (0,34 m3), wymiana zaworów na  50 mm, wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) | w korytach podchowowych (0,34 m3), wymiana zaworów na  50 mm, wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) | w korytach podchowowych (0,34 m3), wymiana zaworów na  50 mm, wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) | w korytach podchowowych (0,34 m3), wymiana zaworów na  50 mm, wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (4 szt.) | komplet | 4 | TAK/NIE* |  |
|  |  | w basenach rotacyjnych (1 m3), wymiana zaworów na  50 mm (ZRJ 8 szt.), wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (ZRJ 8 szt.). W basenach rotacyjnych wykonać zabezpieczenie odpływu z blachy stalowej nierdzewnej perforowanej (2-2,5 mm) okrągłe  30 cm +/- 5 cm (pomiar na miejscu, 8 szt. i w kształcie rury  75 mm (oczko 1 mm), wysokość 1 m (8 szt.); Zakończenie rury dopływowej w korytach podchowowych (0,34 m3) - kolanko  50 mm 90° PCV (szare) – 48 szt., sztucer  50 mm, dł. 30 cm PCV (szare) – 24 szt. | w basenach rotacyjnych (1 m3), wymiana zaworów na  50 mm (ZHRJ 4 szt.) wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (ZHRJ 4 szt.); W basenach rotacyjnych wykonać zabezpieczenie odpływu z blachy stalowej nierdzewnej perforowanej (2-2,5 mm) okrągłe  30 cm +/- 5 cm (pomiar na miejscu, 4 szt. i w kształcie rury  75 mm (oczko 1 mm), wysokość 1 m (4 szt.); |  | w basenach rotacyjnych (1 m3), wymiana zaworów na  50 mm (Pasłęk 4 szt.) wykonanie rewizji w ściankach bocznych od strony odpływu, umożliwiających dostęp do rurociągu odpływowego (dł. x szer. 0,3 x 0,2 m, +/- 5 %), (Pasłęk 4 szt.); | komplet | 3 | TAK/NIE* |  |
| 4 | Usługa transportu |  | Wykonawca po wykonanych pracach zapewni transport zestawu 3 kontenerów z Zakładu Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach do Ośrodka Zarybieniowego w Czarcim Jarze k/ Olsztynka. |  |  | komplet | 1 | TAK/NIE* |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO RAZEM: | ……….. |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowy (o ile wpisuje się w definicje) , kompletny i będzie gotowy do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

- Oświadczam (-y), że oferujemy 24 miesięczny okres gwarancji na wykonane prace montażowe i 12 miesięczny okres gwarancji na zaoferowane elementy hydrauliki.

podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami SWZ : …………………….………