PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

NAZWA ZADANIA:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie

INWESTOR:

Gmina Żmigród

pl. Wojska Polskiego 2-3

55-140 Żmigród

Powyższy zakres prac jest sklasyfikowany wg wspólnego słownika zamówień pod pozycją:

45311200-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Zawartość opracowania:

1. Strona tytułowa.

I. Część opisowa.

II. Część informacyjna.

III. Część rysunkowa.

I.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie.

Doświetlenie przejść dla pieszych

    - na drodze gminnej – ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie,

    - na drodze gminnej - ul. Wrocławska w Żmigrodzie.

Zakres rzeczowy dla przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie obejmuje:

-	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy doświetlenia przejść dla pieszych,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych wraz z zasilaniem,

- montaż elementów odblaskowych na jezdni przed pasami.

- poprawienia ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych,

- wykonania prawidłowej strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej,

- odtworzenia oznakowania poziomego w obrębie przejścia dla pieszych w tym pasy na jezdni oraz 6 szt. piktogramów A-17 "DZIECI" w technologii grubowarstwowej,

- wymiany 2 szt. znaku D-6 i 2 szt. tabliczek T-27 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluoroscencyjnej pomarańczowej.

Zakres rzeczowy dla przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie obejmuje:

-	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy doświetlenia przejść dla pieszych,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych wraz z zasilaniem,

- montaż elementów odblaskowych na jezdni przed pasami.

- poprawienia ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych,

- wykonania prawidłowej strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej,

- odtworzenia oznakowania poziomego w obrębie przejścia dla pieszych w tym pasy na jezdni oraz 4 szt. piktogramów A-17 "DZIECI" w technologii grubowarstwowej.

Trwałość użytkowa opraw zastosowanych do oświetlenia przejść dla pieszych musi wynosić minimum 
5 lat.

Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać wykorzystując technologię świecenia LED.

Podejście do instalacji ma być zrealizowane kablem doziemnym.

Zasilanie oświetlenia:

- na ul. Sienkiewicza z istniejącej szafy oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na dz. nr 34/2 AM-18 Żmigród,

- na ul. Wrocławskiej z istniejącego ZK zlokalizowanego na dz. nr 37/4 AM-10 Żmigród.

Uzgodnienie zasilania należy uzgodnić z Referatem Inwestycji i Rozwoju Lokalnego w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie.

W ramach zamówienia należy:

-	wykonać prawidłowe, dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

-	uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami ,

-	uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić w imieniu Zamawiającego wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych),

-	wykonać roboty budowlane w trybie określonym przez przepisy Prawa Budowlanego, na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy - zgodnie z przygotowanym projektem budowlano –wykonawczym oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Doświetlenie przejścia dla pieszych musi być wykonane poprzez ustawienie latarni w odległości od 1 do 2 m od zewnętrznej krawędzi przejścia dla pieszych, od strony nadjeżdżających pojazdów. Dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych musi zapewnić odpowiednie oświetlenie sylwetki pieszego od strony nadjeżdżających pojazdów - kontrast dodatni, a także oświetlać strefę oczekiwania min. 1 m przed przejściem. Dopuszcza się wysunięcie oprawy nad krawędź jezdni od +0,5 m do - 0,5 m. Wysięgniki muszą być ustawione prostopadle do osi jezdni. Zarówno wysięgniki jak i oprawy powinny mieć kąt nachylenia 0° w stosunku do powierzchni drogi.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania więcej niż jednego typoszeregu opraw oświetleniowych oraz maksymalnie dwóch wysokości słupów, przy czym w jednej lokalizacji można zastosować tylko słupy o jednakowej wysokości. Dopuszcza się różnice w długości wysięgników, aby zachowane było jednakowe wysunięcie opraw oświetleniowych na jezdni. Na wszystkich objętych niniejszym opracowaniem przejściach dla pieszych należy zachować ten sam standard wizualny latarni.

Przejścia pod drogami wykonywać metodą bezwykopową, na głębokości, na której nie będzie to powodowało uszkodzenia nawierzchni ulicy lub jej podbudowy.

Po wykonaniu montażu latarni i uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej oraz pionowej doświetlanego przejścia dla pieszych stosując siatki obliczeniowe i procedury zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d. oraz wieloarkuszowej normy PN EN 13201:2016 Oświetlenie drogowe.

Zachować układ ochrony od porażeń taki jaki w sieci zasilającej. Słupy oświetleniowe uziemić.

Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Budowa przedmiotowych doświetleń przejść dla pieszych ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego głównie ze zwiększeniem dla kierujących pojazdami widoczności przejść dla pieszych i przez to wymuszenie zwiększenia ostrożności we wskazanych miejscach.

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Cechy dotyczące rozwiązań technicznych.

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej, wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie robót na podstawie zgłoszenia budowy.

Dokumentacja winna spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie rzeczowym oraz spełniać wymagania przepisów (w tym ustawy Prawo Budowlane) w zakresie prawidłowości procesu inwestycyjnego.

2.2.	Zakres prac projektowych.

Na przedmiot dokumentacji składa się następujący zakres:

1)	projekt budowlano-wykonawczy,

2)	specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3)	projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu.

Zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę rozwiązań projektowych celem ich oceny 
i akceptacji przez Zamawiającego przed złożeniem projektu do uzgodnienia w ZUD.

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia 
w przygotowywanym projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilości odpowiedniej do zrealizowania zadania (w tym zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych) oraz 2 egz. dla Zamawiającego.

2.2.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i przygotowaną dokumentacją budowlano – wykonawczą, przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie roboty były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności 
w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, 
a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu  zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadają wymagane parametry.

W trakcie realizacji robót należy zapewnić obsługę geodezyjną celem prawidłowego wytyczenia tras kablowych i stanowisk słupów oświetleniowych oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej przed jej skierowaniem do uzgodnienia w ZUD, a następnie do realizacji – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane materiały i urządzenia w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym 
i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia do wykonywania i utrzymywania 
w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlano-elektrycznych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, spełnienie warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową itp.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór końcowy,

-	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 
o wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego stanu wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować kompletną dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach, zawierającą:

-	dokumenty z organów administracji architektoniczno – budowlanej dotyczące przedmiotowej inwestycji,

-	projekt obiektu budowlanego z naniesionymi zmianami wg stanu powykonawczego,

-	geodezyjny pomiar powykonawczy obiektu budowlanego,

-	protokoły z przeprowadzonych pomiarów kontrolnych, prób, badań, sprawdzeń, uruchomień, itp.

-	protokoły odbiorów technicznych,

-	atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, świadectwa, certyfikaty, itp.

-	karty katalogowe i gwarancyjne wbudowanych urządzeń,

-	dokumentacja fotograficzna w postaci elektronicznej,

-     dokumentację podwykonawcą lub potwierdzenie złożenia w ODGiK

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Informacje ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną 
i sztuką budowlaną spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmian.) i innych ustaw oraz innych aktów prawnych i norm obowiązujących przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP na wszystkich polach, które mają związek z prowadzonymi robotami budowlanymi, w szczególności prace budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492).

Wykonawca winien dysponować personelem zdolnym do wykonania robót, tj. posiadającym stosownie do zakresu wykonywanych prac uprawnienia do kierowania robotami (upr. budowlane) i wykonywania prac (zaświadczenia kwalifikacyjne, np. SEP).

2.	Informacje dodatkowe.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia.

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Załącznik nr 1a - 1b – Projekt stałej organizacji ruchu.

Załącznik nr 2a - 2b - Miejsce zasilania.