Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KAJDANKI SZCZĘKOWE

Cechy konstrukcyjne

- Umożliwiają łatwe, skuteczne i szybkie skrępowanie, poprzez ich założenie i zamknięcie na nadgarstkach osoby obezwładnionej,

- Uniemożliwiają osobie skrępowanie uwolnienie się za pomocą siły własnej lub przy pomocy prostych podręcznych przedmiotów.

- Składają się z dwóch jednakowych uchwytów, połączonych łańcuszkiem, mocowanych za pomocą obrotowych zaczepów do korpusu obejm nadgarstka.

- Mają konstrukcje składającą się z obejm stalowych z mechanizmem zamykająco- blokującym oraz ruchomą obejmę z zębatką z mechanizmem zaczepowym

- Posiadają taki mechanizm blokujący na obu obejmach nadgarstka który umożliwia blokowanie zapadki w dowolnym miejscu aby nie zaciskać zbyt mocno obezwładnionej osoby.

- Posiadają taką budowę która przy właściwym użyciu nie spowoduje otarć i okaleczeń

- W komplecie posiadają dwa kluczyki umożliwiające otwieranie oraz blokowanie i odblokowywanie kajdanek.

Cechy materiałowe:

- Kajdanki są wykonane ze stali nierdzewnej, nieoddziałującej toksycznie na organizm ludzki Twardość materiału stali : 35 +- 5HRC

Własności wytrzymałościowe:

- Kajdanki wytrzymują działanie przyłożonej statycznie siły rozrywającej o wartości 2000 N(siła przyłożona w płaszczyźnie klamry, druga klamra zamocowana w uchwycie) Po ustaniu działania siły kajdanki muszą zachować swoje właściwości użytkowe.

- Kajdanki wytrzymują działanie przyłożonej statycznie siły zginającej klamrę o wartości 500 N (klamra mocowana w uchwycie od strony mocowania łańcuszka łączącego klamry, siła przyłożona prostopadle do płaszczyzny klamry na jej końcu przeciwległym do miejsca jej mocowania w uchwycie). Siła nie może powodować odkształcenia trwałego klamry większego niż 3mm.