Wykonanie remontu pomieszczenia zmywalni naczyń zespołu VI, 2 piętro, budynek nr 4.

I. Zakres prac:
1. wykonania w w wydawalni posiłków obejmuje:

1. skucie płytek ceramicznych z podłóg do wysokości cokołu, demontaż zabudowy, wyposażenia i armatury,
2. demontaż płyt podłogowych,
3. kontrola istniejących legarów, zaimpregnowanie istniejących legarów preparatami grzybobójczymi oraz ognioodpornymi. Naprawa podłoża poprzez zagęszczenie i montaż nowych legarów wraz z ich impregnacją i zabezpieczeniem środkami chemicznymi, ułożenie nowych płyt (warstwa z płyty OSB oraz PŁYTA CEMENTOWA AQUAPANEL® OUTDOOR), szpachlowanie połączeń, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej z na podłodze i ścianach do wysokości cokołu. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwukomponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.
4. kontrola i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w odsłoniętych elementach podłogi,
5.dostawa i montaż wykładziny obiektowej termozgrzewalnej PCV (z gwarancja producenta minimum 15 lat). Montaż wykładziny z wywinięciem cokołu na ścianę na wysokość minimum 10 cm. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania w/w powierzchni poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem do wysokości minimum 10 cm. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych.
6. Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania części ścian farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).

II. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 miesięcy.

III. Każdy z Wykonawców przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamieszczony przedmiar robót jest elementem pomocniczym umożliwiającym skalkulowanie oferty.

IV. Zapłata będzie zrealizowana, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury. Stawkę VAT należy obliczyć według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: budynków zbiorowego zamieszkania- symbol 1130.

V. Termin zakończenia przedmiotu umowy do dnia 16.12.2019 obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego.