Załącznik nr 1

29/2022/TP/IRŚ

Formularz opis przedmiotu zamówienia

Tytuł zamówienia: Zawarcie umowy ramowej na świadczenie sukcesywnej usługi badawczej polegającej na wykonaniu chemicznych oznaczeń 11 substancji priorytetowych z bioty według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE w roku 2022.

Cel i zakres zamówienia:

- Bezpośrednim celem zamówienia jest wykonanie badań analitycznych substancji priorytetowych w ramach monitoringu bioty w wodach rzek i jezior, według wymagań Dyrektywy 2013/39/UE na potrzeby wykonania oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

- Próbę będą stanowiły ryby i skorupiaki lub mięczaki. Program analityczny obejmuje badania w zakresie 11 substancji priorytetowych w biocie w rzekach i jeziorach: bromowane difenyloetery; fluoranten; heksachlorobenzen; heksachlorobutadien; rtęć i jej związki; wyższe węglowodory aromatyczne: benzo(a)piren; dikofol; kwas perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS); dioksyny i związki dioksynopodobne; heksabromocyklododekan (HBCDD); heptachlor i epoksyd heptachloru.

- Przewidywana liczba prób do oznaczenia w każdej z nich ww. substancji priorytetowych będzie wynosić od 200 do 400 szt.

- Próby będą zamrożone i dostarczane w kilku partiach od 15 lipca do 15 października przez Zamawiającego.

- Wykonawca musi zapewnić odbiór tych prób we wskazanych punktach zbiorczych oraz zapewni ich dalsze przechowywanie i transport prób do określonego laboratorium(-ów); przygotowania prób do badań analitycznych; wykonanie wszystkich zaplanowanych analiz laboratoryjnych. Sposób i format zapisu oraz przekazania uzyskanych wyników analiz zostanie podany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji prac.

Wymagane kwalifikacje, wyposażenie i certyfikaty:

- Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym certyfikowanym laboratorium chemicznym z wdrożonym systemie zarządzania zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie badanych ww. 11 substancji priorytetowych oraz posiadać co najmniej jeden magazyn-chłodnię (min. -18°C, na ok. 400 prób). Masa jednej próby będzie wynosić ok. 1,5-3.0 kg mrożonych ryb i skorupiaków/mięczaków.

- Wykonawca na życzenie zlecającego przekaże wykaz stosowanych metodyk badawczych w laboratorium/ach wykonujących przedmiotowe analizy, dla wszystkich 11 substancji priorytetowych, zgodnych z:

a) załącznikiem nr 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2021 poz. 1576);

b) warunkami zapewnienia jakości pomiarów i badań w monitoringu określonymi w § 26 wspomnianego w punkcie a) rozporządzenia tj.: zapewnienie, że granica oznaczalności nie przekracza wartości 30% odpowiednich środowiskowych norm jakości; oparcie, w przypadku wszystkich stosowanych metod analizy w zakresie parametrów chemicznych, minimalnych kryteriów w zakresie wyników na niepewności pomiaru równej 50% lub mniejszej (k = 2), szacowanej na poziomie odpowiednich środowiskowych norm jakości.

3.  Wykonawca musi wskazać eksperta posiadającego doświadczenie w zakresie ww. metodyk badawczych do konsultacji z Zamawiającym uzyskanych wyników analiz chemicznych.

………………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ