Załącznik nr 1 do SWZ PO MODYFIKACJI

Postępowanie nr 183/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont pokoi Działu Płac w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 UWM w Olsztynie

Opis przedmiotu zamówienia: Remont pokoi Działu Płac w budynku przy ul. Oczapowskiego 2 UWM w Olsztynie zgodnie z opisem zawartym w przedmiarze robót tj:

- Rozbiórka istniejących posadzek z wykładzin

- Rozbiórka obicia podłóg z płyt i desek

- Wypoziomowanie podłóg drewnianych (nadbitki)

- Przykręcenie dwóch warstw płyt OSB gr 16 mm

- Ułożenie paneli pcv

- Montaż listew przypodłogowych wys. 8 cm MDF

- Naprawa ścian

- Malowanie farbą sylikatową w I klasie ścieralności

- Wymiana istniejących drzwi pomiędzy pokojami 4 i 4a na drzwi w okleinie drewnopodobnej identycznej jak drzwi wejściowe do pokoju 4 z korytarza. Drzwi wyposażone w klamkę oraz zamek na klucz patentowy.

- Dokładne uprzątnięcie remontowanych pokoi oraz korytarzy

- Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych

Z uwagi na prowadzenie prac w czynnym obiekcie prace należy prowadzić w godzinach popołudniowych lub z zachowaniem minimalnych utrudnień dla pracujących w budynku osób. Na korytarzach należy zachować czystość. Gromadzenie odpadów maksymalnie do 24 godzin w kontenerach. Zabrania się składowania materiałów w przejściach i korytarzach. Po zakończonych pracach remontowane pomieszczenia należy sprzątnąć przez profesjonalne osoby tak aby było można je natychmiastowo użytkować. Pokoje udostępniane będą pojedynczo tj. po skończeniu prac w jednym pokoju można przystąpić do remontu kolejnego.