WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 8

Szafa do przechowywania endoskopów – szt. 1

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Szafa do przechowywania max 8 endoskopów | Tak |  |
| 5 | Wieszaki na endoskopy w pozycji pionowej | Tak |  |
| 6 | Szafa przeznaczona do suszenia i przechowywania endoskopów | Tak |  |
| 7 | Wentylator cyrkulacji powietrza | Tak |  |
| 8 | Szafa dwudrzwiowa, drzwi przesuwne przeszklone | Tak |  |
| 9 | Szafa wyposażona w 4 nogi | Tak |  |
| 10 | Wymiary: szer. 1200 mm, głębokość 410 mm, wysokość do 2100 mm (+/- 10 %) | Tak |  |
| 11 | Waga max. 200 kg | Tak |  |
| 12 | Zasilanie 220-230V/50-60Hz | Tak |  |
| 13 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |
| 14 | Okres rękojmi min. 24 miesiące | Tak (podać) |  |

Załącznik nr 1 do SIWZ   Pakiet  8 : specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa do przechowywania endoskopów | 1 szt |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN