Zakres czynności do przeglądu oraz konserwacji dwóch szaf klimatyzacyjnych SDAV0601A z wbudowanym nawilżaczem wraz

ze skraplaczem typu CAP0801 firmy Uniflar

Zakres czynności serwisowych. Wykonanie przeglądu szaf klimatyzacji:

- sprawdzanie drożności spływu kondensatu;

- sprawdzanie poprawności styków i połączeń elektrycznych;

- sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania układu regulacji;

- sprawdzanie parametrów pracy urządzenia (ciśnienia skraplania i parowania, temperatury na ssaniu i tłoczeniu sprężarki);

- sprawdzanie szczelności układu chłodniczego;

- sprawdzanie poprawności napełnienia układu czynnikiem chłodniczym;

- sprawdzanie układu zabezpieczeń chłodniczych;

- sprawdzanie prawidłowości temperatur na wlocie i wylocie z części wewnętrznej klimatyzatora;

- wymiana filtrów powietrza urządzenia;

- wymiana cylindrów nawilżacza;

- czyszczenie wymiennika ciepła urządzenia;

- dopełnienie układu chłodniczego czynnikiem.