CZĘŚĆ NR 1: Dostawa zbiorników do podchowu larw okonia.

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | J.m. | Ilość |  |  |  |
| 1. | Zbiorniki do podchowu larw okonia Zbiorniki do podchowu larw okonia o wymiarach: komora główna/przednia – 350 x 200 mm, komora tylna – 60 x 200mm. Ścianka oddzielająca przegrody wykonana z dwóch części – część dolna o wymiarach: 200 x 200 mm; część górna (120 sztuk) o wymiarach 120 x 200 mm, wymienna z wyciętym otworem umożliwiającym wklejenie siatki. Grubość ścianek zbiornika: 8 mm Ściany boczne, tylna, dno zbiornika oraz przegroda wykonane z czarnego PMMA 7990, ściana przednia zbiornika wykonana z bezbarwnego PMMA. Przelew w zbiorniku w postaci otworu na wysokości 3,5 cm od dołu akwarium o średnicy 3,5 cm z zainstalowanym przelotem typu TV25 AquaMedic lub równoważnym, który umożliwi szczelne połączenie otworu w tworzywie z rurami PCV. Podwójne klejenie zbiorników gwarantujące szczelność. (Rys. 7,8) | szt. | 60 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Ponadto:

Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, są fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników.

………..……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

CZĘŚĆ nr 2 – Dostawa filtra mechanicznego (mikrosito).

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: (Należy podać nazwę, model jeżeli dotyczy i parametry urządzenia) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | j.m. | Ilość |  |  |  |
|  | Filtr mechaniczny typ: mikrosito, którego zasadnicze elementy konstrukcyjne są wykonane z tworzyw sztucznych (HDPE lub równoważne); zewnętrzne wymiary urządzenia nie mogą przekraczać 60x60x60 cm; rozmiar oczek ekranu filtrującego: od 50 do 65 µm; Całkowita powierzchnia filtrująca powinna wynosić co najmniej 0,35 m2 przepływ: 15-20 m3/h; Ø wlotu brudnej wody: 110 mm; Ø wylotu czystej wody:110 mm; w komplecie z pompą płuczącą i czujnikiem poziomu wody oraz modułem sterującym; Wszystkie elementy elektroniczne powinny posiadać obudowy o klasie szczelności IP65 i/lub IP66. | szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Ponadto:

Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, są fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantujemy bezpieczeństwo użytkowników.

………..……………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Rysunki techniczne powyższych przedmiotów stanowią Załącznik 1a.