ZAŁĄCZNIK NR 4

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE

SZAFY STALOWE NA AKTA

Klasa C – 2 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafy stalowe klasy C przeznaczone są dla jednostek Żandarmerii Wojskowej celem przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ŚCIŚLE TAJNE, TAJNE, POUFNE i ZASTRZEŻONE. Wyposażenie w szafy związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2018.412 z późn. zm.).

- Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. U. 2017.227 z późn. zm.).

- Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Wszystkie szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 (dla szaf stalowych klasy C) do Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor wszystkich szaf stalowych – standardowy RAL 9001.

  - Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

  - Szafy stalowe (wraz z zamkami) powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

  - Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

  - Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

  - Dostawa szaf stalowych do Szkoły Podoficerskiej Żandarmerii Wojskowej (ul. Warszawska 267, 05-300 Mińsk Mazowiecki, budynek nr 45).

  - Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej wyższej jakości, o grubości min. 5 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Szafa powinna być wyposażona w dwie skrytki.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się odstępstwo w wymiarach do 3 cm):

a) wysokość min. 90 cm;

    - szerokość min. 50 cm;

c) głębokość min. 50 cm.

4.	Szafa powinna być jednoskrzydłowa, wyposażona w mechanizm ryglowy blokujący je na co najmniej trzech krawędziach systemem ruchomym (rygle w średnicy min. 15 mm lub przekroju min. 175 mm2, rozstaw rygli max. 450 mm).

- Drzwi szafy powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka oraz miseczkę do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia.

- Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić min. 90(.

- Mechanizm ryglowy w drzwiach musi być zabezpieczony przed uruchomieniem dwoma zamkami posiadającymi wymagane w swojej grupie certyfikaty, oddzielnie blokującymi mechanizm ryglowy, w tym:

  - zamek mechaniczny kluczowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem;

  - zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, Co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C;

- certyfikaty wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy C na zamek szyfrowy oraz zamek kluczowy;

- zwymiarowane rysunki przekrojów pionowych i poziomych;

- instrukcję w języku polskim.

- Zespoły i części przeznaczone do montażu powinny odpowiadać swoim rysunkom wykonawczym i warunkom technicznym podanym na tych rysunkach.

- Szafa powinna posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamocowaną na wewnętrznej górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nawę wyrobu;

- nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu;

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyboru, numer certyfikatu;

- masę.