Wejherowo, dnia 26.09.2022 roku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika”

Zamówienie obejmuje:

I. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in.:

Zadanie obejmuje pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika”

Zakres usługi obejmuje nadzór inwestorski w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 88), a ponadto m. in.: organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem Wykonawcy, Wykonawcy robót budowlanych oraz zamawiającego w ilości nie mniejszej niż raz na 2 tygodnie oraz sporządzania protokołów i dokumentacji fotograficznej.

Szczegółowy zakres zamówienia określa umowa.

II. Zakres robót budowlanych objętych na nadzorem:

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1457G w miejscowości Kaczkowo w zakresie wykonania chodnika.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie rozbiórek;

- wykonanie robót ziemnych;

- budowę chodnika z kostki betonowej szarej o szerokości 1,50 ÷ 2,00 m, na 2 odcinkach o łącznej długości ok. 717 m;

- przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej:

– do nieruchomości z zabudową z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej;

– pozostałe z mieszanki niezwiązanej C90/3 o grubości 15 cm;

- wbudowanie krawężników wystających na odcinkach, gdzie nawierzchnia chodnika dochodzi do jezdni;

- montaż cieku przykrawężnikowego;

- wbudowanie obrzeży betonowych;

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 15 cm;

- odtworzenie nawierzchni bitumicznej przy krawężniku po robotach brukarskich na szerokości 0,5 m;

- humusowanie skarp z obsianiem mieszanką traw;

- budowę kanału technologicznego o długości około 708 m wraz z 16 studniami SK-1 oraz 2 studniami SKR-1;

- remont przyczółków przepustów;

- remont przepustu;

- montaż barier U-11a;

- wymianę istniejących oraz montaż nowych barier U-12b;

- likwidację bariery Sp-6

- przestawienie ogrodzenia z siatki;

- zabezpieczenie korzeni drzew kamieniami granitowymi;

- umocnienie skarp płytami „MEBA”;

- regulacja pionowa wszystkich elementów uzbrojenia terenu niezbędnych do realizacji zadania;

- oczyszczenie i profilowanie rowów;

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;

- wykonanie wyspowych progów zwalniających – 4 szt.

Dokumentacja ww. zadania dostępna jest na platformie zakupowej Zarządu Drogowego - https://platformazakupowa.pl/transakcja/656316