NE.38.30.2021									Zał. Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ulicy Łęgska 45 we Włocławku

- Przedmiot zamówienia.

Budowa wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Łęgska 45 we Włocławku

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Łęgska 45, Dz. Nr 47/91, 90 KM 47. Przyłącze cieplne, Branża sanitarna, Kat. obiektu XXVI”.

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13

W/w dokumenty stanowią załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę wysokoparametrowego przyłącza cieplnego 2xDn32/110 w części podziemnej, a wewnątrz budynku w technologii tradycyjnej, które zasilać będzie w ciepło istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce Nr 47/1 KM 47 przy ulicy Łęgska 45 we Włocławku.

- przyłącze cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową

- spięcie budowanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na działce Nr 90 KM 47

– pas drogowy ulicy Łęgska

- wprowadzenie przyłącza cieplnego do budynku

- w skład zakończenie przyłącza cieplnego w pomieszczeniu węzła poza rurami stalowymi b/s wchodzą:

  - kulowe kołnierzowe zawory odcinające

  - kulowe kołnierzowe zawory na spince manometrycznej

  - kulowe kołnierzowe zawory na odpowietrzeniach

  - manometr

  - kurek manometryczny trójdrożny cieczowy

  - zbiorniki odpowietrzające

  - antykorozja i izolacja termiczna

  - króćce o długości 20cm dla potrzeb spięcia węzła cieplnego                     z przyłączem cieplnym

  - „wolny” koniec każdego z zamontowanych króćców należy zamknąć poprzez zaspawanie np. dennicą stalową

b)	w miejscach skrzyżowań przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

Przyłącze cieplne – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych Dn80/160 wykonać poprzez wstawienie w sieć trójników TW-80x32 – 2szt.

.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn80/160 zlokalizowana jest na działce Nr 90 KM 47.

a)	punkt włączenia

  - nowo realizowane przyłącze cieplne połączyć z istniejącą już na działce                     Nr 90 KM 47 osiedlową siecią ciepłowniczą Dn80/160 wykonaną                    w technologii rur preizolowanych

  - włączenie wykonać za pomocą:

    - trójniki TW-80x32 – 2szt

b)	przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

c)	na przyłączu zamontować zawory preizolowane ZK-32 – miejsce wbudowania określa PB

d)	przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 90     KM 47

- Nr 47/1  KM 47

e)	teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- teren nieutwardzony

  - nawierzchnia gruntowa

- teren utwardzony

  - kostka granitowa

  - kostka kamienna

f)	rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 90 KM 47 – pas drogowy ulicy Łęgska

- kostka kamienna

- kostka granitowa

- działka Nr 47/1 KM 47

- nawierzchnia gruntowa

- opaska betonowa wokół budynku

g)	długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 20,40mb                   z czego w części podziemnej około 16,40mb

h)	długość przyłącza cieplnego na poszczególnych działkach:

- Nr 90     KM 47	–	około 7,40mb

- Nr 47/1 KM 47	– 	około 13,00mb z czego w preizolacji około 9,60mb, a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu wewnątrz pomieszczenia węzła cieplnego

i)	zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 1,03m do 1,53m (mierzone jako dno wykopu)

j)	po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji nie jest zróżnicowana                             i przedstawia się następująco:

- działka Nr 90 KM 47

– to pasy drogowy ulicy Łęgska  – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej 13/21 we Włocławku

- działka Nr 47/1 KM 47

– stanowi własność firmy TPU Transport i Logistyka Spółka z o.o.                           z siedzibą w Pikutkowo 21 C Gmina Brześć Kujawski

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie z opracowanym w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektem Budowlanym datowanym na dzień                   16 sierpnia 2021 roku

  - projekt ten opisuje szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na 1000 lub więcej cykli dołączyć do dokumentów odbiorowych.

- Zakończenie przyłącza cieplnego w budynku należy wykonać poprzez: zastosowanie rur czarnych bez szwu, zaworów kulowych kołnierzowych o średnicy przyłącza, spinką cyrkulacyjną Dn15 z zaworami kulowymi kołnierzowymi i punktem pomiaru ciśnienia wraz z kurkiem manometrycznym cieczowym i manometrem R100 w zakresie              od 0 do 2,1MPa, naczyniami odpowietrzającymi wraz z odpowietrzeniami rurą stalową Dn15 bez szwu i zaworami kulowymi kołnierzowymi.

- Przed naczyniami odpowietrzającymi wstawić trójnik stalowy kuty równoprzelotowy                   o średnicy przyłącza, przedłużając jego odejście króciakiem z rury stalowej czarnej b/s o długości 15 – 20cm, który służyć będzie do spięcia przyłącza cieplnego z węzłem cieplnym.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Izolacja termiczna rur czarnych przyłącza cieplnego w obrębie pomieszczenia węzła cieplnego wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej w osłonie z PCV wraz                  z oznaczeniem kierunków przepływu.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Na wieczku puszki kończącej instalacje alarmową zamontowanej w pomieszczeniu węzła cieplnego opisać w sposób trwały zmierzone wielkości pętli alarmowej.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

Link dostępu do n/w Załączników: http://77.91.62.65:8180/share.cgi?ssid=0uAYvwF

- Projekt Budowlany: „Budynek mieszkalny, Włocławek ul. Łęgska 45, Dz. Nr 90, 47/1 KM 47, Przyłącze cieplne, Branża sanitarna, Kat. obiektu XXVI” – opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji                    i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień  16 sierpnia 2021 roku

- Projekt Czasowej Zmiany Organizacji Ruchu – opracowany przez pracownię projektową VIASET Projekty Organizacji Ruchu The GoldenAge Spółka z o.o. z ulicy Schroegera 91/13 w Warszawie, datowany na lipiec 2021 roku