Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 41/2021/TP/ZUT

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Bateryjny agregat plecakowy.

| Lp. | Wymagane, minimalne parametry techniczne | OPIS OFEROWANEGO SPRZETU O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH: | Nazwa producenta, model/, numer katalogowy jeżeli istnieje | Jednostka miary i ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do elektropołowów generujące prąd stały i pulsacyjny z wyposażeniem, zasilane bateryjnie. prąd wejścia o napięciu 24 V i natężeniu do 30 A, prąd wyjścia 115 - 545 V regulowany stopniowo, moc prądu stałego 650 W, moc prądu pulsacyjnego 1200 W, waga bez baterii i wyposażenia do 1,5 kg, plecak, zamknięty pojemnik na baterie, 2 komplety baterii litowo – żelazowo - polimerowych z ładowarką, katoda 4 m przewód i 4 m plecionka miedziana, sztyca anody o długości 1,8 m z włókna szklanego z wyłącznikiem bezpieczeństwa, Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt posiadał certyfikat potwierdzający deklarację zgodności CE, który Wykonawca dołączy do dostawy. |  |  | 1 sztuka |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

UWAGA!

- Oświadczam (-y), że zaoferowane przez nas urządzenia spełniają wymagania techniczne określone przez Zamawiającego, jest fabrycznie nowe, kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników.

…………….…………………………………………………..

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ