PROGEOL - Usługi Geologiczne                                                                             Bełchatów, dn. 30.04.2021 r

Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

# OPINIA GEOTECHNICZA

# wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowane budynki  mieszkaniowe

wielorodzinne  na działkach nr ewid. 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 190/1, 190/2, 191 obr. 21, pomiędzy ul. Garncarską a Starowarszawską w Piotrkowie Trybunalskim.

1. Wstęp.

Niniejsza opinia opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

Udokumentowanie  przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

Zleceniodawcą badań jest działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Miasto Piotrków Trybunalski, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3-go Maja 31.

Przedmiotem badań jest rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych pod projektowane budynki mieszkalne zlokalizowane na działkach o nr ewid. 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 190/1, 190/2, 191w obrębie 21 pomiędzy ulicami  Starowarszawską a Garncarską  w Piotrkowie Trybunalskim. Są one uzupełnieniem badań geotechnicznych wykonanych w  listopadzie 2015r  obejmujących część północną przylegającą do ul. Warszawskiej (otw. arch. 1 – 6) oraz część południową przylegającą do ul. Garncarskiej (otw. arch. 7- 14).

Aktualny zakres badań   uzgodniony ze   Zleceniodawcą  obejmował środkową część terenu pomiędzy ulicami Starowarszawską a Garncarską obejmujący wykonanie  7  otworów (nr 14 – 21)  o głęb. 9,0 m. Badania terenowe  zrealizowano w dniach  od 21 do 23 kwietnia 2021r.

## 2. Opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych. Dodatkowo grunty spoiste badano penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową.

Dla określenia stanu zagęszczenia gruntów piaszczystych zarówno nasypowych jak i naturalnych wykonano również  przy otworach nr  15, 17, 19 i 21  lekkie sondy dynamiczne typu SD-10 (DPL) o głębokości  7,0m. Rozmieszczenie punktów badawczych oraz przebieg przekrojów geotechnicznych zarówno aktualnych jaki archiwalnych  pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:420 ( załącznik nr 4).

Warstwy geotechniczne wydzielono na podstawie genezy gruntów, badań makroskopowych i badań polowych zagęszczenia gruntów piaszczystych przyjmując dla wydzielonych warstw parametry normowe (PN-81 B-03020).

Punkty badawcze zostały wytyczone w terenie we własnym zakresie a ich rzędne wysokościowe odczytano z powyższej mapy.

## 3. Lokalizacja projektowanych prac.

Działki o nr ewid. 187/1, 187/2, 188/1, 188/2, 188/3, 188/4, 190/1, 190/2, 191 położone są w centrum Starego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dolinie rzeki Strawy przepływającej od strony wschodniej badanego terenu,  pomiędzy ulicami Garncarską a Starowarszawską.

Rozpoznaniem objęto powierzchnię  o wymiarach ok. 45m x  60m  pod projektowane budynki mieszkaniowe wielorodzinne. Aktualnie badany teren podniesiony jest na skutek wykonanej makroniwelacji do rzędnej 194,80m npm w części zachodniej i opadający  do 193,80m npm w części wschodniej

Pierwotnie jego powierzchnia nachylona była również  w kierunku wschodnim ku rzece Strawie od rzędnej 193,2m npm do 192,2m npm.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże gruntowe opisywanego terenu budują zarówno utwory pochodzenia antropogenicznego jak i naturalnego. Przypowierzchniową warstwę wyrównawczą wraz z zasypkami sieci uzbrojenia podziemnego budują grunty nasypowe.  W ich składzie dominuje gruz ceglano-betonowy  i namuły gliniaste z domieszką  piasków drobnych również z zawartością humusu  a także gruntów spoistych. Stwierdzona ich miąższość na badanym obszarze wynosi od 0,6m do 1,5m, najczęściej zbliżona jest do 1,0 - 1,5m.

Pod gruntami nasypowymi zalegają grunty genezy wodno-zastoiskowej o dużej ściśliwości wykształcone jako namuły gliniaste w stanie plastycznym.

Poniżej namułów gliniastych podścielnych najczęściej cienką warstwa pyłów i pyłów piaszczystych oraz lokalnie namułów piaszczystych, na głębokości od 3,5m w części południowo zachodniej do 5,3m w części północno – wschodniej  występują holoceńskie piaski rzeczne. Są one o uziarnieniu odpowiadającym piaskom drobnymi piaskom pylastym a w części stropowej również piaskom średnim, najczęściej zaglinione również lokalnie z przewarstwieniami w części stropowej namułów piaszczystych oraz pyłów piaszczystych a także osadów wodno – zastoiskowych odpowiadającym litologicznie piaskom gliniastym.

Zwierciadło wody gruntowej o charakterze dynamicznym stwierdzono w piaskach rzecznych  zalegających pod namułami gliniastymi. Ich poziom statyczny stabilizuje się na głębokości od 1,0m do 1,4m czyli na rzędnych zbliżonych od 193,30m nopm do 192,80m npm ze spadkiem w kierunku NE ku rzece Strawie.

Po okresie o intensywnych i długotrwałych opadach atmosferycznych zwierciadło wody gruntowej o charakterze swobodnym może pojawić również e w gruntach nasypowych oraz w osadach wodno – zastoiskowych wykształconych jako namuły piaszczyste. Stwierdzono je podczas badań w listopadzie  2015r na głęb. 2,1 – 2,3m  Stan wód gruntowych należy uznać za niski i mogą one ulec podwyższeniu po okresie o intensywnych opadach atmosferycznych lub wiosennych roztopach.

# 5. Warunki geotechniczne.

# Wyróżnione w niniejszym opracowaniu warstwy geotechniczne są  skorelowane z warstwami wydzielonymi w dokumentacji badań podłoża gruntowego opracowanej z  listopada 2015r.

# Przypowierzchniowe grunty nasypowe najczęściej zawierają duże domieszki gruzu ceglano-betonowego utrudniającego określenie jego stanu zagęszczenia. Nasypy o znacznym udziale w ich składzie  namułów gliniastych zaliczono do nasypów niebudowlanych (nN). Natomiast nasypy o przeważającym udziale gruzu ceglano – betonowego i gruntów piaszczystych zakwalifikowano do nasypów budowlanych (nB).

# Nie stwierdzono występowania na badanym terenie przypowierzchniowych naturalnych gruntów genezy wodno-zastoiskowej wykształconych jako namuły z dużą zawartością części organicznych wydzielonych w warstwę nr I i udokumentowanych w opracowaniu z dnia 10.11.2015r.

# Natomiast w warstwę nr Ib wydzielono zalegające na badanym obszarze pod gruntami nasypowymi do głęb. 3,5 – 5,3m nieskonsolidowane osady wodno – zastoiskowe grupy  „C” o znacznej i zróżnicowanej  miąższości  wynoszącej od 1,9m do 4,3m namuły gliniaste.

# W pakiet geotechniczny nr II wydzielono również nieskonsolidowane osady wodno – zastoiskowe grupy  „C” wykształcone jako pyły piaszczyste, pyły  i lokalnie pyły na granicy glin pylastych oraz gliny pylaste które ze względu na zróżnicowany stan plastyczności podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

# warstwę nr IIa budują pyły i pyły na granicy glin pylastych oraz gliny pylaste w stanie miękkoplastycznym o przyjętym stopniu plastyczności IL=0.60.

# warstwę nr IIb budują  pyły i pyły piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL=0.30.

# Natomiast w pakiet geotechniczny nr III wydzielono także nieskonsolidowane osady wodno – zastoiskowe grupy  „C” wykształcone jako grunty spoiste litologicznie odpowiadające piaskom gliniastym które ze względu na zróżnicowany stan plastyczności podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

# warstwę nr IIIa o w stanie miękkoplastycznym na granicy plastycznego o stopniu plastyczności IL=0.50.

# warstwę nr IIIb o w stanie plastycznym na granicy twardoplastycznego o stopniu plastyczności IL=0.25.

# Nie stwierdzono również występowania na badanym terenie przypowierzchniowych naturalnych gruntów genezy wodno-zastoiskowej wykształconych jako namuły z dużą zawartością części organicznych wydzielonych w warstwę nr IVa i udokumentowanych w opracowaniu z dnia 10.11.2015r.

Zalegające pod osadami wodno – zastoiskowymi piaski rzeczne w stanie średnio zagęszczonym ze względu na zróżnicowane zagęszczenia podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

# warstwę nr IVa` o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0.45 budują stropowe piaski drobne najczęściej zaglinione także z przewarstwieniami namułów piaszczystych a także lokalnie zalegające namuły piaszczyste i soczewki piasków średnich

# warstwę nr IVb o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0.55 budują głębiej zalegające piaski drobne i piaski pylaste najczęściej zaglinione także z przewarstwieniami pyłów piaszczystych.

Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B, wg PN-81/B-03020.

| profil litologiczno-stratygraficzny | Rodzaj gruntu | Symbol gruntu | Numer war warw geotechnicznej | Symb,0ol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa | Spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Edometryczny moduł ściśliwości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | stopień zagęszcze-nia | stopień plasty-czności |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pierwotnej | wtórnej |
|  |  |  |  |  | I D | I L | W n | ( | Cu | Φ u | M O | M |
|  |  |  |  |  |  |  | % | t/m3 | kPa | ( | MPa | MPa |
| QHh | Nasypy niebudowlane | Nmg+Pd, Pdh,Pg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpl | Utwory wodno-zastoiskowe - namuły | Nm, Nmo | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpl | Utwory wodno-zastoiskowe: namuły gliniaste | Nmg* | Ib | C | -- | 0,40 | 25,0 | 2,00 | 10,8 | 11,6 | 19,2 | 32,0 |
| Qpl | Osady genezy wodno-zastoiskowej | Πp, Π Π//Gл, Gл | IIa | C | -- | 0,60 | 26,0 | 1,95 | 6,9 | 8,4 | 12,8 | 21,3 |
|  |  | Π, Gπ/ Π, Gπ | IIb | C | -- | 0,30 | 24,0 | 2,00 | 13,3 | 13,2 | 23,6 | 39,3 |
| Qpl | Osady genezy wodno-zastoiskowej | Pg, Pg//Pd | IIIa | C | -- | 0,50 | 17,0 | 2,05 | 8,6 | 10,0 | 15,7 | 26,2 |
|  |  | Pg | IIIb | C | -- | 0,25 | 15,0 | 2,10 | 15,0 | 14,0 | 26,3 | 43,8 |
| Qpr+Qpl | Piaski genezy rzecznej i wodno-zastoiskowej | Pd,Pdg, Nmp | iVa` | -- | 0,45 | - | 18,0 (28,0) | 1,70 (1,85) | __ | 30,2 | 56,4 | 75,2 |
| Qpr+Qpfg | Piaski rzeczne i wodnolodowcowe | Pd, Pπ ,Pdg Pπg | IVb | -- | 0,55 | - | 16,0 (24,0) | 1,75 (1,90) | __ | 30,7 | 67,9 | 85,0 |

Współczynnik materiałowy Ym = 1±0,1 (w nawiasie podano parametry dla gruntów nawodnionych)

* - namułom gliniastym przypisano parametry jak dla glin pylastych

# 6. Wnioski i zalecenia.

# Zgodnie z Rozporządzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463), warunki gruntowe terenu badań należy zakwalifikować do złożonych.

# Grunty nasypowe zakwalifikowane do nasypów niebudowlanych (nN) są gruntami nienośnymi i powinny być usunięte z obrysów fundamentowych projektowanych budynków. Natomiast grunty nasypowe zakwalifikowano do nasypów budowlanych (nB) po dogęszczeniu mogą stanowić podłoże dróg wewnętrznych i parkingów.

# Mogące lokalnie wystąpić przypowierzchniowe grunty genezy wodno-zastoiskowej  wykształcone jako namuły z dużą zawartością części organicznych ze względu na dużą ściśliwość (bardzo mały opór podczas sondowania) są gruntami nienośnymi. Nie mogą stanowić także bezpośredniego podłoża posadzek oraz ciągów komunikacyjnych.

# Gruntami słabonośnymi nie nadającymi się do bezpośredniego posadowienia są również namuły gliniaste warstwy nr Ib, pyły i gliny pylaste warstw geotechnicznych nr IIa i IIb oraz piaski gliniaste warstw geotechnicznych nr IIIa i IIIb a także namuły piaszczyste warstwy nr IVa i piaski rzeczne i wodno – zastoiskowe warstwy nr IVa`.

# Należy rozważyć posadowienie budynków na palach lub na płycie fundamentowej wykonanej na „poduszce’ z tłucznia, pospółki lub piasków różnoziarnistych po usunięciu nienośnych namułów i namułów organicznych oraz częściowo namułów gliniastych, zagęszczonej do stanu średnio zagęszczonego o stopniu zagęszczenia ID > 0.50 – 0,60. Ewentualna wymiana gruntu powinna obejmować powierzchnie o ok. 2 m wykraczającą poza zewnętrzny obrys fundamentów.

- W przypadku usunięcia warstwy namułów,  izolujących wody gruntowe pod ciśnieniem hydrostatycznym występujące w warstwie piaszczystej (IVa` i IVb)  nastąpi wyrównanie ciśnień wody do poziomu występującego w nasypach i namułach gliniastych i piaszczystych. W przypadku jej pozostawienia należy uwzględnić (obliczyć) grubość warstwy izolacyjnej namułów dla uniknięcia przebicia wody w dnie wykopu.

# Nie zaleca się wykonywania podpiwniczeń projektowanych budynków bez wykonania opaski drenażowej.

- Zarówno wykopy fundamentowe jak i zasypki powinny być odebrane przez uprawnionego geologa.

- Przebieg warstw geotechnicznych pokazano na przekroju geotechnicznym (zał. nr 1,1 – 1,6).

Opracował:

Geolog

mgr Jan Szataniak

upr. geolog. VII-1170 i V-1319

7. Projekt geotechniczny

Zgodnie z § 7. 2. Rozporządzenia M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r § 7. 2. w przypadku obiektów budowlanych drugiej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo projekt geotechniczny.

Projekt geotechniczny jest dokumentem, który w rozumieniu norm Eurokodu 7 (PN-EN 1997-1:2008 oraz PN-EN 1997-2:2009) stanowi integralną część projektu budowlanego w zakresie wykorzystania kompletu danych geotechnicznych do projektowania konstrukcyjnego. Zawartość projektu geotechnicznego zgodna z zapisami Eurokodu 7 obejmuje głównie:

- wartości obliczeniowe parametrów geotechnicznych i częściowe współczynniki

bezpieczeństwa: podane są w tabeli nr 1

- obliczeniowy model podłoża gruntowego:  przekroje geotechniczne: zał. nr 1.1 –

1.6

- obliczenia nośności i osiadań oraz ogólnej stateczności podłoża gruntowego: podaje

projektant - konstruktor

- określenie oddziaływań od gruntu i wody gruntowej: podaje projektant - konstruktor

- sposób przeciwdziałania ujemnym oddziaływaniom na projektowaną konstrukcję:

podaje   projektant - konstruktor

- określenie ewentualnej konieczności i zakresu monitoringu obiektu budowlanego:

podaje projektant - konstruktor

- prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie: podaje projektant -

konstruktor

- ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów: podaje

projektant - konstruktor

- specyfikację badań dla zapewnienia jakości robót ziemnych, specjalistycznych robót

geotechnicznych: podano w pkt 6.

# Text boxes

Grunty nasypowe z udziałem piasków humusowych, namułów piaszczystych i gruntów spoistych  są gruntami nienośnymi.

Grunty wodno-zastoiskowe o składzie namułów z dużym udziałem części organicznych są gruntami nienośnymi.