Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny” w ramach realizacji projektu "Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020' Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF

- Ogólne założenia inwestycji – przeznaczenie.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu obowiązków pełnobranżowego Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury wokół zbiornika wodnego w miejscowości Lipowica, gmina Chęciny”

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest zagospodarowanie terenu położonego wokół zbiornika Lipowica wraz z budową infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest stworzenie przestrzeni zieleni urządzonej, ochrona terenu inwestycji jako cennego przyrodniczo oraz jego promocja.

- Adres inwestycji:

Gmina Chęciny, obręb 0004 Lipowica, dz. ewid. nr: 48/6, 48/13, 48/28, 48/32, 48/34, 48/35, 48/36, 48/38, 48/42, 48/44, 48/50, 48/33

- Całość zamierzenia inwestycyjnego polega na:

- Wykonaniu inwentaryzacji drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki oraz uzyskaniu decyzji na wycinkę zinwentaryzowanych drzew i krzewów

- W przypadku konieczności wykonywania wycinek w okresie od 01.03.2019 do 15.10.2019 r. wykonaniu we własnym zakresie ekspertyzy ornitologicznej niezbędnej do wykonania prac zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. W przypadku stwierdzenia m.in. obecności gniazd, dziupli na drzewach lub krzewach przewidzianych do wycinki uzyskaniu odpowiednich decyzje zezwalających na odstępstwa. Zagospodarowaniu wyciętych drzew i krzewów we własnym zakresie

- Oczyszczeniu, przygotowaniu i uporządkowaniu terenu inwestycji, wykonaniu rozbiórek z utylizacją materiałów rozbiórkowych – rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych

- Nasadzeniu nowej roślinności

- Budowę budynku toalety publicznej z zapleczem technicznym, wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym, przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym budynku toalety i przepompowni

- Wykonanie oświetlenia, monitoringu i alarmu

- Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu poprzez:

-	Wykonanie nawierzchni parkingu przy budynku socjalno-administracyjnym

-	wykonanie drogi dojazdowej na terenie inwestycji stanowiącej drogę dojazdową do zbiornika zakończonej rondem

-	wykonanie drogi z płyt betonowych dojazdowej do stanowisk wędkarskich

-	wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z nawierzchni bitumicznej zabezpieczonego obrzeżami, wraz z czterema spowalniaczami z kostki i przejściami dla pieszych

- zmianę ukształtowania terenu – wykonanie nasypu celem odtworzenia cypla na większym zbiorniku, pod ścieżkę pieszo-rowerową

- wykonanie zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w postaci:

-	barierek ochronnych

-	słupków zabezpieczających zaporowych

-	wykonie pomostów pływających wraz z trapami, w tym:

-	jednego pomostu do cumowania

-	trzech pomostów wędkarskich

-	jednego pomostu dla osób niepełnosprawnych

- modernizację przepustu w grobli między zbiornikami wodnymi

- wykonanie elementów zagospodarowania terenu wokół zbiornika, w tym małej architektury: ławek, ławo-stołów, miejsc do grillowania i ogniskowania wraz z ławkami, stojaka rowerowego, koszy na odpady, budek lęgowych, różnego typu altan, elementów informacyjno-dydaktycznych: tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych, tablic gier i zabaw, witacza, drogowskazów oznaczających ścieżki.

Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają:

a) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza;

b)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

c)  wzór umowy

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne jest opublikowana na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: http://www.checiny.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=324&subsub=181&menu=686&dzialy=686&akcja=artykul&artykul=12576

- Okres realizacji Umowy zależy od okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym może on ulec wydłużeniu lub skróceniu. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy. Za termin końcowy realizacji budowy uznaje się dzień, w którym wygaśnie gwarancja udzielona przez wykonawcę robót budowlanych.

Zamawiający ma prawo do zawieszenia realizacji niniejszej Umowy na okres zawieszenia robót budowlanych. Zawieszenie następuje w drodze pisemnego poinformowania przez Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela ze wskazaniem daty rozpoczęcia zawieszenia Umowy. Wznowienie realizacji Umowy następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego bądź jego upoważnionego przedstawiciela w terminie podanym w wezwaniu, lecz nie wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

- Obowiązki Inspektora nadzoru poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

  - Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach na inwestycji ze wskazaniem inspektora – koordynatora (wymaganym przez Zamawiającego koordynatorem ma być inspektor branży budowlanej lub drogowej); przekazanie dokumentów do zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

  - Zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;

  - Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych i rzetelne egzekwowanie jej zapisów;

  - Uczestniczenie w uzgadnianiu opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego, w tym również jego ewentualnych aktualizacji

  - Sporządzenie i przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zasad określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych, w toku realizacji zadania, dokumentów, poprzedzone uzgodnieniem z Zamawiającym;

  - Uczestnictwo przy udziale Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych;

- Obowiązki Inspektora nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych

- Wykonawca poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności określone w art. 25 – 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1202), tj. sprawował nadzór inwestorski całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z póź. zm.) oraz inne obowiązki określone przez Zamawiającego;

- Zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego poprzez udostępnienie numeru telefonu komórkowego oraz udostępnienie adresu e-mail umożliwiającego bezpośredni kontakt przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy z inspektorami nadzoru w każdym czasie;

- Kontrola procesu rozpoczęcia budowy, zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne;

- Pełna koordynacja działań w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych;

- Koordynowanie wszystkich specjalności branż w zakresie sprawdzenia i odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej;

- Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru. Sprawdzanie jakości wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, przez co rozumie się sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczonych materiałów; Wykonawca dokonuje ich oceny, jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem; w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości materiału przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału, jak również powiadomienia Zamawiającego o zaistniałym fakcie.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

- Kontrola jakości wykonanych prac budowlano - montażowych, zgodności robót

z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania;

- Kontrola terminów wykonania poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego określonych w harmonogramie robót;

- Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie;

- W porozumieniu z Zamawiającym, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zawiadomienia właściwego organu nadzoru o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska;

- Nadzorowanie budowy (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż dwa razy w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego, obecność na terenie budowy inspektorów branżowych w zależności od specjalności, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz na wezwanie Zamawiającego;

- Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego w sposób zapewniający, że na wezwanie lub w sprawach nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowie w przeciągu maksymalnie 4 godzin od chwili otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową.

- Udzielanie pomocy Wykonawcy robót w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń tj. weryfikacja przygotowanych dokumentów, wniosków administracyjnych np. przy uzyskiwaniu zgody na wycinkę drzew, itp., informowanie Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach;

- Prowadzenie przez koordynatora zespołu inspektorów cotygodniowych narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych oraz sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu podpisanego przez wszystkich uczestników narady protokołu zawierającego wszystkie ustalenia z tych narad.

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań; Potwierdzanie ma być przedstawione w formie oświadczeń w odniesieniu do faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych (przedstawianych Zamawiającemu do zapłaty), że należność wynikająca z tych faktur obejmuje roboty, które wykonano zgodnie z umową o roboty budowlane, a materiały zostały wbudowane;

- Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającego do dokumentacji projektowej i dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień oraz egzekwowanie od projektanta stosownych poprawek;

- Nadzorowanie i rozliczanie ewentualnych robót zaniechanych, zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, sprawdzanie kosztorysów;

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;

- Uczestniczenie w przeprowadzanych próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych;

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku wykonywania prac, a w razie potrzeby zasięgania opinii autora projektu;

- Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów BHP w czasie realizacji inwestycji;

- Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w jej realizacji;

- Informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji w okresach miesięcznych w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w formie pisemnych sprawozdań;

- Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy;

- Kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji, w tym opracowanie procedur dotyczących raportowania, monitorowania, kontroli kosztów i wydatków dotyczących inwestycji, w tym analiza wraz  z  potwierdzeniem  zasadności  wnioskowanych  płatności  przez wykonawców, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym;

- Podejmowanie w trakcie trwania umowy także innych działań, które zabezpieczałyby interes Zamawiającego i przyczyniłyby się do sprawnego realizowania inwestycji;

- Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania inwestycyjnego, jak również nie jest upoważniony do zlecania dodatkowych robót bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, z wyjątkiem robót, których wykonanie jest niezbędne w celu likwidacji istniejącego stanu zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

- Obowiązki Inspektora nadzoru po zakończeniu robót budowlanych:

- Przygotowanie całokształtu spraw do odbioru przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonanie odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części inwestycji, w tym sprawdzenie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu, dostaw wyposażenia, realizacji usług. Wykonawca potwierdzi zgłoszoną przez wykonawcę robót budowlanych gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbiorową (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą;

- Współudział w rozliczeniu rzeczowym kontraktu na roboty budowlane, dostawy, usługi;

- Współuczestnictwo na wniosek Zamawiającego w dochodzeniu od Wykonawców robót / dostaw / usług roszczeń;

- Sprawowanie nadzoru nad robotami związanymi z usuwaniem wad i pisemnego poświadczenia tego faktu przez cały okres trwania gwarancji;

- Wymagane kwalifikacje i uprawnienia inspektorów nadzoru

- Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwaliﬁkowany personel zdolny do nadzoru procesu budowlanego na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonując swoją funkcję Wykonawca powinien stworzyć niezbędną strukturę organizacyjną odpowiednią do zakresu przedmiotu umowy.

- Minimalne wymagania dotyczące zdolności zawodowych:

  - Inspektor nadzoru robót budowlanych posiadający:

    - łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu co najmniej 1 robotą budowlaną o wartości minimum 1000 000,00 zł brutto polegającą na zagospodarowaniu terenu.

    - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  - Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający:

    - łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz doświadczenie w kierowaniu/ nadzorowaniu co najmniej 1 robotą drogową polegającą na budowie drogi, parkingu lub ścieżki rowerowej o wartości minimum 
1000 000,00 zł brutto.

    - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Inspektor nadzoru robót budowlanych lub robót drogowych będzie pełnił równocześnie funkcję Koordynatora Zespołu Inspektorów nadzoru.

  - Inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający:

    - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu co najmniej 1 robotą w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji

    - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacji bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

  - Inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający:

    - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót/budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowane oraz doświadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu nad najmniej 1 robotą  budowlaną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

    - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

- Zamawiający nie ogranicza zespołu jedynie do tych stanowisk, które zostały powyżej wymienione. Jeżeli Wykonawca uzna za stosowne zaangażowanie dodatkowych osób powinien to uczynić nieodpłatnie.

- Wykonawca powinien dostarczyć osobom z Zespołu niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W przypadku zmiany osoby wskazanej przez Wykonawcę, jako osoby pozostającej 
w dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy, oraz podczas nieobecności któregokolwiek inspektora, wynikającej z okresu urlopowego lub choroby Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo na cały okres założonej pracy inspektora dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek zastąpić nieobecną osobę, osobą posiadającą nie niższe kwaliﬁkacje. Na takie zastępstwo konieczna jest pisemna zgoda Zamawiającego.