Zakres dokumentacji projektowej:

- mapa do celów projektowych

- dokumentacja geotechniczna

- odkrywka podbudowy, określenie warstw podbudowy,

Projekt budowlany zawierający :

- PZT , uzgodnienie na ZUD, jeżeli wymagane

- projekt nowego drenażu z kanalizacja deszczową z odprowadzeniem do istniejącego kolektora deszczowego, analiza dokumentacji archiwalnej, ewentualne rozwiązania opcjonalne

- projekt podbudowy boiska w oparciu o analizę dokumentacji geotechnicznej, oraz

w dostosowaniu do nowej technologii ogrzewanej płyty, powiększenie wymiarów do 105x68m,

- projekt małego boiska treningowego ze sztucznej trawy z podbudową i drenażem

- zlikwidowanie kolizji istniejącego uzbrojenia w płycie boiska z projektowaną nową płyta i jej obrysem (m.in. studzienki teletechniczne do prowadzenia zawodów LA

- projekt instalacji grzewczej pod płytą boiska - ogrzewanie murawy, układ glikolowy, rozrysy i układy rurarzu, kolektory, zasilanie, układy pompowe

- projekt przewiertu pod ogrodzeniem i bieżnią dla zasilania kolektorów Tichelmana – trasa dla rur preizolowanych

- projekt automatycznego zraszania - nawadniania boiska, z wykorzystaniem istniejącej studni podziemnej i przyłącza wody,

- projekt zasilania elektrycznego  dla zraszaczy

- projekt naturalnej nawierzchni trawiastej-darniowej  z rolki, z odpowiednią podbudową dla tego rodzaju nawierzchni, wytyczne dla trawy, dla warstwy wegetacyjnej,

- projekt budowlany i wykonawczy budynku dla węzła ciepłowniczego z instalacjami wewnętrznymi, tj. oświetleniem, ogrzewaniem, ze ścianą oddzielenia pożarowego,

z posadowieniem na skarpie, w granicy działki

- projekt budowlany i wykonawczy węzła ciepłowniczego, moc około 1 MW

- przebudowa instalacji elektrycznej, CCTV, oświetleniowej, będącej w kolizji z budynkiem węzła

- charakterystyka energetyczna

W zakres dokumentacji wchodzą:

•	wielobranżowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami;

•	projekty rozbiórki obiektów do wyburzenia;

•	uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i pozwoleń

•	wielobranżowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi;