Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 237/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego sprzętu multimedialnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Stacja montażowa wideo- zestaw nr 1

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Procesor | Wydajność: osiągający w benchmarku PassMark - CPU Mark minimum 60000 punktów https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 2.06.2023 r. (załącznik nr. 5). |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Karta grafiki | Typ: dedykowana karta grafiki. Wydajność: osiągająca w benchmarku PassMark - G3D Mark minimum 35000 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html na dzień 2.06.2023 r. (załącznik nr. 6). Pamięć karty graficznej: minimum 16 GB. Wyjścia: minimum 1 x HDMI oraz 1 x DisplayPort. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | Typ pamięci: DDR5. Częstotliwość pracy: minimum 5200 Mhz. Cycle latency: maksymalnie 40. Łączna pojemność: 128 GB. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dysk SSD | Pojemność pojedynczego dysku: minimum 2TB. Rodzaj dysku: wewnętrzny SSD M2 Szybkość odczytu: minimum 5000 MB/s. Szybkość zapisu: minimum 5000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DYSK HDD | Pojemność pojedynczego dysku: minimum 8TB. Format: 3.5 cala Interfejs: Serial ATA III Prędkość obrotowa: minimum 5400 obr./min. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta główna | -Chisept płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. -Minimum 8 x portów USB w tym minimum 4 x USB 3.0. Nie dopuszcza się, by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub kart rozszerzeń PCI. Minimum 2 x SATAIII oraz minimum 2 x M.2. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System chłodzenia | Typ chłodzenia: aktywne wodne. Kompatybilne z innymi podzespołami. Minimum 3 wentylatory. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obudowa | Wyciszona przy użyciu mat wygłuszających. Kompatybilna z pozostałymi podzespołami. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacz | Zasilacz pokrywający pełne zapotrzebowanie podzespołów. na energię. Posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Myszka | mysz ergonomiczna sensor optyczny o rozdzielczości minimum 8000 dpi łączność bezprzewodowa z interfejsem bluetooth możliwość ładowania poprzez USB-C zawiera górną oraz boczną rolkę przewijania |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klawiatura | układ polski programisty, łączność bezprzewodowa z interfejsem bluetooth możliwość ładowania poprzez USB-C podpórka na nadgarstki jednostrefowe podświetlenie klawiatury programowalne wielofunkcyjne pokrętło |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 2- Stacja montażowa wideo- zestaw nr 2

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Procesor | Wydajność: osiągający w benchmarku PassMark - CPU Mark minimum 60000 punktów https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html na dzień 2.06.2023 r. (załącznik nr. 1). |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Karta grafiki | Typ: dedykowana karta grafiki. Wydajność: osiągająca w benchmarku PassMark - G3D Mark minimum 31000 punktów. https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html na dzień 2.06.2023 r. (załącznik nr. 2). Pamięć karty graficznej: minimum 12 GB. Wyjścia: minimum 1 x HDMI oraz 1 x DisplayPort. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM | Typ pamięci: DDR5. Częstotliwość pracy: minimum 5200 Mhz. Cycle latency: maksymalnie 40. Łączna pojemność: 128 GB. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dysk SSD | Pojemność pojedynczego dysku: minimum 2TB. Rodzaj dysku: wewnętrzny SSD M2 Szybkość odczytu: minimum 5000 MB/s. Szybkość zapisu: minimum 5000 MB/s. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | DYSK HDD | Pojemność pojedynczego dysku: minimum 8TB. Format: 3.5 cala Interfejs: Serial ATA III Prędkość obrotowa: minimum 5400 obr./min. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płyta główna | -Chisept płyty głównej rekomendowany przez producenta procesora. -Minimum 8 x portów USB w tym minimum 4 x USB 3.0. Nie dopuszcza się, by wymaganą ilość 8 portów oraz ich rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) otrzymać w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub kart rozszerzeń PCI. Minimum 2 x SATAIII oraz minimum 2 x M.2. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | System chłodzenia | Typ chłodzenia: aktywne wodne. Kompatybilne z innymi podzespołami. Minimum 3 wentylatory. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obudowa | Wyciszona przy użyciu mat wygłuszających. Kompatybilna z pozostałymi podzespołami. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zasilacz | Zasilacz pokrywający pełne zapotrzebowanie podzespołów. na energię. Posiadający certyfikat 80 plus lub wyższy. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Myszka | mysz ergonomiczna sensor optyczny o rozdzielczości minimum 8000 dpi łączność bezprzewodowa z interfejsem bluetooth możliwość ładowania poprzez USB-C zawiera górną oraz boczną rolkę przewijania |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Klawiatura | układ polski programisty, łączność bezprzewodowa z interfejsem bluetooth możliwość ładowania poprzez USB-C podpórka na nadgarstki jednostrefowe podświetlenie klawiatury programowalne wielofunkcyjne pokrętło |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 3- Tablet multimedialny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Procesor Ilość rdzeni Częstotliwość Wydajność | 8 rdzeni min 2,4 Ghz Antutu min 250000 Geekbench min 1500/400 |  |  | szt. | 1 |  |  |
| 2 | Pamięć operacyjna | Min 4GB LPDDR4x |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć wbudowana | Min 128 GB |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Przekątna ekranu | Min 10” |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozdzielczość ekranu | Min 1080p |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Typ matrycy | IPS |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Multi-touch | Min 8 punktów |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Łączność | Wbudowany modem LTE Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Moduł Bluetooth |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nawigacja Satelitarna | GPS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Złącza | USB Type-C – min 1 szt. Wyjście słuchawkowe – min 1 szt. Czytnik kart pamięci microSD – min 1 szt. Gniazdo kart nanoSIM – min 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pojemność baterii | Min 7000 mAh |  |  |  |  |  |  |
| 12 | System operacyjny | Android 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Audio | Wbudowane cztery głośniki stereo Wbudowany mikrofon |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Aparaty Waga | Przedni min 6 Mpix Tylni min 6 Mpix Maksymalnie 500 gram |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dołączone kacesoria | Zasilacz Przewód USB C |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Okres gwarancji | Min 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

CZĘŚĆ 4- Telewizor 43’’

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Telewizor 43 cale 4K UHD 60 Hz o rozdzielczości 3840x2160. Z wbudowanym tunerem DVB-C, DVB-S, DVB-T, DVB-T2, DVB-S2. Dostępne łącza bezprzewodowe: Bluetooth, Wi-Fi, LAN, HDMI 2.1, USB. Zastosowana funkcja Smart TV: Android TV. Rodzaj ekranu: Prosty. Na jednej stopce | Technologia: 4K UHD Rozdzielczość ekranu: 3840x2160 Zastosowane technologie: •DNR •DTS HD •Dolby Atmos •Dolby Vision •Wide Color Gamut •Dolby Audio •DTS Virtual:X •Quantum Dot Color •TRU Flow •TRU Resolution •TRU Micro Dimming •Sound by Onkyo •HDR 10 •MEMC Rodzaj ekranu: Prosty Tuner: •DVB-C •DVB-S •DVB-T •DVB-T2 •DVB-S2 Standard kodowania:H.265/HEVC Dystrybucja : Vestel Obraz -Tryb HDR- TAK - Wielkość ekranu: 108 cm - Częstotliwość odświeżania: 60 Hz - Rodzaj matrycy: QLED Dźwięk - Moc głośników: 2 x 10W + 12W - Dolby digital- TAK - System dźwięku przestrzennego- TAK Funkcje sieciowe - Smart TV - Funkcje Smart: Android TV - Komunikacja: Bluetooth, Wi-Fi, LAN, HDMI 2.1, USB - DLNA - Nie - HbbTV - Tak - Telegazeta - Tak Złącza Ilość złącz HDMI – min. 3 Ilość złącz USB – min. 2 Wejście RF - Nie Wejście PC VGA - Nie Gniazdo CI - Tak Ethernet (LAN) - Tak DisplayPort - Nie Cyfrowe wyjście optyczne - Tak Czytnik kart pamięci - Nie Etykieta energetyczna Czujnik oświetlenia - Nie Napięcie zasilania: 220 - 240 V Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W Klasa energetyczna: F Klasa efektywności energetycznej w trybie HDR: G Klasa efektywności energetycznej w trybie SDR : F Zużycie energii na 1000 h w trybie HDR (N): 92 kWh Zużycie energii na 1000 h w trybie SDR (N): 51 kWh Parametry fizyczne Standard VESA: 100x100 (+- 5) Głębokość bez podstawy: 6,9cm (+-5cm) Głębokość z podstawą : 22,1cm (+-5cm) Szerokość bez podstawy: 96,6cm (+-5cm) Szerokość z podstawą: 96,6cm (+-5cm) Wysokość bez podstawy: 56cm (+-5cm) Wysokość z podstawą: 59,9 cm (+-5cm) |  |  | szt. | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ