BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH (CONCEPT(

Mgr inż. Arkadiusz CICHOŃ

40 – 148 KATOWICE ul. Daszyńskiego 36B/3

# PRZEDMIAR ROBÓT

| TEMAT: | Wymiana nawierzchni na asfaltową drogi rowerowej wzdłuż ul. Mysłowickiej od ul. Kolistej do ul. Szopienickiej - Bez Koła Nie Jadę. |
| --- | --- |

| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Arkadiusz CICHOŃ |
| --- | --- |

# NAZWY I KODY CPV :

| 45233000-9 | Roboty w zakresie, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg |
| --- | --- |

Katowice sierpień 2023 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe. |
| --- |
| 1 | 0000-2-040 Cięcie nawierzchni asfaltowej na śr gł 15 cm | 70,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej | 50,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 6,00 m3 |
| 1. | 50*0,4*0,3 |  |  |  | 6,00 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 1 673,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 690,00 m |
| 6 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 25,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 550,00 m2 |
| 1. | 25*22 |  |  |  | 550,00 |
| 8 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 25,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 375,00 m2 |
| 1. | 25*15 |  |  |  | 375,00 |
| 10 | KNR 2-31 0818-08-020 Rozebranie słupków do znaków | 5,00 szt |
| 11 | KNR 2-31 0703-06-020 Zdjęcie drogowskazów jednoramiennych | 8,00 szt |
| 12 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 177,40 m3 |
| 1. | 50*0,15*0,3 |  |  |  | 2,25 |
| 2. | 6 |  |  |  | 6,00 |
| 3. | 1673*0,08 |  |  |  | 133,84 |
| 4. | 690*0,08*0,3 |  |  |  | 16,56 |
| 5. | 25*0,03 |  |  |  | 0,75 |
| 6. | 550*0,01 |  |  |  | 5,50 |
| 7. | 25*0,15 |  |  |  | 3,75 |
| 8. | 375*0,01 |  |  |  | 3,75 |
| 9. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 10. | 3 |  |  |  | 3,00 |
| 11. |  |  |  |  | ------------- |
| 12. | Suma |  |  |  | 177,40 |
| 13 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 1 596,60 m3 |
| 1. | 177,4*9 |  |  |  | 1 596,60 |
| 14 | 0000-01-060 Koszt utylizacji na wysypisku | 177,40 m3 |
| 2. Roboty ziemne. |
| 15 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,80 km |
| 16 | KNR 2-01 0201-05-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km na wysypisko.Kategoria gruntu III 70 % powierzchni | 140,00 m3 |
| 1. | 200 |  |  | 200,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 200,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 140,00 |
| 17 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko .Grunt kategorii IV. 30 % powierzchni | 60,00 m3 |
| 1. | 200 |  |  | 200,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 200,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 60,00 |
| 18 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 3 600,00 m3 |
| 1. | 200*18 |  |  |  | 3 600,00 |
| 19 | 0000-01-060 Koszt utylizacji na wysypisku | 200,00 m3 |
| 20 | KNR 2-01 0310-02-060 Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych .Grunt kategorii III. | 50,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów j.w. | 50,00 m3 |
| 22 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 70 % pwoeierzchni | 857,50 m2 |
| 1. | 100+25+1100 |  |  | 1 225,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 1 225,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 857,50 |
| 6. |  |  |  |  | 0,00 |
| 23 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV 30 % powierzchni | 367,50 m2 |
| 1. | 100+25+1100 |  |  | 1 225,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 1 225,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 367,50 |
| 24 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 400,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 25 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 645,00 m |
| 1. | 550+45+50 |  |  |  | 645,00 |
| 26 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 200,00 m |
| 27 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 85,40 m3 |
| 1. | 645*0,3*0,4 |  |  |  | 77,40 |
| 2. | 200*0,2*0,2 |  |  |  | 8,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 85,40 |
| 28 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 768,60 m3 |
| 1. | 85,4*9 |  |  |  | 768,60 |
| 29 | 0000-04-060 Koszt utylizacji na wysypisku | 85,40 m3 |
| 30 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 550,00 m |
| 31 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 50,00 m |
| 32 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 45,00 m |
| 33 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 47,05 m3 |
| 1. | (50+45)*0,09+550*0,35*0,2 |  |  |  | 47,05 |
| 34 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 200,00 m |
| 35 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 13,00 m3 |
| 1. | 200*0,065 |  |  |  | 13,00 |
| 4. Ścieżka |
| 36 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 55,00 m3 |
| 1. | 1100*0,05 |  |  |  | 55,00 |
| 37 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 1 100,00 m2 |
| 38 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 1 100,00 m2 |
| 39 | KNR 2-31 0108-02-034 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową. Sposób wbudowania-mechaniczny | 110,00 t |
| 1. | 1100*0,04*2,5 |  |  |  | 110,00 |
| 40 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 1 100,00 m2 |
| 41 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 1 100,00 m2 |
| 42 | 0000-010-050 Warstwa ścieralna z asfaltobetonu koloru czerwonego -gr warstwy 4 cm | 1 100,00 m2 |
| 5. Jezdnia |
| 43 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 25,00 m2 |
| 44 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 250,00 m2 |
| 1. | 25*10 |  |  |  | 250,00 |
| 45 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 25,00 m2 |
| 46 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 425,00 m2 |
| 1. | 25*17 |  |  |  | 425,00 |
| 47 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 25,00 m2 |
| 48 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 25,00 m2 |
| 49 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | 25,00 m2 |
| 50 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 250,00 m2 |
| 1. | 25*10 |  |  |  | 250,00 |
| 51 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 25,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 25,00 m2 |
| 53 | KNR 2-31 0310-01-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 25,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 1004-06-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu | 25,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 25,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0310-05-050 Nawierzchnia z mieszanek SMA. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm | 25,00 m2 |
| 57 | KNR 2-31 0310-06-050 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych jw. Warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - zakażdy dalszy 1 cm | 50,00 m2 |
| 6. Chodnik i wyspa |
| 58 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 100,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0114-04-050 Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 8 cm | 1 700,00 m2 |
| 1. | 100*17 |  |  |  | 1 700,00 |
| 60 | KNR 2-31 0511-03-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał rozbiórkowy | 100,00 m2 |
| 7. Roboty różne |
| 61 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 25,00 szt |
| 62 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych | 24,00 szt |
| 63 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 11,00 szt |
| 64 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 39,00 m3 |
| 1. | 780*0,05 |  |  |  | 39,00 |
| 65 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 780,00 m2 |
| 66 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm masąazalewową. Szerokość szczeliny 4 cm | 50,00 m |
| 67 | 0000-20-090 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |