Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

| dot.: dostawa koryt betonowych odpływowych 1000x200x200mm marki Bielbet, klasa obciążalności D400 do siedziby zamawiającej, Centralna Szkole PSP w Częstochowie przy ul.Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa. |  |
| --- | --- |

Centralna Szkole PSP w Częstochowie przy ul.Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa ogłasza konkurs  na dostawę, do siedziby zamawiającej  koryt betonowych odpływowych o wymiarach: 1000x200x200mm marki Bielbet, klasa obciążalności D400 wg załączonego opisu.

ILOŚĆ: 80 sztuk

KLASA OBCIĄŻENIA: D400 jezdnie, pobocza oraz parkingi (włączając ciągi dla pieszych), dla wszelkiego rodzaju pojazdów drogowych

OPIS KANAŁU: betonowy (beton C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego) zbrojony prętem żebrowanym 08mm, krawędzie z kątownika stalowego 25mm, bez spadku wewnętrznego

POKRYWA: 2x 0,5m żeliwo

MOCOWANIE: 2x przyspawany płaskownik + śruba M10

WYMIARY ZEWNĘTRZNE: długość 1000mm/ szerokość 200mm/ wysokość 200mm

WYMIARY WEWNĘTRZNE szerokość 150mm/ głębokość 140mm

PRZEKRÓJ TECHNICZNY

Dostawa do siedziby zamawiającej: Centralna Szkole PSP w Częstochowie przy ul.Sabinowskiej 62/64, 42-200 Częstochowa w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

PŁATNOŚĆ: faktura 30 dni po odbiorze dostawy.