Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

KOMPUTER PRZENOŚNY	2

STACJA DOKUJĄCA DO KOMPUTERA PRZENOŚNEGO	4

# KOMPUTER PRZENOŚNY

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Ekran | Wielkość matrycy 15,6" o rozdzielczości 1920x1080 w technologii LED IPS, matowa, antyodblaskowa. Jasność matrycy min. 300 nitów. |
| Procesor | Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, wprowadzony na rynek przynajmniej w drugim kwartale 2020 roku, osiągający w testach wydajności (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net ) na dzień 25.08.2022 r. min. 10000 pkt. *wydajność procesora w notebooku stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Pamięć | 16GB DDR4 3200MHz, możliwość rozbudowy do 64GB, wolny 1 slot na kość pamięci |
| Dysk twardy | 512GB SSD PCIe NVMe lub SATA3 TLC SSD |
| Karta graficzna | Komponent zintegrowany w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci systemowej. |
| Karta muzyczna | Karta dźwiękowa, dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do sterowania siłą głosu, wbudowane głośniki stereo |
| Karta sieciowa i komunikacja | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 wspierająca PXE zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11ax, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Bluetooth 5.0. |
| Napęd optyczny | Brak wbudowanego, możliwość dołączania przez port USB |
| Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz i bateria | Min. 4 x USB 3.1, W tym 1 x USB 3.1 Typu-C (umożliwiający przesyłanie sygnału DisplayPort 1.4), złącze słuchawek/mikrofonu, RJ-45, HDMI czytnik Smart Card, kamera HD + IR + mikrofon, czytnik linii papilarnych. Dedykowane złącze zasilania AC, (jeśli do zasilania notebooka wykorzystywane jest złącze USB/Thunderbolt Typu-C notebook musi być wyposażony w dodatkowe/drugie złącze Typu-C.) |
|  | Klawiatura w układzie US – QWERTY odporna na zachlapanie cieczą, podświetlana + blok numeryczny. |
|  | Wbudowany touchpad |
|  | Czas pracy na baterii min 11 godzin Zasilacz |
| System operacyjny Oprogramowanie dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit ( dopuszczany downgrade z Windows 11 ) z nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik z oryginalnym systemem operacyjnym umożliwiający reinstalację na danym sprzęcie. |
|  | Dołączony nośnik z najnowszymi sterownikami. |
| Funkcje BIOS | W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOSu oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła oraz numeru serwisowego nawet po odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). Blokada/wyłączenie napędów CD/DVD oraz portów USB z pozycji BIOS |
| Waga | Waga max 1,75 kg |
| Obudowa | Wykonana z materiałów o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, w odcieniach szarości. Konstrukcja komputera absorbująca wstrząsy, spełniająca normy MIL-STD-810H |
| Certyfikaty i standardy | Dokument potwierdzający, że producent sprzętu posiada wdrożony system zarzadzania jakością ISO 9001 (certyfikat ISO 9001) lub normą równoważną (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) Dokument potwierdzający, że oferowane urządzenie jest zgodne z normami dotyczącymi oznakowania CE (deklaracja zgodności CE) (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej) Dokument (certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera przenośnego w internetowym katalogu http://www.energystar.gov) potwierdzający, że urządzenie spełnia kryteria efektywności energetycznej na poziomie co najmniej równoważnym dla tej klasy urządzeń posiadających certyfikat programu ENERGY STAR 8.0 uznawany w UE lub TCO Certified min. 8.0 (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). |
| Gwarancja | Minimum 36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta z czasem reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 lub normę równoważną na świadczenie usług (należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej). Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy sprzętu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym serwisem producenta. *gwarancja producenta na notebook stanowi jedno z kryteriów oceny ofert opisane w SWZ |
| Wsparcie techniczne producenta | Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. |

## STACJA DOKUJĄCA DO KOMPUTERA PRZENOŚNEGO

| Element | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Wbudowane porty | min. 1szt - RJ45 min. 2szt – DisplayPort min. 1szt – HDMI min. 3szt – USB 3.0 min. 1szt – USB Typu-C Slot na linkę zabezpieczającą |
| Zasilacz | W zestawie ze stacją, min. 120W |
| Kompatybilność | Stacja musi znajdować się na liście kompatybilności notebooka, musi umożliwiać uruchomienie notebooka poprzez PXE korzystając z portu sieciowego RJ45 stacji dokującej oraz poprzez włącznik na stacji. |
| Waga | Max. 1 kg |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |