AE/ZP-27-73/24	                                                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 3

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

## 7-osobowego samochodu

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego przedmiotu zamówienia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp. | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne”. | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, nie rejestrowanego, 7-osobowego samochodu | TAK |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Typ/Model | TAK |  |
|  | Rok produkcji 2023 lub 2024 | TAK |  |
| NADWOZIE |
|  | Wymiary zewnętrzne pojazdu w przedziale: (długość x szerokość bez lusterek x wysokość bez relingów) 480-520 x 185-200 x 180-200 cm. | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu 7 osób wraz z kierowcą w pozycji siedzącej. Kabina kierowcy wyposażona w dwa miejsca siedzące. Fotel kierowcy i pasażera obok kierowcy przesuwany przód/tył. Fotel kierowcy z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Pozostałe fotele w II i III rzędzie siedzeń indywidualnie montowane (pojedynczo) lub montowane nie indywidualnie. | TAK Punktacja: Fotele w II i III rzędzie siedzeń montowane nie indywidualnie – 0 pkt. Fotele tylko w II rzędzie siedzeń montowane indywidualnie (pojedynczo) – 2 pkt. Fotele w II i III rzędzie siedzeń montowane indywidualnie (pojedynczo) – 5 pkt. |  |
|  | Drzwi tylne skrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki lub klapa, przeszklona otwierana do góry. | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe i lewe przesuwane manualnie lub elektrycznie. | TAK Punktacja: Drzwi boczne przesuwane manualnie – 0 pkt. Drzwi boczne przesuwane elektrycznie – 10 pkt. |  |
|  | Lakier w kolorze białym lub srebrnym. | TAK |  |
| SILNIK |
|  | Wysokoprężny z turbodoładowaniem | TAK |  |
|  | Pojemność silnika minimum 1900 cm3 | TAK |  |
|  | Moc silnika minimum 150 KM | TAK |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin minimum Euro 6 | TAK |  |
| ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. | TAK Punktacja: Skrzynia biegów manualna – 0 pkt. Skrzynia biegów automatyczna – 10 pkt. |  |
|  | Napęd na przednią oś lub napęd na tylną oś RWD lub napęd 4x4 | TAK Punktacja: Napęd na przednią oś lub napęd na tylną oś RWD – 0 pkt. Napęd 4x4 – 10 pkt. |  |
|  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
| UKŁAD HAMULCOWY |
|  | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| UKŁAD KIEROWNICZY |  |
|  | Posiadający wspomaganie | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |
|  | Co najmniej poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu | TAK Punktacja: Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu – 0 pkt. Dodatkowo poduszki powietrzne tył – 5 pkt. Dodatkowo poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne tył i bok – 10 pkt. |  |
|  | Elektryczne otwierane szyby co najmniej w drzwiach przednich | TAK Punktacja: Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich – 0 pkt. Dodatkowe elektryczne otwierane szyby – 5 pkt. |  |
|  | Fabryczny centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem | TAK |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja elektroniczna lub manualna | TAK |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja dwustrefowa lub trzystrefowa | TAK Punktacja: Fabryczna klimatyzacja dwustrefowa – 0 pkt. Fabryczna klimatyzacja trzystrefowa – 5 pkt. |  |
|  | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewane | TAK |  |
|  | Czujniki parkowania minimum tył | TAK Punktacja: Czujniki parkowania tył – 0 pkt. Czujniki parkowania tył i przód – 5 pkt. |  |
|  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik, klucz do kół, kamizelka odblaskowa | TAK |  |
|  | Dywaniki podłogowe gumowe w I, II, III rzędzie | TAK |  |
|  | Interfejs bluetooth | TAK |  |
|  | Radio fabryczne i zestaw głośnomówiący | TAK |  |
|  | Gniazdo USB | TAK |  |
|  | System nagłośnienia | TAK |  |
|  | System Apple CarPlay | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada systemu Apple CarPlay – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada system Apple CarPlay – 2 pkt. |  |
|  | Android Auto | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada Android Auto – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada Android Auto – 2 pkt. |  |
|  | Nawigacja | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada nawigacji – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada nawigację – 3 pkt. |  |
|  | Ekran dotykowy | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada ekranu dotykowego – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada ekran dotykowy – 1 pkt. |  |
|  | Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka lub bez kluczyka | TAK Punktacja: Uruchamianie silnika za pomocą kluczyka – 0 pkt. Uruchamianie silnika bez kluczyka – 1 pkt. |  |
|  | Tempomat | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada tempomatu – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada tempomat – 2 pkt. |  |
|  | Asystent hamowania | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada asystenta hamowania – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada asystenta hamowania – 2 pkt. |  |
|  | Wszystkie przednie lampy LED | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada wszystkich przednich lamp LED – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada wszystkie przednie lampy LED – 3 pkt. |  |
|  | Kamera tylna | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowany samochód nie posiada kamery tylnej – 0 pkt. Zaoferowany samochód posiada kamerę tylną – 3 pkt. |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 45. | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże: wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu instrukcję obsługi pojazdu | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty