SŁUŻBA OCHRONY PAŃSTWA

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA

OZNAKI KORPUSU OSOBOWEGO  SOP

SPIS TREŚCI

1. Fotografia wyrobu.										3

2. Opis ogólny wyrobu.									4

3. Wymagania techniczne.									4

3.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków.						4

4. Opis wykonania wyrobu.									4

5. Cechowanie, pakowanie i przechowywanie.					        4-5

6. Średnie normy zużycia materiałów zasadniczych i dodatków.				5

7. Arkusz ewidencji wprowadzonych zmian.							6

1. FOTOGRAFIA WYROBU.

2. OPIS OGÓLNY WYROBU.

Oznaka korpusu osobowego jest wyrobem wykonanym z blachy nowosrebrnej typu MZn-12, oksydowanej i polerowanej. Mocuje się ją do umundurowania za pomocą śruby z nakrętką.

Wymiary oznaki korpusu osobowego są następujące:

- szerokość - 17 mm;

- wysokość  - 22 mm.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE.

3.1 WYKAZ MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH I DODATKÓW.

Tabela nr 1.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania wg |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Blacha nowosrebrna typu MZn–12 o grubości 0,8÷1,2 mm. | Specyfikacja techniczna producenta |
| 2. | Śruba z łbem płaskim typu M-3 z gwintem maszynowym, stalowo kadmowana lub mosiężna. | Specyfikacja techniczna producenta |
| 3. | Nakrętka z blach mosiężnej typu M-63 o grubości 1,5 mm. | Specyfikacja techniczna producenta |

4. OPIS WYKONANIA WYROBU.

Oznakę korpusu osobowego uzyskuje się przez jednostronne tłoczenie blachy typu MZn-12 na prasach hydraulicznych lub mechanicznych i wycinanie jej kształtów wykrojnikami. 
Do wykrojonych półwyrobów mocuje się śrubę za pomocą lutowania lub zgrzewania. Wyciętą oznakę korpusu osobowego wraz ze śrubą poddaje się kąpieli galwanicznej w celu oksydowania powierzchni. Następnie poleruje się na tarczy filcowej i oczyszcza się całą powierzchnię.

5. CECHOWANIE, PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE.

Oznaki korpusu osobowego Służby Ochrony Państwa  należy przechowywać 
w pomieszczeniach suchych. Przechowywanie gotowych wyrobów z blach typu MZn-12 zgodnie z PN-77/H-92815.

Gotowe oznaki umieszcza się na kartonikach tekturowych w ilościach uzgodnionych z odbiorcą.

Następnie kartoniki tekturowe z oznakami korpusu osobowego pakowane są w torebki foliowe 
w ilościach uzgodnionych z odbiorcą. Do opakowania zbiorczego dołącza się etykietę firmową, w której wyszczególnia się następujące dane :

- nazwę producenta;

- nazwę wyrobu;

- numer wzoru,

- ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym;

- datę produkcji (miesiąc i rok).

6. ŚREDNIE NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW ZASDANICZYCH I DODATKÓW.

Tabela nr 2.

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Zużycie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Blacha typu MZn-12. | g | 10 |
| 2. | Śruba typu M-3. | g | 0,8 |
| 3. | Nakrętka typu M-63 | szt. | 1 |

7. ARKUSZ EWIDENCJI WPROWADZONYCH ZMIAN.

| L.p. | Data | Zmiana dotyczy (str. i ewent. treść zmiany) | Akceptacja (data i podpis) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |