## Zadanie 4. Kabina dekontaminacyjna – 3 sztuki

| Lp. | Parametr lub opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Wpisać TAK lub podać parametr oferowany -wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kabina dekontaminacyjna wspierająca proces dekontaminacji skóry i ubrań wierzchnich osób przechodzących przez bramkę i poddawanych dekontaminacji. | TAK |  |
| Wymagane urządzenie fabrycznie nowe Należy wypełnić: Producent ………………………………………………………………………………………… Model ……………………………………………………………………………………………. Kraj pochodzenia ………………………………………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………………………………………… |
|  | Kabina dostarczona w całości, nie wymagająca montażu | TAK |  |
|  | Kabina wykonana ze szczotkowanej stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita maksymalnie 1250 mm | TAK |  |
|  | Szerokość przejścia minimum 900 mm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita maksymalnie 2500 mm | TAK |  |
|  | Wysokość przejścia minimum 2100 mm | TAK |  |
|  | Podstawa kabiny wyposażona w kółka jezdne z blokadą | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie osoby zbliżającej się do kabiny | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchomienie zraszania po wykryciu osoby wchodzącej do kabiny | TAK |  |
|  | Minimum 10 dysz dozujących aerozol | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego uruchomienia procesu dekontaminacji | TAK |  |
|  | Sygnalizacja niskiego poziomu płynu dezynfekującego | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed pracą na sucho | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika na płyn dezynfekujący minimum 10 l | TAK |  |
|  | Zużycie płynu na osobę maksymalnie 30 lm | TAK |  |
|  | Czas trwania procesu dekontaminacji mniejszy niż 10 s | TAK |  |
|  | Płyn do dekontaminacji dopuszczony do użytku w placówkach ochrony zdrowia minimum 300 l w pojemnikach nie mniejszych niż 5 l i nie większych niż 20 l (minimum 300 l na jedną kabinę) | TAK |  |
|  | Menu i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 2 lata | TAK |  |