Załącznik nr 4.1

do SWZ nr

OR-VIII.272.48.2023.DM

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie

I części - dostawy fabrycznie nowej koparki kołowej

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe stawiane przez zamawiającego:

- Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.

- Zaoferowany przez Wykonawcę pojazd musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.

- Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie koparki kołowej

| L.p. | Wyszczególnienie | Wymagania Zamawiającego | Deklaracja wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów technicznych oferowanego sprzętu (Wykonawca w każdej rubryce winien wskazać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania podstawowe | Koparka kołowa fabrycznie nowa, spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, główne komponenty układu napędowego tj. silnik i skrzynia biegów wyprodukowane przez producenta koparki. Stan fabrycznie nowa, sprawna technicznie, wyposażona we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowana do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa, Rok produkcji 2023 |  |
| 2. | Silnik | - 4-cylindrowy wysokoprężny, turbodoładowany, - pojemność skokowa nie większa niż 4200 cm³, - moc maksymalna nie mniejsza niż 112 kW, - minimalna norma emisji spalin Stage V. |  |
| 3. | Skrzynia biegów | - prędkość maksymalna nie mniejsza niż 30 km/h; - minimum 3-biegowa; - sprzęgło wielotarczowe mokre, - napęd na 4 kola. |  |
| 4. | Układ kierowniczy | - ze wspomaganiem; - regulowana kolumna kierownicy, - tylny promień zataczania nie większy niż 1790 mm. |  |
| 5. | Układ hamulcowy | - hamulce zasadnicze: wielotarczowe, mokre, dwa niezależne obwody. - hamulec postojowy: tarczowy, mokry. |  |
| 6. | Układ hydrauliczny | - układ roboczy wydatek pomp nie mniejszy niż 275 l/min; - instalacja hydrauliczna szybkozłącza: - instalacja hydrauliczna zasilająca dodatkowe narzędzia |  |
| 7. | Podwozie | - podpory - lemiesz - koła (przód, tył) podwójne, z pierścieniem wewnętrznym. - Waga maszyny minimum 18500 kg |  |
| 8. | Kabina | - otwierana przednia szyba; - wycieraczka i spryskiwacze przedniej szyby: - oświetlenie główne wymagane przepisami ruchu drogowego; kolorowy wyświetlacz - kamery tylna oraz na prawej stronie nadwozia, lusterka zewnętrzne prawe i lewe: - fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, regulowany, z podgrzewaniem: - radio z zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonu: - ogrzewanie, klimatyzacja; - lampa ostrzegawcza LED, - skrzynka narzędziowa. |  |
| 9. | Pozostałe elementy | - wysięgnik dwuczęściowy plus ramię, - szybkozłącze koparkowe hydrauliczne; - łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze bądź głowicę uchylno obrotową - do kopania z zębami min. 0,8m; - łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie o szerokości nie mniejszej niż 2m - łyżka typu skandynawskiego - głowica uchylno obrotowa z chwytakiem - uklad centralnego smarowania. - Urządzenie monitorujące pracę maszyny |  |