| l.p | Asortyment | Opis | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Półmaska jednorazowa P-3 | Półmaska filtrująca z zaworkiem klasa FFP3, chroni drogi oddechowe przed pyłami, mgiełka, włóknami o stężeniu nie przekraczającym 30xNDS. Zakładana na elastyczną gumkę, klamra na wysokości nosa, z zaworkiem, piankowa poduszka chroni przed odgnieceniem. Rozmiar uniwersalny. Zgodna z normą EN 149:2001 | szt. | 100 |
| 2. | Półmaska jednorazowa P-1 | Półmaska przeciw pyłowa FFP1, na zewnętrznej części metalowa klamra na wysokości nosa, zakładana na gumkę, poduszka piankowa chroni nos przed odgnieceniem. Zgodna z normą EN 149 | szt. | 400 |
| 3. | Gogle ochronne | gogle ochronne kat II; szkła - poliwęglan, powłoka zapobiegająca zaparowywaniu, ramka – PCV lub PCV i polietylen, zakres ochrony - ochrona wzroku i okolic oczu przed odpryskami ciał stałych, odporność mechaniczna – min. B – uderzenie o średniej energii, taśma - nylon, rozmiar - uniwersalny, Produkt zgodny z normą: EN 166 | szt. | 20 |
| 4. | Okulary ochronne | Szkła poliwęglan, odporność mechaniczna - F- uderzenie o niskiej energii, powłoka zapobiegająca zaparowywaniu, ramka nylon; kolor - szkła przezroczyste; nosek - zintegrowany ze szkłami, zakres ochrony - ochrona wzroku przed uszkodzeniami mechanicznymi; posiadające filtr UV; rozmiar - uniwersalny; spełniające normę EN 166 | szt. | 40 |
| 5. | Okulary przeciwsłoneczne | przyciemniane, filtry UV, nadające się do prowadzenia pojazdów | szt. | 60 |
| 6. | Hełm ochronny | Skorupa- wykonana z ABS z regulacją, posiadająca otwory wentylacyjne oraz rynnę i otwory do zamocowania nauszników, boczne uchwyty do zamocowania dodatkowych ochron twarzy, oczu, słuchu, pasek stabilizujący hełm- dwupunktowy, wykonany z taśmy nylonowej z polietylenowym podbródkiem, napotnik-wykonany z higroskopijnej mikropianki, zapięcie-regulowane, wykonane z polietylenu, stosowany w temperaturach min -10 C do +50 C; zakres regulacji obwodu – 56cm – 62 cm; EN 397:2012. | szt. | 60 |
| 7. | Pas skórzany ochronny lędźwiowy | Pas skórzany ochronny przeznaczony do odciążania kręgosłupa podczas dźwigania. Wykonany ze skóry naturalnej z regulowanym zapięciem. | szt. | 80 |
| 8. | Ochronniki słuchu | Ochronniki słuchu OPTIMA, Peltor 1 lub Peltor 2 | szt. | 50 |
| 9. | Zatyczki na żyłce | ochronniki słuchu-zatyczki na żyłce | szt. | 100 |
| 10. | Rękawice bawełniane oblane warstwą gumową „wampirki” | Rękawice bawełniane oblane warstwą gumy w części chwytnej i na palcach, do lekkich prac ogrodniczych w minimalnych zagrożeniach, jak zabrudzenie dłoni czy otarcie naskórka. Dostępne w rozmiarach od 7-10. | para | 150 |
| 11 | Rękawice do obsługi HDS | Rękawica wzmacniana skórą. Część dłoniowa wykonana z jednego kawałka skóry, kciuk i palec wskazujący ze skóry, ze skóry licowej koziej. Materiał: bawełniana dzianina interlock, w kolorze czarnym, EN 388 - odporność na uszkodzenia mechaniczne: min. 2 odporność na ścieranie; min. 1 odporność na przecięcie; min. 2 odporność na przedarcie; min. 1 odporność na przebicie; X odporność na przecięcie wg ISO 13997; Dostępne w rozmiarze 9-11 | para | 200 |
| 12 | Rękawice odporne na czynniki chemiczne i biologiczne | Rękawice odporne na czynniki chemiczne kwasoodporne oraz na czynniki biologiczne | para | 160 |
| 12 | Rękawice o zwiększonej odporności na przecięcia powlekane poliuretanem |  | para | 500 |
| 13. | Rękawice nitrylowe ciężkie | Rękawice powleczone nitrylem na bawełnianym wkładzie o podwyższonej odporności na ścieranie. Bawełniana wyściółka. Mankiet usztywniony drelich, rozmiar 10-10,5; EN 388 4111 | para | 6000 |
| 14. | Rękawice nitrylowe ciężkie ze ściągaczem | Rękawica powlekana nitrylem ze ściągaczem; Rękawice w całości powlekana nitrylem przeznaczona do prac w warunkach zagrożenia przetarciem. Powleczenie jest odporne na działanie tłuszczu, oleju wody. Można ja stosować przy wywozie śmieci oraz prac ogólnych na bawełnianym wkładzie o podwyższonej odporności na ścieranie. Bawełniana wyściółka. Mankiet usztywniony drelich, rozmiar 10-10,5; EN 388 4111 | para | 2000 |
| 15. | Rękawice nitrylowe lekkie | Rękawice nitrylowe lekkie ze ściągaczem kategoria ochrony II; Rękawice oblane nitrylem, wyściółka bawełniana. Mankiet -ściągacz, rozmiar od 7-10, EN388:2003 EN 420:2003, 4- odporność na ścieranie, 1-odporność na przecięcia, 2-odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie | para | 2500 |
| 16. | Wkładki bawełniane do rękawic nitrylowych | Wkładki bawełniane do rękawic nitrylowych ze ściągaczem i bez ściągacza | para | 2000 |
| 17. | Rękawice ochronne dla pilarza | Rękawice ochronne dla pilarza Kat.II antywibracyjne wymagające dobrej odporności mechanicznej na ścieranie certyfikat CE EN420, EN381-7, EN 388 3132 | para | 2 |
| 18. | Rękawice skórzane typ Irbis Blue lub równoważne | Rękawice skórzane typ Irbis lub równoważne, kat II; rękawice ochronne pięciopalcowe, skórzano-tkaninowe, wykonane ze skóry licowej bydlęcej, całodłonicowe, wierzch i mankiet z niebieskiego drelichu, wyposzedkowane, podgumowany mankiet; zgodne z normą EN420, EN 388 3232 | para | 4000 |
| 19. | Rękawice z wkładem ocieplanym typu POLAR JAPAN PCV ORANGE lub równoważne | Ocieplane rękawice wykonane z PCV, z wyściółką spełniającą funkcję ocieplającą. Wyściółka połączona z rękawicą tylko przy mankiecie, możliwość wyciągnięcia wyściółki. Wyściółka hydrofobowa chłonąca pot i zapobiegająca gromadzeniu się wilgoci. Szczelne oraz odporne chemicznie i mechanicznie. Chropawa część chwytna, która umożliwia doskonałą chwytność nawet śliskich przedmiotów. Kolor pomarańczowy lub czerwony rozmiar 10- 11. Kategoria 1, EN-420 ogólna | para | 50 |
| 20. | Rękawice ocieplane ze zwiększoną odpornością na przenikanie wody | Rękawice ze skóry syntetycznej z mankietem, dodatkowo wzmocnione w części dłonicowej, z polarową ociepliną wewnątrz, z wszytą membraną wodoszczelną, watroodporną i oddychającą. Rękawica nie może utrudniać prac manualnych podczas transportu ręcznego worków i pojemników z odpadami. Spełniająca normę EN-388 w zakresie minimum: 2 1 2 2 X, a także EN-511 w zakresie minimum: X 2 X Rozmiary 9, 10, 11. | para | 160 |
| 21. | Rękawice skórzane spawalnicze | Rękawice skórzane spawalnicze ze skóry bydlęcej; EN 12477:2001/A1:2005 TYP A | para | 10 |
| 22. | Rękawice Flokowane | Rękawice flokowane kat I; Materiał-rękawice wykonane z naturalnego lateksu z bawełnianym flokiem, długość rękawicy 300 mm, grubość 40mm, rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością, rozmiar od 7 do 9,5; Produkt zgodny z normą: EN 420:2003 | para | 100 |
| 23. | Rękawice powlekane szorstkowanym lateksem | Rękawice powlekane kategoria ochrony II, Rękawice z wkładu/dzianiny bawełniano -poliestrowej, oblane szorstkowanym lateksem, grubość tkaniny 10G, kolor wkładu/dzianiny szary, kolor oblania – szary, rozmiar od 8-11, EN388:2003 EN 420:2003, 2- odporność na ścieranie, 1-odporność na przecięcia, 3-odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie | para | 2700 |
| 24. | Rękawice diagnostyczne jednorazowe | Rękawice jednorazowe bezpudrowe, wykonane z nitrylu, do kontaktu z żywnością, ochrona przed mikroorganizmami, odporne na środki chemiczne, bezpudrowe i ochronne rękawice nitrylowe, ilość w opakowaniu 100sztuk, powierzchnia teksturowana na końcach palców, wykończenie mankietu równomiernie rolowany brzeg, rozmiary XS(5-6), S(6-7), M(7-8), L(8-9), XL(9-10) | opak. | 350 |
| 25. | Rękawice ocieplane | Rękawice z dzianiny wykonane z pomarańczowej przędzy akrylowej, po wewnętrznej stronie wyściółka frotte, oblane czarnym szorstkowanym lateksem, mankiet-ściągacz, grubość wkładu 7G, rozmiar od 9-11, EN388:2003 EN 420:2003+ A1:2009 | para | 600 |
| 26. | Rękawice powlekane | Rękawice powlekane, kategoria ochrony II; Rękawice wkład/dzianina – biała kanwa bawełniana, oblanie PCV, długość rękawicy 45 cm z mankietem. EN 420:200, EN388:2003 – odporność na uszkodzenia mechaniczne, 4 – odporność na ścieranie, 1 -odporność na przecięcia, 2 – odporność na przedarcie, 1- odporność na przebicie | para | 70 |
| 27. | Rękawice ocieplane czarne | Dzianina- ocieplina z mikropolaru o gramaturze 160g/m2 (100% poliester), zapewniająca znakomitą izolację cieplną, wykonana z grubego termoweluru 210g/m2 (100% poliester), ściągacz na nadgarstku, rozmiar 10 | para | 40 |
| 28. | Wkładki przeciwgrzybicze do butów | Wkładki z pianki lateksowej amortyzujące stopę, wierzchnia warstwa pokryta bawełnianą tkaniną ze środkiem antybakteryjnym, posiada właściwości bakteriostatyczne, zalecana powierzchnia perforowana zapewniająca odpowiedni przepływ powietrza, co ograniczy powstawanie nieprzyjemnych zapachów | para | 900 |
| 29. | Zarękawki | Kategoria ochrony II, wykonane z przędzy kevlar, bezszwowe, długość 35 cm, skuteczna ochrona przedramienia przed zagrożeniami mechanicznymi, z otworem na kciuk, Zgodne z normami EN 420 i EN 388 (poziomy odporności min. 1 2 4 X) i EN 407 (poziomy odporności min. 3 1 X X 1 X) | kpl. | 20 |
| 30. | Nakolanniki | Nakolanniki w kolorze czarnym, z miękką poduszką, z regulowanym zaczepem na rzep. Zgodne z normą EN 14404 | kpl. | 15 |
| 31. | Przyłbice |  | szt. | 4 |
| 32. | Napulśniki skórzane na nadgarstki | Wykonane ze skóry bydlęcej licowanej w kolorze czarnym, mocowane wokół ręki jednym paskiem, z regulowanym paskiem ( z dziurkami) zapinanym na metalową sprzączkę. Chroniące i wzmacniające rękę w części nadgarstkowej podczas prac wymagających użycia siły. Rozmiar uniwersalny. Zgodny z normami EN 340 i EN 388 | szt. | 150 |
| 33 | Kask ochronny z przyłbicą dla pilarza |  | kpl. | 1 |

Wymogi Zamawiającego:

1. Asortyment wymieniony w zestawieniu będzie zamawiany sukcesywnie w ciągu 18 miesięcy  
      w zależności od potrzeb.

2. Zamawiający wymaga przedstawienia w dniu przetargu po 1 szt./parze całego asortymentu 
     w zestawieniu jw. wraz z wymaganymi atestami i dokumentacją potwierdzającą spełnienie opisanych wymagań.

3. Próbki należy ponumerować zgodnie z numeracją w opisie wymagań.