Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 230/2023/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa systemu chłodzenia i podciśnienia hali udojowej do Stacji Dydaktyczno- Badawczej w Bałdach Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego”.

System do schładzania mleka w przepływie o kompaktowej fabrycznej budowie z własną zabudową umożliwiającą umieszczenie na zewnątrz budynku wraz z agregat podciśnieniowy do hali udojowej Tandem 2x6.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Agregat schładzający glikol umożliwiający schłodzenie mleka napływającego z hali 2x6 Tandem do 4 -5 st. C z dwiema sprężarkami spiralnymi Wymiennik płytowy umożliwiający schładzanie mleka w przepływie do 4 - 5 st. C Instalacje do przepływu mleka i glikolu wraz ze sterowaniem System ma zawierać rozwiązania i niezbędne instalacje umożliwiające schładzanie mleka podczas jego transportu do posiadanego zbiornika , jego dochłodzenie do temperatury 4 szt. C i jej podtrzymania podczas przechowywania poprzez tłoczenie glikolu do parowników posiadanego schładzalnika Automatyczna zmiana trybu pracy systemu schładzania przez wbudowany sterownik (schładzanie mleka w wymienniku albo dochładzanie mleka w zbiorniku na mleko) Możliwość nastaw dwóch różnych temperatur glikolu w zależności od trybu pracy urządzenia (pompowanie glikolu do wymiennika ciepła albo pompowanie do parowników chłodni) Rozwiązanie ma posiadać odzysk ciepła poprzez fabrycznie zamontowany wymiennik typu czynnik chłodniczy-woda System winien zawierać 2 pompy glikolu i w razie uszkodzenia jednej z nich zapewnić schłodzenie mleka do temperatury 4-5 st. C W skład systemu mają wejść dwa niezależne układy chłodnicze ze sprężarkami typu “scroll” oraz odzysk ciepła poprzez fabrycznie zamontowany wymiennik ciepła Instalacja glikolowa łącząca wymienniki płytowy i parownik schładzalnika, wraz ze sterowaniem. |  |  | szt. | 1 |  |
| 2. | Agregat próżniowy o maksymalnej wydajności co najmniej 2000l System ma posiadać falownik ze sterowaniem silnika pompy pozwalający na pracę nie przekraczającą przy minimalnym poziomie działania 13 Hz, oraz regulator podciśnienia i dodatkowy zawór bezpieczeństwa. Wymaga się aby system przeniesienia napędu z silnika na pompę był bezpośredni sprzęgłowy bez paskowy W skład oferty wchodzi Instalacja podciśnieniowa łącząca agregat z posiadaną halą udojową Maksymalny poziom hałasu agregatu w odległości 1m od pompy przy maksymalnych obrotach 71 DB Podciśnienie robocze powinno wąchać się w granicach 20 do 55 kpk a dane o pracy urządzenia mają być widoczne na wyświetlaczu Prędkość silnika i pompy od 400 do 1725 obrotów na minutę |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto: (poz. 1+ poz. 2) |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ