Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  1/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Ultrasonograf 3D/4D – 2 szt.

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, 2 szt. wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r. | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji sterowanym z klawiatury | TAK | TAK/NIE |
|  | Monitor LCD, kolorowy, cyfrowy | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja obrotu, pochylenia i zmiany wysokości monitora względem pulpitu | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja zmiany wysokości i obrotu pulpitu operatora wraz z monitorem | TAK | TAK/NIE |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych | TAK | TAK/NIE |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic min. 2,0-18 MHz. | TAK | TAK/NIE |
|  | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE min. 3500 | TAK, podać | Liczba obrazów w trybie B w pamięci dynamicznej CINE ………….. |
|  | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE > 90 s | TAK | TAK/NIE |
| OBRAZOWANIE |
|  | B-mode. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) – min. 7 stopni ustawienia | TAK | TAK/NIE |
|  | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK | TAK/NIE |
|  | Podział ekranu na min. 4 obrazy | TAK | TAK/NIE |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ≥ 20x | TAK | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. Całkowita wielkość powiększenia ……. …… x |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie w trybie B z dwoma lub więcej częstotliwościami nadawczymi jednocześnie – bliższe pole obrazu tworzone na podstawie wyższych częstotliwości, a dalsze - na podstawie niższych | TAK | TAK/NIE |
|  | M-mode | TAK | TAK/NIE |
|  | Doppler Kolorowy (CD). | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ≥ 4 m/s | TAK | Maksymalna obrazowana prędkość przepływu w kolorowym dopplerze bez aliasingu ………. m/s |
|  | Power Doppler (PD) | TAK | TAK/NIE |
|  | Kolorowy doppler tkankowy | TAK | TAK/NIE |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK | TAK/NIE |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 3 m/s. | TAK | TAK/NIE |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1-15 mm. | TAK, podać | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera …………. mm |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie dopplera spektralnego. Dopuszcza się brak możliwości zmiany w/w parametrów dla obrazów zapisanych na dysku. | TAK | TAK/NIE |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrazowanie 3D/4D: min. 40 obj. | TAK | Obrazowanie 3D/4D: ………. obj. |
| OPROGRAMOWANIE |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary ginekologiczne: macica (długość, szerokość, wysokość) objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) endometrium długość szyjki macicy pomiary pęcherzyków tętnice jajników: parametry oceny PS, ED, RI | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny obrys spektrum dopplerowskiego i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (min. PI, RI, HR). | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze, w tym AFI, waga płodu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar NT i IT– automatyczny obrys badanego obszaru i wyznaczenie wartości NT i IT Zamawiający dopuszcza aparat, który posiada automatyczny pomiar NT, bez pomiaru automatycznego IT | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar BPD i HC na obrazie główki płodu (automatyczny obrys i wyznaczenie wartości). | TAK | TAK/NIE |
|  | Automatyczny pomiar AC,FL,HL (automatyczne wyznaczenie wartości). | TAK | TAK/NIE |
|  | Pomiar do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika, z co najmniej 9 pomiarów wg aktualnych, nie starszych niż z 2013 r. wytycznych International Ovarian Tumor Analysis | TAK | TAK/NIE Nazwa metody pomiaru ………… |
|  | Pomiary Z- SCORE | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania ginekologicznego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania położniczego z możliwością edytowania i tworzenia własnych | TAK | TAK/NIE |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 3 płodów | TAK | TAK/NIE |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK | TAK/NIE |
| GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE |
|  | Głowica liniowa 2D do badań małych narządów 1 szt. | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | ………………………………… |
| a | Zakres częstotliwości obrazowania min. 4,0 – 12,0 MHz. | TAK, podać | Zakres częstotliwości obrazowania ……. - …….. MHz |
| b | Ilość elementów: min. 192 kryształy. | TAK, podać | Ilość elementów ………. |
| c | Szerokość pola skanowanie min. 36 - 44 mm | TAK | TAK/NIE |
| d | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | TAK | TAK/NIE |
| e | Obrazowanie harmoniczne | TAK | TAK/NIE |
|  | Głowica endovaginalna 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych 1 szt. | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | ………………………………. |
| a | Obrazowanie w technice harmonicznej | TAK | TAK/NIE |
| b | Kąt obrazowania w trybie B min. 150º | TAK, podać | Kąt obrazowania w trybie B …………..º |
| c | Obszar skanowania w trybie 3D/4D min. 120x80° | TAK | TAK/NIE |
| d | Ilość elementów min. 192 kryształy | TAK, podać | Ilość elementów ………. |
| e | Promień czoła głowicy w zakresie min. 9 – 12 mm | TAK, podać | Promień czoła głowicy ……. mm |
| f | Możliwość ugięcia wiązki ultradźwiękowej stopień po stopniu od 0 do 140° | TAK | TAK/NIE |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań położniczych 1 szt. | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | …………………………………. |
| a | Ilość elementów: min. 192 kryształy. | TAK, podać | Ilość elementów ………. |
| b | Kąt obrazowania w trybie B min. 90º | TAK, podać | Kąt obrazowania w trybie B …………… º |
| c | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | TAK | TAK/NIE |
| d | Obrazowanie harmoniczne | TAK | TAK/NIE |
| ARCHIWIZACJA |
|  | Videoprinter monochromatyczny formatu A6. | TAK | TAK/NIE |
|  | Możliwość podłączenia bezpośrednio do aparatu drukarki kolorowej laserowej do wydruku raportów i obrazów. | TAK | TAK/NIE |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym HDD lub SSD o pojemności minimum 500 GB i wbudowanym lub zintegrowanym napędzie DVD-R/RW. | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja kopiowania archiwum (obrazy, filmy, wyniki pomiarów, raporty) na płyty DVD i zewnętrzne dyski HDD o pojemności minimum 500 GB przez gniazdo USB | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja zapisu obrazów na płytach DVD w formatach: jpeg, avi (MPEG-4), DICOM | TAK | TAK/NIE |
|  | Funkcja zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. Gniazdo USB z przodu lub z boku aparatu. | TAK | TAK/NIE |
|  | Gniazdo wyjściowe obrazu z aparatu: (HDMI) lub DVI Full HD lub DVI-D. | TAK | TAK/NIE |
|  | Interfejs sieciowy DICOM | TAK | TAK/NIE |
|  | OPROGRAMOWANIE |
|  | Każdy aparat USG musi posiadać system archiwizacyjny wraz ze statystyką na zewnętrzny komputer PC z oceną ryzyka aberracji chromosomowych w pierwszym trzymestrze z rekomendacją Fetal Medicine Fundation w Londynie. | TAK | TAK/NIE Nazwa systemu …………….. |
| b) | Każdy aparat USG musi posiadać oprogramowanie wewnętrzne do obróbki i analizy obrazów 2D/3D/4D pozwalające na: 1) zmianę trybów obrazowania (render – wszystkie tryby renderingu, obrazowanie wielopłaszczyznowe, obrazowanie tomograficzne oraz obrazowanie z cienką warstwą) 2) obrót, translację, powiększenie oraz zmiany podstawowych parametrów obrazu (mapa szarości, wzmocnienie, kontrast) 3) wykonywanie pełnego zakresu pomiaru automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D 4)zastosowanie zaawansowanych technik pomiarowych przeprowadzających automatyczne oraz semi-automatyczne zliczanie pęcherzyków antralnych w jajniku oraz pęcherzyków wzrastających podczas stymulacji jajeczkowania 5) zastosowanie zaawansowanych technik pomiarowych przeprowadzających automatyczne pozycjonowanie przekrojów serca 6) wgranie danych 3D/4D z pamięci zewnętrznej 7) tworzenie raportów zawierających dane, zdjęcia, wykresy i komentarze zapis danych w formatach powszechnie akceptowalnych przez komputery osobiste (np. JPG, MP4) – z możliwością anonimizacji danych pacjenta eksport danych w formacie bezpośrednio akceptowalnym przez drukarki 3D wysyłanie obrazów 3D/4D i ich analizy za pośrednictwem poczty internetowej bezpośrednio z programu | TAK | TAK/NIE |
| c) | Każdy aparat USG musi posiadać oprogramowanie zewnętrzne o parametrach określonych w pkt 55 b do obróbki i analizy danych na 2 stanowiska komputerowe (łącznie na 4 stanowiska) | TAK | TAK/NIE |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY opcje (dostępne w dniu składania oferty) |
|  | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK | TAK/NIE |
|  | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D lub oprogramowaniem informującym o przepływie krwi w obrazach 3D | TAK | TAK/NIE |
|  | Głowica liniowa matrycowa | TAK, PODAĆ TYP GŁOWICY | …………………………………… |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania: B obejmujący przedział 4,0 – 12,0 MHz. | TAK, podać | Zakres częstotliwości obrazowania ………… - ………….MHz |
|  | Obrazowanie w trybie krzyżujących się ultradźwięków | TAK | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu min. 21,3". | 21,3” - 22” - 0 pkt >22” - 5 pkt | Monitor LCD wysokiej rozdzielczości …………x……… pixeli, kolorowy, cyfrowy o przekątnej ekranu …………". |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB | 260 dB – 0 pkt >260 dB – 5 pkt | Dynamika systemu ………. dB |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych min. 3 | 3 - 0 pkt >3 - 5 pkt | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych ……… |
|  | Ekran dotykowy min. 10” | 10” - 0 pkt >10” - 5pkt | Ekran dotykowy ………….” |
|  | Głębokość penetracji aparatu min. od 2,0 – 34,0 cm | 2,0 – 40 cm – 0 pkt >2,0 – 40 cm – 5 pkt | Głębokość penetracji aparatu ….. - …….. cm |
|  | Głowica endovaginalna 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 4,0 -9,0 MHz | 4,0 - 9,0- 0 pkt >4,0 – 9,0 - 5 pkt | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział …….. -…….. MHz |
|  | Głowica endovaginalna 2D/3D/4D do badań położniczych i ginekologicznych Kąt obrazowania w trybie B min. 150º | 150º - 174º – 0 pkt ≥175º – 5 pkt | Kąt obrazowania w trybie B ………….º |
|  | GŁOWICA CONVEX 2D do badań Zakres częstotliwości obrazowania: obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz. | 3,0 – 7,0 - 0 pkt >3,0 – 7,0 – 2,5 pkt | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział …….. -…….. MHz |
|  | Głowica liniowa matrycowa Ilość elementów: min. 256 kryształów | 256 – 511 - 0 pkt ≥900- 2,5 pkt | Ilość elementów: ………… kryształów |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT – ŚRODOWISKOWE |
|  | Efektywność energetyczna – zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu): Wartość określona przez producenta aparatu, jednostka [W]). Wg normy PN-EN 60601-1:2011 lub równoważnej. | Zużycie prądu ≥ 0,98 kWh/godzinę pracy – 0 pkt., wartość najniższa spośród złożonych ofert –10 pkt. Pozostałe oferty zostaną ocenione proporcjonalnie tj. najniższe zużycie prądu/ zużycie prądu oferty badanej/ x 10 | zużycie prądu przy maksymalnym obciążeniu (maksymalne dostępne ustawienia aparatu) wynosi …… W W przypadku jeżeli Zamawiający poweźmie wątpliwość w zakresie podanych parametrów energetycznych przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o potwierdzenie parametru co do którego ma wątpliwość poprzez wezwanie do złożenia dokumentu, a nie jedynie oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nałożonego na niego obowiązku pod rygorem odrzucenia oferty, jeśli przedłożony dokument nie potwierdzi złożonego oświadczenia w zakresie zużycia prądu. |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | …………………. mc |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2018r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy  oraz podpis)

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia