| EGZEMPLARZ 1/1 |  | MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA SZAMOTUŁY 02.03.2022 r. |
| --- | --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT |
| NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO |
| INWESTOR : | MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY UL. DWORCOWA 26 GM. SZAMOTUŁY, 64-500 SZAMOTUŁY |
| ADRES INWESTYCJI : | DZIAŁKA 515/6 I 515/9 (FRAGMENT) OBRĘB: 0001 SZAMOTUŁY; JEDNOSTKA EWID.: 302407_1 SZAMOTUŁY SZAMOTUŁY GMINA SZAMOTUŁY |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIĘDZY KRESKAMI MGR INŻ. ARCH. SZYMON KAŁUŻYŃSKI UL. MŁYŃSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY +48 602 299 729 WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413 205 |

ZAGADNIENIA OGÓLNE:

  - Wprowadzenie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO” określa następujące wymagania w zakresie:

  - właściwości materiałów,

  - sposobu i jakości wykonania robót,

  - odbioru i prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót została opracowana na podstawie:

  - projektu opracowanego przez Pracownie Architektoniczną Między Kreskami mgr inż. arch. Szymon Kałużyński, ul. Młyńska 7, 64-500 Szamotuły

  - przedmiaru robót,

  - wizji lokalnej w terenie,

  - uzgodnień z Zamawiającym.

  - Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

  - 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

  - Wymagania dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót. Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

  - Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- przepisach techniczno-budowlanych ( Prawo Budowlane ),

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177,

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- PN-PE 1177 nawierzchnia placów zabaw,

- PN-PE 1176-1 wyposażenia placów zabaw. Ogólne wymagania bezp. i met. badań.,

- PN-PE 1176-7 wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych – wydanie MBiPMP 1997 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”.

- „ Założenia dla projektantów stadionów LA  - Polski Związek Lekkiej Atletyki Komisja Obiektów i Urządzeń, Warszawa 20 maja 2010

- IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 Edition – IAAF Requairements for Planning, Constructing, Equipping and Maintaning – IAAF Athletic

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót,

- dokumentacja powykonawcza,

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- uporządkowanie terenu realizacji zadania.

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na pisemny wniosek – zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, UŜytkownika i Wykonawcy. Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI (45233200-1) MAŁA ARCHITEKTURA

  - Wymagania dotyczące wyrobów i materiałów.

    - Przedmiot opracowania

Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia z sztucznej trawy, przeznaczona do wykonania na terenie podbudowy. Grubość warstwy 20-30 mm. Podbudowa - nawierzchnia z sztucznej trawy gr. 20-30 mm - podbudowa z miału kamiennego 0-0,5 mm gr. 5 cm - kruszywo kamienne łamane (melafir). Frakcja 0-31,5mm gr. 8 cm - kruszywo kamienne łamane (granit). Frakcja 31,5 – 63mm gr. 15 cm - piasek lub pospółka gr. 10 cm - geowłóknina - grunt rodzimy Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10(na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości ~1,0%. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych: Boisko do gry w siatkówkę: (1 pole)– kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m. Powierzchnia netto 162 m2. W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m i szerokości 5 cm. Linia ataku jest przedłużona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej ( projektowana jest odległość 75 cm od linii bocznej boiska do osi słupka). Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : wzdłuż linii bocznych – 1,5 m. wzdłuż linii końcowych -2,0 m. Wyposażenie boiska ( 1pole gry): • Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. • Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.) • pokrywy na tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w koszykówkę- demontowalne (2 szt. ) • siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.) Boisko do koszykówki ( 1 pole) : kształt prostokąta o wymiarach 28,00 x 14,00 m. Powierzchnia netto każdego pola 420 m2.Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokości zawieszenia tablicy. Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : wzdłuż linii bocznych – 4,50 m. wzdłuż linii końcowych - 1,50 m. Wyposażenie pojedynczego boiska: • Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki, jednosłupkowy z możliwością regulacji wysokości- 2 szt. • Tuleje do stojaka do koszykówki – 2 szt. • Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej 18 mm – 180 x 105 cm -2szt. • Kosz uchylny sprężynowy - 2 szt. • Siatka do kosza - 2 szt.

UWAGA : wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe- wymagane właściwymi  przepisami atesty dopuszczające do 	użytkowania w określonej przez użytkownika klasie rozgrywek oraz niezbędne atesty do użytkowania przez dzieci i młodzież.

Opis technicznych elementów robót dla nawierzchni

Boisko wielofunkcyjne

Nawierzchnia z sztucznej trawy, przeznaczona do wykonania na terenie podbudowy. Grubość warstwy 20-30 mm. Podbudowa - nawierzchnia z sztucznej trawy gr. 20-30 mm - podbudowa z miału kamiennego 0-0,5 mm gr. 5 cm - kruszywo kamienne łamane (melafir). Frakcja 0-31,5mm gr. 8 cm - kruszywo kamienne łamane (granit). Frakcja 31,5 – 63mm gr. 15 cm - piasek lub pospółka gr. 10 cm - geowłóknina - grunt rodzimy Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10(na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości ~1,0%. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych: Boisko do gry w siatkówkę: (1 pole)– kształt prostokąta o wymiarach 9,00m x 18,00m. Powierzchnia netto 162 m2. W połowie długości pole będzie podzielone linią środkową na dwa równe pola gry. Na każdym polu w odległości 3,00 m od linii środkowej wyznaczona jest równolegle do niej linia ataku długości 9,00 m i szerokości 5 cm. Linia ataku jest przedłużona w formie linii przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Słupki podtrzymujące siatkę powinny być oddalone min. 50 cm od linii bocznych na przedłużeniu linii środkowej ( projektowana jest odległość 75 cm od linii bocznej boiska do osi słupka). Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : wzdłuż linii bocznych – 1,5 m. wzdłuż linii końcowych -2,0 m. Wyposażenie boiska ( 1pole gry): • Słupki wolnostojące , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z profili zamkniętych , lakierowane. Słupki powinny posiadać regulacje wysokości zawieszenia siatki i mechanizm naciągu siatki. • Tuleje stalowe do słupków umożliwiające ich łatwy montaż i demontaż (2 szt.) • pokrywy na tuleje zamykające otwory montażowe po zdjęciu słupków w celu umożliwienia gry w koszykówkę- demontowalne (2 szt. ) • siatka do siatkówki całosezonowa ( 1 szt.) Boisko do koszykówki ( 1 pole) : kształt prostokąta o wymiarach 28,00 x 14,00 m. Powierzchnia netto każdego pola 420 m2.Linie ograniczające pole gry szerokości 5,00 cm należą do powierzchni boiska. Wyposażenie boiska stanowią kosze zamontowane na stojaku (statywie) o regulowanej wysokości zawieszenia tablicy. Boisko otoczone wolną przestrzenią szerokości : wzdłuż linii bocznych – 4,50 m. wzdłuż linii końcowych - 1,50 m. Wyposażenie pojedynczego boiska: • Stojak (statyw) do tablicy do koszykówki, jednosłupkowy z możliwością regulacji wysokości- 2 szt. • Tuleje do stojaka do koszykówki – 2 szt. • Tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej 18 mm – 180 x 105 cm -2szt. • Kosz uchylny sprężynowy - 2 szt. • Siatka do kosza - 2 szt.

Odprowadzenie wód opadowych

Powierzchniowo na terenie.

UWAGA : wszystkie elementy wyposażenia boisk powinny posiadać właściwe- wymagane właściwymi  przepisami atesty dopuszczające do użytkowania w określonej przez użytkownika klasie rozgrywek oraz niezbędne atesty do użytkowania przez dzieci i młodzież.

Uwaga!

Wykonawca prac powinien legitymować się doświadczeniem przy  układaniu nawierzchni poliuretanowych potwierdzonym odpowiednimi dokumentami.

  - Warunki posadowienia

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że stan techniczny terenu wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie zespołu sportowego oraz pozostałych elementów wyposażenia, po uprzednim przygotowaniu podłoża gruntowego.Przed realizacją zamierzenia wskazane jest wykonanie badań gruntowych sprawdzających nośność gruntu i poziom występowania ew. wody gruntów.

  - Stan terenu

Teren na którym projektuje się zespół sportowy  jest płaski.

Większość terenu pod  projektowaną infrastrukturę sportową stanowi  teren o

nawierzchni gruntowej – trawiastej.

5.4. Mała architektura

W porozumieniu z Inwestorem projektuje się następujące elementy dodatkowe:

Mała architektura

Ławka – 3 szt. Wymiary: Szerokość siedziska 35-45 cm Długość 165 - 175 cm Wysokość 75 - 80 cm Wysokość oparcia 75 - 80 cm Materiały: oparcie, siedzisko wykonane z drewna świerkowego impregnowanego – kolor ciemny orzech elementy mocujące oparcie oraz nogi wykonane ze stali żeliwnej. Fundament betonowy

Kosz na śmieci – 2 szt. Wymiary: Wysokość całkowita 95 - 105 cm Wysokość pojemnika 45 - 55 cm Średnica 25 - 35 cm Pojemność 25 - 35 l. Materiały: pojemnik oraz mocowanie pojemnika z daszkiem wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny. Fundament betonowy

Ogrodzenie Podstawowe informacje Ogrodzenie panelowe przeznaczone jest do grodzenia boisk sportowych, na których przewidziane gry takie, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, tenis itp. Produkt ten spełnia funkcję trwałego i mocnego wygrodzenia placu gry.Ogrodzenie zostanie wykonane wokół boiska wielofunkcyjnego oraz wokół boiska do piłki nożnej. Budowa Wykonane z wytrzymałych, masywnych i odpornych na uszkodzenia mechaniczne paneli prostych, wykonanych z grubych drutów stalowych. Słupy podwójne, wytwarzane z dwóch połączonych stężeniami kształtowników, na wzór kratownicy. Do połączenia paneli ze słupami zastosowano dwa rodzaje obejm stalowych, które mocno zespalają poszczególne elementy ogrodzenia. Planowaną wysokość ogrodzenia uzyskuje się poprzez zestawienie dwóch lub trzech paneli prostych o standardowych wysokościach wysokości paneli 2030 mm + 2030 mm; profil słupa 60 x 40 x 3 mm; wysokość słupa 3 900 mm; ilość obejm 9 szt.; rozstaw osiowy słupów 2 520 mm Ochrona antykorozyjna W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed korozją wszystkie elementy ogrodzenia oraz bramy i furtki poddawane są procesowi cynkowania ogniowego zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Furtka i brama 1x furtka jednoskrzydłowa (1200 x 2000mm) z wypełnieniem panelowym nawiązującym wizualnie do ogrodzenia; 2x brama dwuskrzydłowa (2500 x 2500mm) z wypełnieniem panelowym nawiązującym wizualnie do ogrodzenia;

  - Sprzęt

Łopaty, szpadle, grabie, taczka, ubijaki i zagęszczarki.

  - Odbiór robót:

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesionemu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru na podstawie jej zgłoszenia zamawiającemu. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z zamówieniem oraz obowiązującymi normami PN, PN-EN.

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych. Inwestor na pisemny wniosek–zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję odbiorową. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządza protokół odbioru końcowego robót i podpisuje go. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty. Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót komisja dopuszcza przedmiotowy teren do użytkowania.

PRZEPISY ZWIĄZANE:

Obowiązują następujące normy dotyczące urządzeń i kontroli bezpieczeństwa na placach zabaw, do których należy się stosować:

PN – EN 1176 -1 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN – EN 1176 -2 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań huśtawek.

PN – EN 1176 -3 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań zjeżdżalni.

PN – EN 1176 -6 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metod badań urządzeń kołyszących

PN – EN 1176 -7 – 2001 – Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN – EN 1177 – 2000 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

PN – EN 1177 – 2000/A1:2004 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metod badań.

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z normą PN – EN 1176 -7 – 2001. Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.