Myjka ciśnieniowa kabinowa z funkcją  podgrzewania płynu myjącego

Urządzenie służy do mycia i czyszczenia wszelkiego rodzaju części np. samochodowych, motocyklowych i innych.

Mycie odbywa się poprzez umieszczenie przedmiotu w zamykanej kabinie i jego manualne czyszczenie. Proces odbywa się z wykorzystaniem pistoletu podciśnieniowego który zasysa płyn myjący. Po zakończonym myciu i zamknięciu  dopływ płynu myjącego można osuszyć myty przedmiot strumieniem sprężonego powietrza.

Specyfikacja:

- Zamykana kabina do mycia, zapewniającą ochronę osoby obsługującej przed rozpryskiem środka myjącego,

- pneumatyczny pistolet myjący dwu funkcyjny (powietrze lub powietrze z środkiem myjącym)

- system grzewczy do podgrzewania płynu myjącego

- mocna stalowa konstrukcja;

- oświetlenie kabiny

- wentylator powietrza

- sugerowany obszar roboczy:  74 cm x 56cm x 45cm

- pojemność wanny na płyn:  8-14 litrów

- ciśnienie robocze: 5 - 8 bar (70PSI-120 PSI)

- podgrzewanie płynu myjącego  do temperatury max. 50-70(C

- waga : do 50 kg