Część nr 2

Producent: …………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..………………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..………………

Rok produkcji (zestaw fabrycznie nowy) rok.: ……………….....................….

# Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagania techniczne, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator |
| 1. | Masa nie przekraczająca 2 kg | Tak |  |
| 2. | Odporność na działanie wody i kurzu IPX5 wg IEC 60529 | Tak |  |
| 3. | Wytrzymałość na upadek z wys. 1,2 metra na betonową posadzkę | Tak |  |
| 4. | Bezprzewodowa transmisja danych do komputera | Tak |  |
| 5. | Bateria o pojemności pozwalającej na min. 3,5 h pracy | Tak |  |
| 6. | Codzienne automatyczne testy | Tak |  |
| 7. | W zestawie torba, bateria, materiały szkoleniowe | Tak |  |
| 8. | W zestawie 10 elektrod kompatybilnych z urządzeniem | Tak |  |
| 9. | Interfejs użytkownika z instruktażem słownym dotyczącym uciskania klatki piersiowej, oddechów ratowniczych i przeprowadzenia defibrylacji (po analizie rytmu) | Tak |  |
| 10. | Czułość i swoistość analizy rytmu zgodna z zaleceniami AGA dla osób dorosłych | Tak |  |