Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie gruntownego remontu wraz z przebudową pomieszczeń kuchennych zespołu II w budynku nr 5 Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

1. Zakres prac:

a) Przygotowanie powierzchni ścian polegający na oczyszczeniu i usunięciu sparciałej powierzchni farby, skuciu luźnych tynków, uzupełnieniu ubytków tynku, zaklejeniu pęknięć oraz zabezpieczeniem środkami gruntującymi i grzybobójczymi, wyjęciu kołków, śrub, gwoździ ze ścian - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania. Skucia istniejącej glazury ściennej oraz podłogowej, likwidacja istniejącej murowanej zabudowy przy ścianie.

b) Wykonanie obniżenia sufitu poprzez montaż sufitu podwieszanego z zastosowaniem rusztowań systemowych – ok 34 m2. W suficie należy umieścić nowe oświetlenie, instalację wentylacyjną wraz z montażem nowego okapu oraz wykonać przeniesienie czujników pożarowych.

c) Wykonanie nowego otworu drzwi oraz osadzenie nowych drzwi – jedna (1) sztuka, wymiany i osadzenia nowych drzwi w miejscu istniejących – jedna (1) sztuka.

d) Wykonanie nowych podejść sieci z ułożeniem nowych odcinków instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej. Usunięcie istniejących odcinków rur wod.-kan które nie będą użytkowane.

e) Ułożenie nowych odcinków instalacji elektrycznej dla oświetlenia, wentylacji oraz urządzeń i wyposażenia kuchni.

f) Przeniesienia oraz likwidacji części grzejników centralnego ogrzewania.

g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w postaci membrany wykonanej z na podłodze i ścianach do wysokości 2,2 m. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wykonać w dwóch warstwach np. izolacją tarasową dwukomponentową firmy Ultrament 24 kg z zatopionymi siatkami izolacyjnymi narożnikowymi oraz na powierzchni podłogi ułożyć na pierwszej warstwie izolacji siatkę wzmacniającą, np. elewacyjną.

h) Położenie płytek ceramicznych na ściany do wysokości 2 m. Wykonanie podłóg poprzez ułożenie płytek ceramicznych podłogowych wraz z cokołem do wysokości minimum 10 cm. Płytki muszą być zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe odpowiadające normie DIN 51 097. Fugi wykonane z materiału nienasiąkliwego odpornego na działanie środków chemicznych. Kolor i faktura płytki ma być uzgodniona z Zamawiającym.

i) Wykonać demontaż okna celem poprawienia obróbki oraz ponowne, poprawne osadzenie wraz z uszczelnieniem i wykonaniem obróbek.

j) Zamurowanie drzwi ścianki działowej, wybicie otworu pod szafę przelotową wraz montażem nadproża, obrobieniem i wykończeniem.

k) Malowanie powierzchni ścian. Wykonanie malowania części ścian nad lamperią farbami akrylowymi o strukturze gładkiej matowej: ilość warstw i rodzaj podkładu zgodnie z zaleceniami producenta (wg systemu opracowanego przez producenta).
l) Montaż listew/kątowników aluminiowych zabezpieczających narożniki ścian.

2. Gwarancja na wykonane roboty min. 24 miesięcy.

3. Każdy z Wykonawców przystępujący do postępowania zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty. Zamieszczony przedmiar robót jest elementem pomocniczym umożliwiającym skalkulowanie oferty.

4. Zapłata będzie zrealizowana, po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury do Sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury. Informujemy, że budynki Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu są zakwalifikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: budynków zbiorowego zamieszkania- symbol 1130.

5. Termin zakończenia przedmiotu umowy obejmuje, zakończenie wszystkich robót, usunięcie wad i niedoróbek, wykonanie poprawek i napraw, całkowite uprzątnięcie terenu, przekazanie dokumentacji oraz zakończenie czynności odbioru końcowego i jest wyznaczony na dzień 23 grudnia 2019 roku.