Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 1

Pozycja 1

Wymagania graniczne dla: Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus aureus

od innych gronkowców

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Szybki test lateksowy do wstępnego różnicowania Staphylococcus areus od innych gronkowców |  |
|  | Test umożliwia wykrycie koagulazy związanej, białka A oraz otoczki polisacharydowej |  |
|  | Test zawiera w zestawie kontrolę ujemną |  |
|  | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji |  |
|  | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC |  |
|  | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania |  |
|  | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Pozycja 2

Wymagania graniczne dla: Test lateksowy do oznaczania grup serologicznych paciorkowców beta – hemolizujących

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Kompletny test do grupowania paciorkowców zgodnie z klasyfikacją Lancefield |  |
|  | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji |  |
|  | Test umożliwia wykonanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na szczepach wzorcowych z kolekcji ATCC |  |
|  | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania |  |
|  | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Pozycja 3

Wymagania graniczne dla: Test lateksowy wykrywający polisacharydowy otoczkowy Cryptococcus spp (PMR, Surowica, Mocz, BAL)

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test do oznaczania jakościowego oraz półilościowego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans |  |
|  | Test wykorzystuje przeciwciało monoklonalne do wykrywania polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans |  |
|  | Test wykorzystuje reakcję aglutynacji lateksowej |  |
|  | Test umożliwia wykrycie polisacharydowego antygenu otoczkowego w płynie mózgowo-rdzeniowym, krwi/surowicy, moczu i BAL-u |  |
|  | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia oznaczenia, w tym kontrolę dodatnią |  |
|  | Instrukcja zawiera dokładny opis postępowania z każdym rodzajem materiału klinicznego |  |
|  | Dolna wartość wykrywanego polisacharydowego antygenu otoczkowego C. neoformans minimum na poziomie 50 ng/ml |  |
|  | Swoistość testu wynosi minimum 80% |  |
|  | W przypadku próbek pozytywnych na obecność antygenu możliwość określenia miana antygenu w próbce |  |
|  | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 2

Wymagania graniczne dla: System do testowania wrażliwości na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw umożliwia wyznaczanie wartości MIC dla kolistyny szczepów bakterii Gram-ujemnych metodą mikrorozcieńczeń w bulionie i jest dopuszczony do wykorzystywania w medycznych laboratoriach mikrobiologicznych w Polsce. |  |
|  | Zasada testu jest zgodna z aktualnymi na dzień składania oferty zaleceniami EUCAST. |  |
|  | Możliwość odczytu wyniku badania metodą wizualną, ocena zmian kolorymetrycznych. |  |
|  | Zestaw umożliwia ocenę wartości MIC dla kolistyny w zakresie 0,25 – 16 mg/L dla minimum siedmiu stężeń. |  |
|  | Zestaw umożliwia kontrolę wzrostu szczepu prowadzoną bez dodatku antybiotyku. |  |
|  | Zestaw składa się z paneli testowych kompatybilnych ze standardową pipetą 8 kanałową. |  |
|  | W skład oferowanego zestawu wchodzą wszystkie potrzebne do przeprowadzenia badania odczynniki (jak np. buliony, podłoża, nośniki zawiesiny itp.), w ilości i objętości niezbędnej do wykonania nominalnej dla zestawu ilości oznaczeń. |  |
|  | Możliwość wykorzystywania zestawu do oznaczeń przez minimum 10 dni od dnia jego otwarcia. Jeżeli do utrzymania przydatności do użycia potrzebne jest specjalne opakowanie (np. szczelne worki), opakowania te muszą wchodzić w skład zestawu. |  |
|  | Do zestawów dołączona instrukcja (metodyka), obejmująca opis zasady testu, szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, sposób odczytu i interpretacji wyników. |  |
|  | Okres ważności zestawów wynosi minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 3

Wymagania graniczne dla: Płytki chromogenne do wykrywania karbapenemaz u pałeczek Enterobacterales

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwudzielone podłoże chromogenne przeznaczone do wykrywania szczepów wytwarzających karbapenemazy OXA-48 na jednej części płytki oraz pozostałe karbapenemazy (KPC, MBL, OXA-48) na drugiej części płytki |  |
|  | Materiał do badań przesiewowych uwzględnia wymaz z odbytu i kał |  |
|  | Odczyt hodowli po 24h od posiewu |  |
|  | Testy identyfikacyjne (spektrometria mas) i opornościowe (met.dyfuzyjno-krążkowa, met. Etest, metoda automatyczna) można założyć bezpośrednio z kolonii zebranych z podłoża |  |
|  | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis podłoża, z uwzględnieniem ewentualnych suplementów podłoża, przechowywanie, ocena sposobu wyhodowanych drobnoustrojów |  |
|  | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
|  | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 4

Wymagania graniczne dla: Dostawa testów i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą 2 aparatów do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oceny ich lekowrażliwości z wyznaczeniem wartości MIC

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwa fabrycznie nowe rok produkcji minimum 2023, automatyczne analizatory, w pełni kompatybilne (wykorzystujące te same zestawy testowe/materiały zużywalne) mogące się w sytuacji awaryjnej wzajemnie zastępować, przeznaczone do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości |  |
|  | System posiada certyfikat CE IVD |  |
|  | Wymagane kompletne indywidualne panele testowe dedykowane do oznaczania lekowrażliwości: tlenowych bakterii Gram (+) oraz tlenowych bakterii Gram (-) |  |
|  | Analizatory dające możliwość jednoczesnego przeprowadzenia co najmniej 100 oznaczeń z możliwością rozpoczynania następnych badań bez przerywania pracy analizatora |  |
|  | Bieżące aktualizacje oprogramowania analizatorów odnoszącego się do reguł i zakresów interpretacji wyników wg. EUCAST |  |
|  | Oznaczanie wrażliwości na antybiotyki/leki przeciwgrzybicze w sposób ilościowy poprzez wyznaczania wartości MIC. Zakres prezentowanych wartości MIC pozwalający na przyporządkowanie do kategorii interpretacyjnych: wrażliwy, wrażliwy-zwiększona ekspozycja, oporny |  |
|  | Automatyzacja procesu napełniania paneli testowych zawiesiną drobnoustrojów, inkubacji, monitorowania przebiegu reakcji testowych, odczytu wyników. |  |
|  | Jeśli do sporządzenia zawiesiny roboczej potrzebny jest densytometr, to wymagane jest dostarczenie trzech urządzeń (w cenie oferty). |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem i Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, z zapewnieniem podłączenia aparatu do sieci Infomedica (posiadanym przez Zamawiającego) |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatów |  |
|  | Możliwość zgłoszenia awarii 7 dni w tygodniu drogą telefoniczną |  |
|  | Panel w poz 4. (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: piperacylina/tazobaktam, cefotaksym, cefepim, ciprofloksacyna, amikacyna, gentamycyna, imipenem, meropenem, tigecyklina, kolistyna |  |
|  | Panel w poz 5. (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: Ampicylina, amoksycylina/kwas klawulanowy, cefuroksym, ciprofloksacyna, norfloksacyna, nitrofurantoina, trimetoprim/sulfametoksazol |  |
|  | Panel w poz. 6 (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: ampicylina/sulbaktam, piperacylina/tazobaktam, ceftazydym, cefepim, aztreonam, imipenem, meropenem, amikacyna, tobramycyna, kolistyna |  |
|  | Panel w poz. 7 (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: ceftarolina, erytromycyna, klindamycyna, wankomycyna., teikoplanina, rifampicyna, linezolid, daptomycyna oraz oznacza mechanizm oporności na cefoksytynę oraz MLS |  |
|  | Panel w poz. 8 (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: ampicylina, imipenem, wankomycyna, teikoplanina, tigecyklina, linezolid oraz oznacza mechanizm oporności HLAR |  |
|  | Panel w poz. 9 (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące antybiotyki: penicylina benzylowa, ampicylina, cefotaksym, ceftriakson, lewofloksacyna, moksifloksacyna, linezolid, wankomycyna, teikoplanina |  |
|  | Panel w poz. 10 (arkusza cenowego) zawiera bezwzględnie następujące leki: flukonazol, worikonazol, amfoterycynę B, kaspofunginę oraz anidulafunginę |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych dla wszystkich oferowanych analizatorów w części 4

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |
|  | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. |  |
|  | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. |  |
|  | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). |  |
|  | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: usuwania błędów; dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania. |  |
|  | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie Podział błędów na kategorie Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. |  |
|  | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 5

Wymagania graniczne dla: Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania karbapenemaz:

KPC, OXA-48, NDM, VIM, IMP

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz: KPC, OXA-48, NDM, VIM, IMP na jednej płytce testowej |  |
|  | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania testu |  |
|  | Odczyt wyniku do 25 min od założenia testu |  |
|  | Czułość testu 100%, specyficzność 100% |  |
|  | Instrukcja w języku polskim z dokładnym opisem postępowania |  |
|  | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 6

Pozycja 1

Wymagania graniczne dla: Odczynniki do barwienia metodą Grama wraz z innymi materiałami zużywalnymi bez alkoholu, wody i szkiełek podstawowych wraz z dzierżawą aparatu do barwienia preparatów

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy (rok produkcji minimum 2023) do automatycznego barwienia preparatów z krwi metodą natryskową |  |
|  | Aparat umożliwia barwienie preparatów w seriach, jak również 1 preparatu |  |
|  | Aparat posiada 2 wymienne rotory na 12 i 24 preparaty |  |
|  | Instrukcja aparatu zawiera dokładny opis postępowania, kontroli i konserwacji aparatu |  |
|  | Okres przydatności do użycia barwników i innych materiałów zużywalnych (w tym środków do czyszczenia aparatu) przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |
|  | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady umożliwiający uniknięcie kontaktu z odpadami |  |

Pozycja 2

Wymagania graniczne dla: Testy do oznaczania lekowrażliwości z dodatnich butelek krwi wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania lekowrażliwości

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2022). Aparat kompletny wraz z dodatkowym wyposażeniem niezbędnym do wykonania badania |  |
|  | System posiada certyfikat CE IVD |  |
|  | Materiał zwalidowany do badania - dodatnia butelka krwi. Możliwość wykonania testu w czasie ok. 15 godzin od uzyskania dodatniej butelki krwi |  |
|  | System zapewnia możliwość oznaczenia lekowrażliwości dla co najmniej 8 gatunków bakterii Gram (-), w tym najczęściej powodujących sepsę m.in. E.coli, K.pneumoniae, A.baumannii, P.mirabilis, P.aeruginosa |  |
|  | Panel zawiera minimum 20 antybiotyków, w tym bezwzględnie: imipenem, meropenem, ceftazydym/awibaktam, meropenem/waborbaktam, ceftalozan/tazobaktam |  |
|  | Średni czas oznaczenia lekorażliwości większości drobnoustrojów wynosi max.7 godzin |  |
|  | Analizator posiada możliwość wprowadzenia nazwy zidentyfikowanego gatunku w trakcie analizy testu, jak również po zakończonej analizie w celu uzyskania interpretacji wyniku |  |
|  | Wynik podawany jest w wartościach MIC i właściwej interpretacji: wrażliwy, oporny |  |
|  | Aparat umożliwia wykonanie min 4 oznaczeń jednocześnie w obrębie oferowanego analizatora |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy analizatorem i Laboratoryjnym Systemem Informatycznym, z zapewnieniem podłączenia aparatu do sieci Infomedica (posiadanym przez Zamawiającego) |  |
|  | Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu |  |
|  | Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim (forma elektroniczna lub papierowa) |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych dla wszystkich oferowanych analizatorów w części 6

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |
|  | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. |  |
|  | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. |  |
|  | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). |  |
|  | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: usuwania błędów; dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania. |  |
|  | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie Podział błędów na kategorie Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni |  |
|  | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. |  |
|  | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 7

Pozycja 1

Wymagania graniczne dla: Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania antygenu galaktomannanowego Aspergillus w surowicy oraz BALu

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Antygeny wykrywane w surowicy ludzkiej i popłuczynach oskrzelikowo-pęcherzykowych (BAL) metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
|  | Konieczność zastosowania p/c monoklonalnych do wykrywania galaktomannanu. |  |
|  | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze od +2 do +8oC lub pokojowej. |  |
|  | Etap obróbki próbki (łączenia próbki z roztworem do przygotowania) jest identyczny dla testów z poz. 1 i 3 (arkusza cenowego) – co potwierdza instrukcja |  |
|  | Zestaw zawierający wszystkie odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (np. kontrole, bufory i itp.). Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie oferty), ale nie musi być w jednym zestawie z odczynnikami |  |
|  | Do zestawu dołączona instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm. |  |
|  | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego. |  |
|  | Czułość testu nie mniejsza niż 70%. |  |
|  | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 5 miesięcy (od daty dostawy). |  |
|  | Bufor płuczący jest odczynnikiem uniwersalnym dla wszystkich testów wymienionych w części 7 przedmiotu zamówienia |  |
|  | Brak interferencji testu z istotnymi czynnikami klinicznymi. Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji wykonania testu. |  |
|  | Wykonawca zapewnia odpowiednie odczynniki do udziału w sprawdzianie międzynarodowym |  |
|  | Przy każdej dostawie do testu dołączony Certyfikat Jakości dla danej serii testu. |  |
|  | Test posiada certyfikat CE IVDR |  |

Pozycja 2

Wymagania graniczne dla: Test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-galaktomannanowych Aspergillus w surowicy

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Przeciwciała wykrywane w surowicy ludzkiej metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
|  | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze od +2 do +8oC lub pokojowej |  |
|  | Zestaw zawierający wszystkie odczynniki i elementy zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia (np. kontrole, standardy, bufory i itp.). Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie oferty), ale nie musi być w jednym zestawie z odczynnikami |  |
|  | Do zestawu dołączona instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |
|  | Stężenie przeciwciał wyrażone w jednostkach |  |
|  | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm |  |
|  | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego |  |
|  | Czułość testu nie mniejsza niż 70% |  |
|  | Trwałość mikropłytki po otwarciu opakowania próżniowego nie mniejsza niż 8 tygodni |  |
|  | Bufor płuczący jest odczynnikiem uniwersalnym dla wszystkich testów wymienionych w części 7 przedmiotu zamówienia |  |
|  | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 5 miesięcy (od daty dostawy). |  |
|  | Przy każdej dostawie do testu dołączony Certyfikat Jakości dla danej serii testu. |  |
|  | Brak interferencji testu z istotnymi czynnikami klinicznymi. Konieczność podania informacji o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu w instrukcji wykonania testu. |  |
|  | Test posiada certyfikat CE IVDR |  |

Pozycja 3

Wymagania graniczne dla: Test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego oznaczania antygenu mannanowego Candida w surowicy

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do wykrywania antygenu mannanowego grzybów z rodzaju Candida spp. w surowicy ludzkiej |  |
|  | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki np. bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania oraz kalibratory, ewentualnie kontrolę ujemną i dodatnią . Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie oferty), ale nie musi być w jednym zestawie z odczynnikami |  |
|  | Wynik stężenia (poziomu) antygenu mannanowego wyrażony w konkretnych jednostkach |  |
|  | Etap obróbki próbki (łączenia próbki z roztworem do przygotowania) jest identyczny dla testów z poz. 1 i 3 (arkusza cenowego) – co potwierdza instrukcja |  |
|  | Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy |  |
|  | Bufor płuczący jest odczynnikiem uniwersalnym dla wszystkich testów wymienionych w części 7 przedmiotu zamówienia |  |
|  | Czułość metody nie mniejsza niż 70% |  |
|  | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego |  |
|  | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) |  |
|  | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
|  | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm. |  |
|  | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
|  | Test posiada certyfikat CE IVDR |  |

Pozycja 4

Wymagania graniczne dla: Test immunoenzymatyczny in vitro do ilościowego oznaczania przeciwciał anty-mannanowych Candida w surowicy

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test immunoenzymatyczny (ELISA) przeznaczony do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenowi mannanowemu grzybów z rodzaju Candida spp. w surowicy ludzkiej |  |
|  | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki np. bufor do rozcieńczeń próbek i bufor do płukania oraz kalibratory, ewentualnie kontrolę ujemną i dodatnią. Folia samoprzylepna (adhezyjna) do zabezpieczania dołków reakcyjnych podczas inkubacji płytki testowej jest wymagana w ramach przedmiotu zamówienia (w cenie oferty), ale nie musi być w jednym zestawie z odczynnikami |  |
|  | Wynik stężenia (poziomu) przeciwciał anty-mannanowych wyrażony w konkretnych jednostkach |  |
|  | Termin stabilności buforu do płukania po rozcieńczeniu (1x) 2 tygodnie lub dłuższy |  |
|  | Bufor płuczący jest odczynnikiem uniwersalnym dla wszystkich testów wymienionych w części 7 przedmiotu zamówienia |  |
|  | Czułość metody nie mniejsza niż 70% |  |
|  | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku ilościowego z uwzględnieniem wyniku: ujemnego, dodatniego, ewentualnie pośredniego lub wątpliwego |  |
|  | Instrukcja wykonania w języku polskim i w języku angielskim (zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu) |  |
|  | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
|  | Trwałość mikropłytki po otwarciu opakowania próżniowego nie mniejsza niż 8 tygodni |  |
|  | Detekcja oparta na reakcji barwnej – odczyt gęstości optycznej przy długości fali 450nm i/lub 620nm |  |
|  | Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
|  | Test posiada certyfikat CE IVDR |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 8

Wymagania graniczne dla: Szybki test do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans w surowicy, PMR

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Szybki test kasetkowy przeznaczony do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans (lub Cryptococcus spp) |  |
|  | Test wykrywa antygen we krwi/surowicy i PMR |  |
|  | Wynik testu do 30 minut |  |
|  | Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki w tym kontrolę dodatnią |  |
|  | Test do odczytu wizualnego |  |
|  | Instrukcja w języku polskim zawiera dokładny opis postępowania |  |
|  | Okres przydatności do użycia przynajmniej 6 miesięcy od daty dostawy |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 9

Wymagania graniczne dla: Testy paskowe do oznaczania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze do określenia MIC rzeczywistego

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Test łączący metodę rozcieńczeniową i dyfuzyjną. |  |
|  | Lek ściśle związany z powierzchnią nośnika |  |
|  | Precyzyjny, ciągły i stabilny gradient stężeń leku w granicach ± 0,5 stopni rozcieńczeń. |  |
|  | Test obejmujący szeroki zakres stężeń leku min. 15 stopni podwójnych rozcieńczeń MIC. |  |
|  | Skala wartości MIC µg/ml. |  |
|  | Możliwość zastosowania testu dla różnych rodzajów grzybów w różnych warunkach hodowli z zastosowaniem podłoża RPMI. |  |
|  | Wizualne rozpoznanie opornych fenotypów na powierzchni agaru. |  |
|  | Data ważności testu minimum 12 miesięcy (od daty dostawy). |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Dotyczy części 10

Pozycja 1

Wymagania graniczne dla: Gotowe podłoże chromogenne na płytkach do różnicowania Candida spp

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Gotowe podłoże różnicujące do szybkiej izolacji i identyfikacji grzybów z rodzaju Candida spp. |  |
|  | Stabilność barw kolonii na płytkach do 48h |  |
|  | Instrukcja techniczna podłoża zawiera dokładny opis, przechowywanie, ocenę sposobu wyhodowanych drobnoustrojów |  |
|  | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych płytek |  |
|  | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC: Candida albicans i Candida spp. oraz bakterii Gram-ujemnych lub Gram –dodatnich. |  |
|  | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa lub symbol podłoża, numer serii, data ważności |  |

Pozycja 2

Wymagania graniczne dla: Gotowe podłoże chromogenne na płytkach do różnicowania Candida spp

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
|  | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępniony na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: Nazwa i numer katalogowy produktu Nr serii (Nr Lot) podłoża Data ważności podłoża Ogólna charakterystyka pożywki: wygląd; barwa; ocena jałowości podłoża z określeniem warunków, w których prowadzono kontrolę |  |
|  | Instrukcja techniczna podłoża zawierająca nie mniej informacji niż: Opis podłoża Skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem ewentualnych suplementów tj. substancji wzbogacających lub hamujących oraz podaniem ilości poszczególnych składników (g/l i ml/l) Przechowywanie Określenie sposobu oceny wyhodowanych drobnoustrojów (interpretacja wyników) Kontrola jakości podłoża |  |
|  | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności. |  |
|  | Płytki z podłożem zapakowane szczelnie w folię oraz pudełko. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności. |  |
|  | Powierzchnia podłoża: gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona. |  |
|  | Jednakowa grubość podłoża na całej powierzchni płytki nie mniejsza niż 3,5 mm. |  |
|  | Podłoża na płytach gotowych do użycia wykonanych z poliestru, średnica płytki typu Petriego 90 mm, płytka z żebrami powietrznymi (wentylacyjnymi). |  |
|  | Minimalny termin ważności podłoża 4-5 tygodni od daty dostawy. |  |
|  | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość warstwy podłoża w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (inkubator, chłodnia). |  |
|  | Zachowana jałowość podłoża w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta. |  |
|  | Jednoznaczny wzrost i wygląd kolonii zgodny z instrukcją techniczną producenta. |  |
|  | Kontrola jakości mikrobiologicznej podłoża z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC: Candida albicans i Candida spp. |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.