Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 26.03.2021 r.

Sygnatura  sprawy: 2/III/2021

Załącznik  nr 1

do umowy nr……………….

z dnia……………………….

Dostawa i montaż zmywarki wraz  z dozownikiem i uzdatniaczem wody – 1 szt.

(nazwa urządzenia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno - Położniczego III piętro                                           
 (nazwa komórki organizacyjnej)

Model/typ oferowanego urządzenia: ………..                              Producent/firma: ……………

(wypełnia Wykonawca)                                                     (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2020 rok

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE URZĄDZENIA |
| 1. | Wykonana ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 2. | Wymiary (wys. x szer. x gł.) 850 x 600 x 600 mm. [+/- 100 mm] |  |  |
| 3. | Zasilanie 3 fazowe |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie instalacji 16A |  |  |
| 5. | Moc znamionowa min 4,75kW |  |  |
| 6. | Zużycie wody od 2,35 – 3,4 litra/cykl |  |  |
| 7. | Cykle mycia 120, 180, 600s |  |  |
| 8. | Prześwit drzwi 385mm [+/-50mm] |  |  |
| 9. | Funkcja wyparzania 90°C |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe. |  |  |
| 2. | Znak CE lub deklaracja zgodności z normami EU |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |  |
| 4. | Gwarancja min.12 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru urządzenia. |  |  |