Załącznik nr 2

do wniosku z dnia 10.02.2022 r.

WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA

RADIOTELEFONÓW NASOBNYCH

| WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA RADIOTELEFONÓW NASOBNYCH |
| --- |
| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe |  |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks |  |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów z możliwością podzielenia na strefy |  |
| 1.3 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) | Zgodnie z pkt 3.1 |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) |  |
| 1.5 | Praca z modulacją analogową FM i cyfrową do obsługi przesyłu danych i głosu (4 poziomowe FSK z koderem głosu AMBE+2 ) |  |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s |  |
| 1.7 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) |  |
| 1.8 | Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) |  |
| 1.9 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale) |  |
| 1.10 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu |  |
| 1.11 | Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |  |
| 1.12 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami |  |
| 1.13 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową |  |
| 1.14 | Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) |  |
| 1.15 | Wywołanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną |  |
| 1.16 | Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego i innych oraz umożliwiające transmisję danych cyfrowych itp. |  |
| 1.17 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnału odbieranego. |  |
| 1.18 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu, zarówno w trybie cyfrowym i analogowym |  |
| 1.19 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem |  |
| 1.20 | Wbudowany moduł GPS z wewnętrzną anteną. |  |
| 1.21 | Wywołanie grupowe w trybie cyfrowym |  |
| 1.22 | Możliwość kodowania korespondencji w trybie cyfrowym |  |
| 1.23 | Pełna klawiatura numeryczna umożliwiająca wywołania selektywne, pisanie i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych oraz statusów (w trybie cyfrowym); |  |
| 1.24 | Radiotelefon musi zapewniać pełną współpracę z radiotelefonami przenośnymi Kenwood NX 200, Kenwood NX-5200 E, przewoźnymi Kenwood NX 700, retransmisyjnymi stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700 w zakresie wszystkich realizowanych przez nie funkcji. |  |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacje F3E , F1D , F2D , F1E , F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. |  |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym |  |
| 2.3 | Zasilanie z baterii akumulatorów. |  |
| 2.4 | Pasmo częstotliwości pracy 136 – 174 MHz |  |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana (w min. zakresie 0,5 - 5 W) w całym zakresie częstotliwości (w trybie serwisowym) |  |
| 3.2 | Możliwość ustawienia poziomu mocy (tylko w trybie serwisowym) |  |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W |  |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 5.1 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C |  |
| 5.2 | Odporność na wodę i pył min. IP 67 |  |
| 5.3 | Adapter akcesoriów audio posiadający złącze kompatybilne ze złączem radiotelefonu oraz zabezpieczone gumową zaślepką wyjście dla zestawu kamuflowanego, pozwalającą na jej stały demontaż |  |
| 6 | Ukompletowanie zestawu |  |
| 6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon | 1 szt. |
| 6.2 | Bateria akumulatorów / akumulator litowo-jonowy minimum 1900 mAh (tego samego producenta co zespół N/O ) | 2 szt. |
| 6.3 | Antena – zakres częstotliwości pracy min. 162 -174 MHz , długość min. 15 cm | 1 szt. |
| 6.4 | Zestaw kamuflowany dwuczęściowy, dołączany za pomocą adaptera akcesoriów bez użycia narzędzi, w kolorze czarnym z bezbarwnym fonowodem i wkładką douszną | 1 szt. |
| 6.5 | Adapter akcesoriów w kolorze czarnym podłączany do gniazda akcesoriów | 1 szt. |
| 6.6 | Ładowarka do baterii akumulatorów jednopozycyjna 230V 50Hz z sygnalizacją cyklu pracy ładowania i zakończenia ładowania. | 1 szt. |
| 6.7 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) | 1 szt. |
| 6.8 | Futerał do baterii akumulatorów z punktu 6.2, wyposażony w klips do pasa (szerokość pasa 50-55 mm), zabezpieczony w sposób uniemożliwiający samodzielne wysunięcie baterii oraz samodzielne jego przemieszczanie na pasie podczas poruszania się; | 1 szt. |
| 6.9 | Deklaracja zgodności |  |
| 7 | Wymagania uzupełniające radiotelefonu |  |
| 7.1 | Gwarancja minimum 24 miesiące na zespół nadawczo- odbiorczy, 12 miesięcy na baterie akumulatorów i akcesoria; |  |
| 7.2 | Gwarancja obejmuje uszkodzenie ciągłości połączeń elektrycznych zestawu kamuflowanego wynikających z normalnych warunków użytkowania, z wyłączeniem wystąpienia siły zrywającej |  |