# Załącznik nr 1 do SWZ
RI.042.3.31.2022

## OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

## I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku dla osób

z niepełnosprawnościami - obszar architektoniczny”

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu                  przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju                  Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,

Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych                            w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (38-311 Szymbark 250) oraz jego otoczeniu, mających na celu poprawę warunków dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnościami.

Zamawiane roboty zilustrowane i opisane w niżej wymienionych opracowaniach projektowych (projekt budowlany i techniczny) będą realizowane w trybie administracyjnego pozwolenia na budowę, w związku z czym po stronie wykonawcy będzie potrzeba powołania zarówno kierownika budowy, jak i kierowników poszczególnych branżowych robót, pełniących osobisty nadzór nad właściwym wykonaniem i przekazaniem po zakończeniu robót przedmiotowego zadania.

Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku:

Obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku, 38-311 Szymbark 250, zlokalizowany jest na działce gruntu nr 271/1.

Budynki i obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku usytuowane są na obszarze przysiółka Łęgi, około 10 km od Gorlic. Dojazd do ośrodka znajduje się od strony południowej z drogi krajowej Nowy Sącz – Gorlice poprzez drogę wewnętrzną.

Na działce zlokalizowane są trzy budynki i obiekty ośrodka wykorzystywane jako Szkoła Specjalna i Internat dla zamiejscowych oraz budynki gospodarcze, obszary zieleni niskiej, boiska sportowe, zieleń wysoka.

Realizowane niniejszym zamówieniem roboty obejmują największy z budynków będący obiektem szkolnym z internatem, stołówką i kuchnią raz jego otoczenie. Jest to budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Obiekt ten składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie segmentów tj. istniejącego wybudowanego w 1961 r. oraz dobudowanego segmentu od strony północnej.

Konstrukcja:

- fundamenty – ławy fundamentowe betonowe,

- ściany zewnętrzne – cegła pełna (segment istniejący), pustak MAX (segment nowy),

- ściany wewnętrzne – cegła pełna, cegła modularna i dziurawka,

- stropy – DZ3 oraz żelbetowe,

- schody wewnętrzne – żelbetowe,

- dach – konstrukcja drewniana w układzie wielospadowym, pokrycie – blacha,

Parametry techniczne:

| Parametr: | Segment wybudowany w 1961 r. | Segment nowy |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 715 m2 | 336,3 m2 |
| powierzchnia użytkowa | 1 834,1 m2 | 686,1 m2 |
| kubatura | ok. 4 500 m3 | 2 654,3 m3 |
| wysokość | 7,10 m | 9,9 m |
| szerokość budynku | 22,00 m | 13,90 m |
| długość budynku | 49,00 m | 23,00 m |
| liczba kondygnacji | 3 | 3 |

Realizowane niniejszym zamówieniem prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, jakim
w tym przypadku jest ośrodek szkolno-wychowawczy. Podczas prowadzenia robót musi być zapewniona ciągłość funkcjonowania placówki przy jak najmniejszej uciążliwości dla przebywających na jej terenie. W związku z tym, Wykonawca winien brać pod uwagę prowadzenie robót w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w soboty. Wykonawca winien przeprowadzić konsultacje w tej sprawie z Użytkownikiem; konsultacje te mogą mieć wpływ na złożoną ofertę oraz na harmonogram robót.

Dokumentacja budowlana sporządzona przez biuro projektowe: F-PROJEKT mgr inż. Marek Fijałkowski, stanowiąca część składową opisu  przedmiotowego zadania, szczegółowo ilustruje i opisuje zakres robót do wykonania. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia należy między innymi wykonać:

1.Roboty ogólnobudowlane, a w nich:

1.a. Roboty przygotowawcze i towarzyszące (przygotowanie zaplecza placu budowy, tymczasowe przyłącza energii i wody, zabezpieczenia pod względem bhp, rozbiórki, wyburzenia, przebicia  w ścianach, skucia tynku, demontaże stolarki drzwiowej, podłóg, itp.)

1.b. Zasadnicze roboty przewidziane do wykonania w zakresie remontu:

Prace na zewnątrz budynku:

a) Dostępności dojścia do obiektu SOSW:

- przebudowa dojścia/dojazdu do budynku szkoły polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki gr. 8 cm;

- oznakowanie na terenie szkoły jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób                                 z niepełnosprawnościami.

- wykonanie oświetlenia ciągów pieszych- montaż lamp na elewacji budynku;

- wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku w obrębie którego zaprojektowano ławki, stoliki oraz stojaki na rowery.

b) Dostępności budynku głównego (dostępność wejść do budynku)

- wymianę balustrad w obrębie schodów i pochylni wraz z montażem pochwytu na ścianie w obrębie schodów;

- montaż krawężnika po bokach pochylni;

- montaż elementów kontrastujących na schodach (pierwszy i ostatni stopień)

- modernizacja skrzynek energetycznych na elewacji południowej w obrębie wejścia do budynku;

Prace wewnątrz budynku:

a) Dostępności szatni:

- zakup i wykonanie numeracji szafek w piśmie wypukłym.

b) Dostępności komunikacji poziomej:

- wymiana drzwi na kondygnacji poddasza na drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy – 12 sztuk,

- wymiana posadzki na poddaszu na antypoślizgową (łącznie z wykonaniem wylewki),

- malowanie ścian korytarza na poddaszu w kontrastowych kolorach do podłogi,

- uzupełnienie pasów kontrastujących pomiędzy ścianą a posadzką w szkole (LRV min. 50%)

c) Dostępności komunikacji pionowej:

- zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy I piętrem a poddaszem w budynku szkoły;

wymiana balustrad i poręczy w obrębie klatki schodowej,

- zabezpieczenie przestrzeni pod schodami o wysokości mniejszej niż 210 cm po przez trwały montaż ławki,

- oznakowanie schodów wg wytycznych modelu Dostępna Szkoła – poprzez naklejenie min. 5 cm pasów taśmy w kolorze kontrastowym na stopniu i podstopnicy pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodowego schodów wewnętrznych.

d) Dostępności sal lekcyjnych:

- zakup i montaż brakujących rolet typu dzień- noc w salach lekcyjnych,

- remont 3 sal lekcyjnych (w tym między innymi malowanie ścian w kolorach kontrastowych do podłogi, montaż lamp (oświetlenie LED o wymaganych parametrach), naprawa posadzki z PCV sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na zgodnych z wytycznymi Modelu Dostępna Szkoła wysokościach).

e) Dostępności sal rewalidacyjnych:

- zakup i montaż rolet okiennych typu dzień- noc w salach rewalidacyjnych,

- remont sal rewalidacyjnych (w tym między innymi malowanie ścian w kolorach kontrastowych do podłogi, montaż lamp (oświetlenie LED o wymaganych parametrach), wymiana parkietu sal rewalidacyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na zgodnych z wytycznymi Modelu Dostępna Szkoła wysokościach).

- remont pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć hipoterapii oraz dogoterapii (skucie oraz wykonanie nowych tynków, skucie i wykonanie nowych wylewek, malowanie, wymiana stolarki okiennej, malowanie drzwi, montaż oświetlenia (o wymaganych parametrach), wymiana/naprawa elementów wyposażenia pomieszczeń (żłobów oraz boksów), wymiana uszkodzonych elementów okładziny drewnianej szalowania ścian.

f) Dostępności świetlicy szkolnej:

- zakup i montaż rolet okiennych typu dzień- noc w jednej świetlicy szkolnej.

g) Dostępności biblioteki szkolnej:

- zapewnienie wejścia do biblioteki poprzez wykonanie projektowanej betonowej pochylni wraz                       z przesunięciem istniejących drzwi z pom. gospodarczego celem zamontowania pochylni.

- zakup i montaż rolet okiennych w bibliotece szkolnej (2 rolety dachowe, 5 rolet okiennych, rolety typu dzień-noc),

h) Dostępności pomieszczeń sanitarnych

- montaż lustra oraz wymania baterii umywalkowej na dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jednym sanitariacie,

- zakup podnóżka dla dzieci młodszych do jednego sanitariatu.

Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zadania został określony w:

- projekcie budowlanym i technicznym,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarze robót,

- wymogach określonych w SWZ oraz we wzorze (projekcie) umowy.

Uwaga!

Dokumenty wymienione w poz. od a do c, zostały zaprezentowane w wersji elektronicznej w formie odrębnych folderów. Te dokumenty w dalszej części niniejszej OST, nazywane będą materiałami przetargowymi.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia i ceny zawartej w ofercie, Wykonawca zobowiązany będzie, między innymi do:

- opracowania szczegółowego harmonogramu robót obejmującego okresy realizacji poszczególnych etapów wraz z terminami krytycznymi oraz uzgodnienia jego treści z Zamawiającym,

-  przystąpienia do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu robót,

- realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji budowlanej i technicznej,  wiedzą techniczną, obowiązującymi normami technicznymi oraz wymogami opisanymi w SST, niniejszej OST, SWZ i w umowie,

-  prowadzenia dokumentacji robót zgodnie z prawem budowlanym. Podstawowym dokumentem jest dziennik budowy. Zgodnie z przepisami za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest Kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych pól między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzenie późniejszych  dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

a) data przejęcia przez wykonawcę terenu budowy;

b) data wykonywania czynności geodezyjnych;

c) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

d) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;

e) komentarze i instrukcje Zamawiającego;

f)  daty, przyczyny i okres trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;

g) daty, okres trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia Zamawiającego;

h) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;

i) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

j) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

k)  dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;

l) wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

m) inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji Zamawiającemu.

- zajęcia i zagospodarowanie terenu związanego w potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy, łącznie z zabezpieczeniem ewentualnej dostawy wody, energii elektrycznej oraz łączności na terenie budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb. W ramach przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy plac możliwy do wykorzystywania na potrzeby tymczasowego zagospodarowania terenu budowy.

Wszystkie roboty i czynności związane z zagospodarowaniem terenu budowy, jak również opracowanie i uzgodnienie ewentualnie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zajęty teren budowy
i zobowiązany będzie do doprowadzenia terenu do porządku i stanu poprzedniego po zakończeniu robót.

- zabezpieczenie terenu prac przed wstępem osób postronnych,

- dostarczenia na teren robót wyposażenia koniecznego dla zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia pracownikom warunków bhp stosownych do charakteru prowadzonych prac (środki ochrony zbiorowej, środki ochrony indywidualnej - gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej),

- zapewnienia wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu robót (Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieni przy realizacji zamawianego zadania byli wyposażeni                             w  jednolitą odzież roboczą oznakowaną logo Wykonawcy. Uważa się, że koszty dochowania zgodności z opisanymi elementami przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, są wliczone                  w cenę umowną),

- zapewnienia w ramach urządzania zaplecza socjalnego budowy jednego odrębnego pomieszczenia dla potrzeb kierownictwa, nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Pomieszczenie to należy wyposażyć w biurko, stół i co najmniej 6 krzeseł,
- stosowania się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego (Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa ppoż., na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub, został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników),

- zakazu używania materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również     materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie,

- realizacji wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym zadaniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r, w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r, Nr 47, poz. 401),

- ochrony placu robót oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji prac, od chwili rozpoczęcia do ostatniego odbioru robót. (W trakcie realizacji zadania Wykonawca

będzie zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki aby zachować wymagane przepisy             i normatywy w zakresie ochrony środowiska na placu robót i poza jego terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeń, nadmiernego hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością),

- używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko (Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym                  w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie       i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania),

- zamontowania na własny koszt ewentualnych liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia tych czynników w okresie realizacji robót,

- wykonania ewentualnej tymczasowej drogi dojazdowej do terenu budowy (miejsc prowadzonych robót),

- usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów 
z tym związanych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie terenu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych przekazanego placu budowy,

- opracowania planu  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza.

### Zgodnie z art. 21a i 41 prawa budowlanego, na kierowniku budowy ciążył będzie obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia stosownego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji przedmiotowego zadania. Jeden egzemplarz tego planu, należy przedłożyć Zamawiającemu. Plan o którym mowa wyżej, należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 23.06.2003 r, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120, poz. 1126).

### Po przystąpieniu do realizacji zamawianego zadania, obowiązkiem Wykonawcy będzie sporządzenie  i wywieszenie stosownego banera informującego o sporządzeniu planu bioz.

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla terenu, w którym będą prowadzone roboty,

- zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych prac dla obiektu w którym będą prowadzone roboty,

- zapewnienia i zabezpieczenia dojść dla uczniów, klientów i pracowników (wygrodzenie 
i oznakowanie stref niebezpiecznych),

-  stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia
i natężenia hałasu,

-  ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich
naprawienia,

-  ponoszenia odpowiedzialności za działania ewentualnych podwykonawców jak i za działania
własne,
- ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej i działań ewentualnych podwykonawców na czas realizacji przedmiotu umowy na zakres i czas wykonywania robót,

-  likwidacji zaplecza robót,

-  wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

- protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i technologii,

- wykonania w dwóch egzemplarzach zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie po zgłoszeniu zakończenia robót,

- przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów niezbędnych do otrzymania ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,

- wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiające przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji użytkownikowi,

- przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania na użyte przy realizacji zamówienia materiały budowlane, instalacyjne, bądź urządzenia,

Zgodnie z art. 10 prawa budowlanego, Wykonawca tak na etapie sporządzania oferty przetargowej, jak i podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, winien przestrzegać podstawowej zasady, że w ramach wykonawstwa budowlanego można wykorzystywać tylko te materiały budowlane dostępne na rynku, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy zgromadzenia stosownych certyfikatów, bądź innych dokumentów tej wagi w ofercie przetargowej, nie mniej na etapie realizacji przedmiotowego zadania, takich dokumentów będzie wymagał.

- przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych na wbudowane urządzenia, protokołów z prób i badań instalacji elektrycznej w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i odpowiedniego natężenia światła, jak również protokoły z prób szczelności i sprawności instalacji, itp.

- zapewnienia gwarancji, bezpłatnej kontroli, bądź napraw na wszystkie wykonane elementy i zamontowane urządzenia w okresie objętym gwarancją i rękojmią.

Ponadto:

- wszystkie materiały z rozbiórki przed ich utylizacją powinny zostać przedstawione Użytkownikowi (Dyrekcji SOSW) w celu ich ewentualnego odzysku

- przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia
z Użytkownikiem budynku, szczegółowego harmonogramu prowadzenia prac oraz zasad postępowania podczas wykonawstwa robót, tzw. programu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak aby w konsekwencji ww. budynek mógł być podczas prowadzenia  prac  bezkolizyjnie użytkowany.

Przedmiary robót

Załączone przedmiary robót:

Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW w Szymbarku) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” - obszar architektoniczny.

Roboty branży budowlanej i elektrycznej w pozycjach kosztorysowych od 1 do 10.2.1.

III. POSTANOWIENIA MAJĄCE ZWIĄZEK ZE SPORZĄDZENIEM OFERTY

W ofercie Wykonawca poda cenę ryczałtową, za którą podejmie się wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia, i cenę tę określi w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SWZ.

Cenę zamawianego zadania, Wykonawca wyliczy na podstawie dołączonych materiałów przetargowych, w tym: dokumentacji budowlanej i technicznej, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, projektu umowy, oględzin przyszłego placu budowy, wykonanych pomiarów i kalkulacji.

Cena oferty powinna uwzględniać między innymi również takie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem zamówienia, które nie wynikają wprost z dokumentacji, czy z zasad kosztorysowania, a są niezbędne do wykonania zamówienia, jak na przykład:

- podatek VAT,

- koszty robót przygotowawczych,

- koszty składowania, bądź sukcesywnego dowozu potrzebnych do wbudowania materiałów,

- koszty organizacji zaplecza i placu robót,

- koszty doprowadzenia, założenia podliczników, czy zużycia energii elektrycznej i wody przez cały

okres trwania robót,

- nakłady wynikające z niezbędnych napraw, reperacji i odtworzenia ścian, bądź zewnętrznego
  otoczenia budynku.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia.

Na etapie składania ofert nie jest wymagana kalkulacja ceny ofertowej (kosztorys wraz z ewentualną kalkulacją innych elementów kosztowych). Zaleca się jednak, aby Wykonawcy (Ofertodawcy) pozostawili w swych bazach kosztorysowych kalkulację kosztów (kosztorysy uproszczone) w stanie niezmienionym, aż do chwili ostatecznych rozstrzygnięć niniejszego postępowania tj. do momentu podpisania umowy wykonawczej. Powyższe ma związek z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie ewentualnych potrzebami w tym zakresie. Kalkulacja kosztów winna być opracowana w następujący sposób:

Kosztorys ofertowy o uproszczonym charakterze, należy sporządzić wg następującej formuły:

C k = sumie ( L x Cj ) + podatek VAT gdzie:

Ck – cena kosztowa,

L – ilość ustalonych jednostek przedmiarowych

Cj –ustalona przez Wykonawcę cena jednostkowa netto.

Uproszczone kosztorysy ofertowe, zawierające wszystkie branże, należy wykonać w oparciu                o dołączone przedmiary robót. Zamawiający oczekiwał będzie od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu ofertowego w takim samym układzie merytorycznym jak to wskazano w przedmiarach robót i dołączenia do tego kosztorysu szczegółowych zestawień materiałów, które swym zakresem obejmować powinny występujące w tym kosztorysie wszystkie branże.

Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe, powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się, że podane przez Wykonawcę ceny jednostkowe będą stałe 
i będą obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Rozliczenia prowadzone pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, prowadzone będą w złotych (PLN).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, że załączone do przedmiotowego zadania przedmiary robót, 
są traktowane przez niego jako materiał pomocniczy, toteż zdaniem Zamawiającego, ww. opracowania Wykonawca powinien samodzielnie zweryfikować. Ta weryfikacja powinna być wykonana na podstawie samodzielnych ocen Wykonawcy wynikających z informacji pozyskanych z projektu budowlanego, technicznego, specyfikacji technicznych, zaś rezultatem tej weryfikacji powinno być ustalenie satysfakcjonującej Wykonawcę ceny za całościowe (kompleksowe) wykonanie zamawianego zadania. Wykonawcy umożliwia się również przeprowadzenie oględzin przyszłego terenu budowy

- Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje całościowe (kompleksowe) wykonanie przedmiotowego zadania. W przypadku pominięcia pewnych robót, czynności, materiałów, prefabrykatów, urządzeń lub aparatów, nie ujętych w dokumentacji zadania lub wynikających z tzw. sztuki budowlanej, Zamawiający uznaje, że cena umowna obejmuje je i zostaną one zrealizowane przez Wykonawcę w ramach tej ceny.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie materiały budowlane muszą posiadać tzw. deklarację właściwości użytkowych (znak CE). Deklaracja ta ma zawierać opis cech wyrobu oraz zasady stosowania w oparciu o wiarygodne dane, w związku z tym konieczne jest posiadanie odpowiednich badań technicznych, potwierdzających właściwości danego produktu.

Załączniki:

- Dokumentacja projektowa

- Przedmiary robót

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Andrzej Wojciechowski

- Gorlice 12.09.2022 r.

        - Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji