#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr BZP.271.1.12.2023 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Statek Mamerta” – modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi”

Kody CPV

45112723-9 - roboty w zakresie kształtowania placów zabaw.

45111291-4 – roboty w zakresie zagospodarowania terenu,

45112720-8 – roboty  w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,

Przedmiot  zamówienia:

Modernizacja placu zabaw przy  Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 
przy ul. Szkolnej nr 1 w Świnoujściu.

Na terenie znajdują się urządzenia zabawowe drewniane na nawierzchni bezpiecznej EPDM, która ze względu na niezadowalający stan wymaga wymiany. Istniejące urządzenia zabawowe przeznaczone są do demontażu i utylizacji.

Zamówienie obejmuje:

- opracowanie dwóch wariantów koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania placu zabaw w celu uzgodnienia i wyboru wariantu realizacyjnego przez Zamawiającego

- wykonanie projektu budowlanego spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( w 3 egz. wersji papierowej oraz wersji elektronicznej)

- demontaż  wraz z wywiezieniem i utylizacją istniejących urządzeń zabawowych

- demontaż wraz z wywiezieniem i utylizacją istniejącej nawierzchni bezpiecznej  EPDM placu zabaw

- rozbiórka wraz z wywiezieniem i utylizacją ( w niezbędnym zakresie ) istniejącej podbudowy  placu zabaw

- Odtworzenie podbudowy ( w wymaganym zakresie) oraz wykonanie nowej  nawierzchni bezpiecznej

- Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących:

- trampolina 160 x 440;

- zestaw stalowy IXO nr 39;

- gumowa figurka „ośmiornica”

- statek Neptun;

- figura do nawierzchni EPDM „kalkulator do skakania”

- most 5 m Kanope;

- ścieżka balansowa;

- swing Ball;

- huśtawka wieloosobowa (słupy stalowe);

- zestaw Basic Junior (stal) 61 M;

- stolik z taboretami;

- cztery w rzędzie (bez słupków);

- kółko i krzyżyk 9 (bez słupków);

- tablica aktywności;

- słup 10 x 10 x 175 tworzywo recyklingowane;

- kosz;

- ławka stalowa;

- regulamin placu zabaw;

- lampy solarne;

- monitoring 1 kamera;

- ogrodzenie;

- bramka zamykana na klucz;

- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o  łącznej długości  3 m i wys. ok. 1,5 
z furtką szer. 100 cm wyposażoną w zamek patentowy. Ogrodzenie montowane do słupków.

- Dostawa i montaż dwóch lamp solarnych ‘

- Dostawa i montaż kamery monitoringu  HDCVI-2MPX wraz z doprowadzeniem okablowania ( ok. 50 m ) do rejestratora

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na nośniku danych typu pendrive

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym integralną cześć Opisu przedmiotu zamówienia.

Uwagi:

- Wszystkie urządzenia zabawowe należy wyposażyć w tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

- Fundamentowanie i instalowanie urządzeń zabawowych wykonać zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 lub równoważne i PN-EN 1176-7:2009 2009 lub równoważne i zaleceniami producentów zabawowych.

- Wszystkie montowane urządzenia i nawierzchnia bezpieczna placu zabaw muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zdolności – potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o normy obowiązujące w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

- W dokumentacji odbiorowej należy przekazać dziennik przeglądów placu zabaw a także certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa, atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały i urządzenia oraz aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Wszelkie gotowe produkty (z podaniem nazwy, symbolu i producenta) wskazane do zastosowania w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowią jedynie przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań  równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

- gabarytów (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych)  z tolerancją ± 5%

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej.

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

# pod warunkiem, że do oferty wykonawcy załączono dokumenty z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu określające parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.

# Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA OŚWIETLENIA SOLARNEGO

- Należy zaprojektować niezależny i samowystarczalny system oświetleniowy, eliminujący potrzebę zastosowania złączy elektrycznych typowych dla klasycznych układów oświetlenia ulicznego.

- Oświetlenie zaprojektować się jako solarne z oprawami oświetleniowymi wykonanymi w technologii LED, zamontowanymi na słupach oświetleniowych stalowych, pokrytych warstwą z tworzywa sztucznego oraz warstwą samogasnącej, sztywnej pianki poliuretanowej, która wypełnia przestrzeń między konstrukcją, a powłoką z tworzywa sztucznego słupa, zaprojektowanych na odporność wiatru minimum 90 km/h. Jako przykładowe rozwiązania konstrukcji można potraktować katalog słupów firmy ROSA.

- Oprawy posadowione na wysokościach 4 metrów.

- Każdy słup powinien posiadać fundament prefabrykowany przeznaczony specjalnie pod słup lamp solarnych, przeliczony pod wagę systemu wraz z uwzględnieniem strefy wiatrowej.

- Zaprojektowany system winien zapewniać świecenie opraw od zmierzchu do świtu niezależnie od pory roku oraz zabezpieczyć autonomię lamp na minimum 5 dni w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych i braku ładowania akumulatorów (LiFePO4) z generatorów fotowoltaicznych.

- Dobrany akumulator LiFePO4 powinien znajdować się wewnątrz konstrukcji słupa i być dostępny poprzez rewizję słupa z poziomu ziemi.

- Zastosować akumulatory bezobsługowe o pojemności min. 60Ah dla każdego rodzaju oprawy. Akumulator powinien mieć formę cylindryczną oraz posiadać system zarządzania energią. Autonomiczny czas pracy akumulatora minimum 5 dni oraz żywotność powyżej 8 lat.

- Zaprojektować na każdym słupie 2 panele fotowoltaiczne, o łącznej mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora.

- Zaprojektować na słupie oprawy oświetleniowe typu LED o mocy całkowitej minimum 20W. Oprawy powinny spełniać stopień ochrony IP67 i zostać zamontowane na wysokości 4m od poziomu płaszczyzny montażowej słupa. Temperatura barwowa opraw: 3500-4000K. Oprawa oświetleniowa powinna być złożona z 2 niezależnych modułów LED.

- Na jednym ze słupów oświetlenia solarnego należy przewidzieć  montaż kamery monitoringu.

- Zaprojektować zastosowanie regulatorów solarnych celem ładowania akumulatorów z algorytmem działania MPPT, o napięciu znamionowym 12/24V i efektywności w zakresie 90-98% lub wyższej. Projektowany regulator należy wyposażyć w:

- 	funkcję automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej,

- 	możliwość programowania 4 niezależnych programów intensywności oświetlenia w ramach jednej nocy,

- 	tryb automatycznej redukcji mocy oprawy,

- 	wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny, sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota,

- 	sygnalizację optyczną stanów pracy układu.