OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAŁKA SZTURMOWA TYPU „PS”

1. Przeznaczenie
Policyjna pałka szturmowa jest środkiem przymusu bezpośredniego przeznaczonym do
obezwładniania niebezpiecznych osób i wymuszania posłuszeństwa.

2. Warunki eksploatacji
Policyjna pałka szturmowa musi:
1) zachowywać niepogorszone parametry użytkowe i wytrzymałościowe w temperaturach z zakresu
od -40 [˚C] do +50 [˚C],
2) być odporna na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i środowiskowych
(deszcz, śnieg, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, zapylenie, wibracje itp.).
Pałka nie może ulegać trwałemu odkształceniu.

3. Konstrukcja
Pałka musi się składać:
1) karbowanej, ergonomicznie ukształtowanej rękojeści,
2) gardy spełniającej rolę osłony dłoni policjanta,
3) ramienia długiego.

4. Podstawowe wymiary
1) długość całkowita pałki - 740±25 [mm],
2) średnica ramienia długiego pałki - 28±1 [mm],
3) maksymalna średnica rękojeści - 30±4 [mm],
4) długość rękojeści - 130±6 [mm],
5) średnica gardy - 70±1 [mm].

Uwaga:
Tolerancja wymiarowa +/- 1 mm.

Masa
Masa całkowita pałki - 530±55 [g]

5. Materiał
Pałka musi być wykonana w kolorze czarnym, z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego i musi posiadać rdzeń usztywniający konstrukcję lub sztywną konstrukcję.

6. Ukompletowanie
Pałka musi być wyposażona w skórzany trok mocowany do tylnej części rękojeści.

7. Badania wytrzymałościowe
Do każdej partii dostarczanych pałek, Wykonawca musi dołączyć sprawozdanie z badań
wytrzymałościowych przeprowadzonych w uprawnionym laboratorium badawczym. Sprawozdanie musi zawierać wyniki n/w badań:

a) Badanie odkształcenia trwałego po obciążeniu statycznym
Wykonanie próby
- odległość między podporami - 580 [mm],
- położenie pałki - poziome,
- obciążenie - siła wartości Q= 1,5 [kN] przyłożona w połowie
 odległości między podporami, w kierunku
prostopadłym do osi podłużnej pałki,
- temperatura - badania wykonać przy temp. – 25, +20, +50 [˚C].

Uwaga:
Po usunięciu obciążenia pałka nie może wykazywać odkształceń trwałych.
b) Badanie odkształcenia trwałego po obciążeniu przyłożonym dynamicznie
Wykonanie próby:
- odległość pomiędzy podporami - 580 [mm],
- położenie pałki - poziome,
- obciążenie - należy na pałkę zrzucić walec stalowy o masie
 m=5,0 [kg] z wysokości h=1,0 [m]. Miejsce
 uderzenia ciężarka winno znajdować się
 w połowie odległości pomiędzy podporami,
- temperatura - badania wykonać przy temp. -25, +20, +50 [˚C].

Uwaga:
Po uderzeniu ciężarka pałka nie może wykazywać odkształceń trwałych
c) Badanie odkształcenia trwałego pałki przy zginaniu
Wykonanie próby
- zamocowanie pałki - część chwytowa pałki umieszczona w chwycie,
- obciążenie - siła wartości Q=184 [N] prostopadła do osi
podłużnej pałki,
- temperatura - badania wykonać przy temp. -25, +20, + 50 [˚C].

Uwaga:
Po usunięciu obciążenia pałka nie może wykazywać odkształceń trwałych

8. Wymagania gwarancyjne:
Gwarancja minimum 24 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego.