OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Latarka patrolowa z nakładką – 200 szt.

Latarka patrolowa z nakładką stanowi dodatkowe specjalistyczne wyposażenie żołnierzy pionu prewencji Żandarmerii Wojskowej. Jest przeznaczona 
do podawania w nocy, lub w warunkach ograniczonej widoczności, poleceń dla kierujących pojazdami do określonego zachowania się. Latarka musi być wykonana z aluminium pokrytego anodową powłoką antykorozyjną w kolorze czarnym. Części składowe latarki to: głowica, korpus i zakrętka. Latarka musi być wodoszczelna, zasilana bateriami akumulatorowymi. Uchwyt lub kabura do latarki powinny zapewniać możliwość przenoszenia latarki na pasie o szerokości 5 cm. Nakładka na głowicę musi emitować światło barwy czerwonej.

- Podstawowe parametry:

- długość latarki z nakładką – od 30cm do 33cm;

- długość latarki bez nakładki – od 160 do 170;

- zasięg – nie mniej niż 300 m;

- źródło światła – LED;

- minimum cztery tryby świecenia: 100%, 60%, 30% i stroboskop;

- czas świecenia na 100% – nie mniej niż 2,5h;

- moc latarki – nie mniej niż 600 lumenów;

- masa do 300g.

- Skład kompletu:

- latarka;

- baterie akumulatorowe (w ilości zapewniającej prawidłowe użytkowanie);

- ładowarka 230V AC, 12V DC;

- uchwyt lub kabura do przenoszenia latarki na pasie;

- nakładka na głowicę w kolorze czerwonym.

- Gwarancja – co najmniej 24 miesiące od daty dostarczenia zamawiającemu.

- Wymagania dotyczące użytkowania:

- latarka przewidziana jest do użytkowania w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, w ciągu całego roku w zakresie temp.  
od – 30°C do + 50°C.