Opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 1479G ulicy  Tartacznej w Wejherowie na odcinku od km 0+100,00 do km 0+730,00.

Zgodnie z kilometrażem załączonego projektu.

Zakres prac polegać będzie na:

- Przebudowie jezdni drogi powiatowej nr 1479G wraz z ulicami dojazdowymi;

- Rozbudowie skrzyżowania ulic Tartacznej, Budowlanych i Podmiejskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym czterowlotowym wraz z wybudowaniem azyli dla pieszych na przejściach oraz wykonaniem wysp rozdziału;

- Budowie obustronnego chodnika, ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc postojowych, zjazdów i zatok komunikacji miejskiej;

- Budowie parkingu zlokalizowanego przy ulicy Architektów wraz z miejscami postojowymi dla niepełnosprawnych;

- Budowie kanalizacji deszczowej na ul. Tartacznej na w.w. odcinku DP nr 1479G. Budowę kanalizacji deszczowej na ul. Tartacznej, wykonanej na poprzednim etapie realizowanego zadania tj.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) – Etap II”, zakończono studnią D51 i wpustem Wp84 (zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym PW Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa Rys. S1.3) wraz z wyprowadzeniem rury dn 500 dł .6m w kierunku studni D52;

- Przebudowie sieci wodno – kanalizacyjnej na w.w. odcinku DP 1479G. Budowę sieci wodociągowej na ul. Tartacznej, wykonanej na poprzednim etapie realizowanego zadania tj.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) – Etap II”, zakończono w punkcie W28 (zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym PW Branża sanitarna – sieć wodno- kanalizacyjna Rys. W1.1);

- Przebudowie sieci gazowej na wskazanym odcinku ul. Tartacznej w ciągu DP nr 1479G;

- Przebudowie sieci elektroenergetycznych na wskazanym odcinku ul. Tartacznej.

- Budowie oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na wskazanym odcinku ul. Tartacznej. Budowę oświetlenia drogowego na ul. Tartacznej, wykonanego na poprzednim etapie realizowanego zadania tj.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna – Przemysłowa) – Etap II”, zakończono słupem oświetleniowym ulicznym 8/2 -  obwód oświetleniowy nr 2 z istn. SO-9559/1 (EOŚ) (zgodnie z oznaczeniem na planie sytuacyjnym PW Branża elektroenergetyczna – oświetlenie drogowe Rys. 2.2).

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia następujących materiałów:

- 33 szt. słupów oświetleniowych ocynkowanych H=8 m z fundamentami, w tym 1 łamane wraz z wysięgnikami, tabliczkami i fundamentami,

- 14 szt. słupów oświetleniowych ocynkowanych H=5 m z fundamentami wraz z wysięgnikami, tabliczkami i fundamentami,

- 52 oprawy oświetleniowe typu LED dopasowanych do struktury drogi i przejść dla pieszych,

- 1 szafkę oświetleniową trójfazową na fundamencie.

Do wyceny należy przyjąć jedynie koszt robót montażowych.

- Przebudowie sieci teletechnicznych. Przebudowę sieci teletechnicznej na na wskazanym odcinku ul. Tartacznej;

- Budowie kanału technologicznego na wskazanym odcinku ul. Tartacznej

- Wykonanie studni wodomierzowej - sieci PEWIK Sp. z o.o. Gdynia wraz z przyłączem i wodomierzem, na działce obręb Wejherowo 02, numer dz.45/11 (pierwotny numer działki 45/6). Prace należy wykonać po uprzednim poinformowaniu gestora oraz pod jego nadzorem. Odbiór wykonanych prac należy dokonać przy udziale: Przedstawiciela PEWIK Gdynia Sp. z o.o., Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Wykonaniu robót przygotowawczych w tym rozbiórkowych istniejących elementów infrastruktury wraz z ich utylizacją;

- Zabezpieczeniu i wycince drzew kolidujących z układem drogowym. Wycinka obejmuje karczowanie pni. Prace należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku sygnatura: RDOŚ-Gd-WOO.420.31.2019.WR.20 z dnia 17 kwietnia 2020r.;

- Wykonanie prac związanych z zielenią uliczną w pasie drogowym. Zamówienie obejmuje pielęgnację zieleni przez okres 3 lat od daty zakończenia robót;

- Rozbiórce i odtworzeniu ogrodzeń nieruchomości zgodnie z obecnie użytymi materiałami;

- Budowie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

- Wprowadzeniu nowej stałej organizacji ruchu drogowego- oznakowanie pionowe i poziome. Zamówienie obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego przez 2 lata od daty zakończenia robót;

- Ustawieniu wiat przystankowych;

- Przebudowie oraz usunięciu kolizji branży sanitarnej (m.in. gazowa, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej), teletechnicznej oraz energetycznej w zakresie przebudowy lub usunięcia kolizji istniejącej sieci.

- Regulacja wysokościowa istniejących studni, zaworów, włazów itp. Elementów sieci uzbrojenia terenu.

Wykonana zostanie ulica o nawierzchni bitumicznej o szerokości 7,0 m z poszerzeniem jezdni na łuku poziomym. Wykonany zostanie chodnik obustronnym na całej długości drogi o szerokości 1,5-2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej oraz ścieżka rowerowa o szerokości 2,0 m i nawierzchni bitumicznej. Zadanie obejmuje budowę 2 zatok autobusowych. Ponadto wybudowane zostaną miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Tartacznej. Szczegółowe rozwiązania konstrukcji nawierzchni dla poszczególnych elementów rozbudowywanej drogi zawiera dokumentacja projektowa branży drogowej.