Załącznik nr 9

IiPF.272.2.2023

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego (rok produkcji 2023) z napędem elektrycznym w budynku Domu Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich, ul. Wyszyńskiego 33,

- Zakres prac obejmuje:

Demontaż starego  urządzenia dźwigowego i jego utylizacja. Wykonawca przedstawia kartę odpadu z utylizacji z systemu BDO.

3. Montaż nowego urządzenia dźwigowego obejmujący:

- 	wymianę zespołu napędowego na wciągarkę z silnikiem jednobiegowym bezreduktorowym wyposażonym w enkoder,

- 	malowanie szybu,

- 	montaż ogranicznika prędkości i obcążki wraz z linką,

- 	montaż lin nośnych na nowe liny stalowe bez otuliny,

- 	montaż ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowymi,

- 	sterowanie – mikroprocesorowe zbiorczość jednokierunkowa. Współpraca z systemem p.poż budynku, systemem oddymiania i systemami kontroli dostępu. System automatycznego zjazdu awaryjnego po zaniku zasilania na najbliższy przystanek.

System sterowanie bez blokad technologicznych uniemożliwiających serwis przez inne firmy.

- montaż kabiny nieprzelotowej wykonanej ze stali nierdzewnej LEN. Poręcz okrągła wykonana ze stali polerowanej zainstalowana na bocznej i tylnej ścianie kabiny oraz lustro na  tylnej ścianie.

- panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej LEN usytuowany na bocznej ścianie 
z przyciskami Braille’a podświetlane, system komunikacji dwukierunkowej, zgodnie 
z normą PN EN 81-28, wyświetlacz położenia kabiny typu LCD, strzałki kierunku jazdy, łączność alarmowa GSM, alarm, wentylator, wyświetlacz piętrowy, oświetlenie awaryjne, przycisk otwierania  i zamykania drzwi,

- 	sufit: z stali nierdzewnej LEN, oświetlenie pośrednie LED

-  podłoga: wyłożona wykładzina antypoślizgową trudnościeralną,

- 	drzwi kabinowe (1 szt.) teleskopowe, 2-panelowe o wymiarach 900x2000 mm, sterowane falownikiem, automatycznie otwierane, ze  stali nierdzewnej LEN wyposażone w kurtynę podczerwieni kontrolującą przestrzeń drzwi na całej ich wysokości. Napęd drzwi z płynną regulacją prędkości. Progi aluminiowe wzmocnione,

- 	drzwi przystankowe 2 panelowe teleskopowe, ze stali nierdzewnej LEN, rozmieszczone  jednostronnie. Progi aluminiowe wzmocnione

- 	wymianę istniejącej aparatury sterowej na nową ze sterowaniem mikroprocesorowym i falownikiem,

- 	wymianę instalacji elektrycznej w szybie, maszynowni i na kabinie,

- 	wymianę kaset wezwań (piętrowskazywacze LCD na wszystkich   przystankach),

- 	wymianę oświetlenia szybu i maszynowni zgodnie z normą,

- montaż dodatkowych lamp przed dźwigiem z automatycznym załączaniem wykrywającym ruch

- 	montaż przeciwwagi,

- 	montaż zderzaków kabinowych i przeciwwagowych w podszybiu,

-  wymianę prowadnic kabinowych i przeciwwagowych

- 	prace budowlane i wykończeniowe związane z wymianą drzwi,

- 	wyposażenie montowanego urządzenia dźwigowego w moduł sterujący, współpracujący z Systemem Sygnalizacji Pożaru będącym na wyposażeniu budynku.

Dane dźwigów:

DPS Oborniki Śląskie:

Udźwig znamionowy:  Q 1000 kg lub 13 osób

Wymiary kabiny: 	szerokość:	1100 mm

głębokość:	2100 mm

wysokość:	2150 mm

Wymiary drzwi:	szerokość:	900 mm

wysokość:	2000 mm

Wymiary szybu:	szerokość:	1750 mm

głębokość:	 240 mm

podszybie:        1300 mm

nadszybie: 	 3400 mm

Zasilanie 		400V,

Moc silnika	7,5 kW

Ilość przystanków: 4

Ilość dojść: 4 – bez przelotu

Wysokość podnoszenia 10,1 m

Prędkość 1,0 m/s

Położenie maszynowni: istniejąca, górna nad szybem

Kolorystykę i aranżację wnętrza należy uzgodnić z Zamawiającym przedstawiając wcześniej projekt wystroju kabiny.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badanie odbiorcze dźwigu po wymianie przez Urząd Dozoru Technicznego oraz zrealizować uwagi i zalecenia UDT, jeśli zostaną wymienione w protokole z tego badania, a także uzyskać dla Zamawiającego stosowną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację dźwigu. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ocenę zgodności dźwigu przez UDT CERT.

5. Serwis gwarancyjny:

Nieodpłatne wykonywanie przez cały okres gwarancji, jakiej Wykonawca udzieli na urządzenie dźwigowe, obowiązkowych przeglądów i konserwacji, zgodnie z DTR 
i wymaganiami producenta urządzenia dźwigowego oraz zgodnie ze wszystkimi przepisami i wymaganiami dotyczącymi urządzeń podlegających kontroli UDT.

Wykonawca zapewni również usługę pogotowia dźwigowego.