### Pakiet nr 1

### WYPOSAŻENIE PRACOWNI PANENDOSKOPII

1/  ENDOSKOPOWY TOR WIZYJNY				SZT.2.

2/  GASTROSKOP WIDEO HDTV				SZT.3.

3/  KOLONOSKOP WIDEO HDTV				SZT.3.

4/  DUODENOSKOP ZABIEGOWY WIDEO			SZT.1.

5/  SSAK ELEKTRYCZNY					SZT.2.

6/  POMPA PŁUCZĄCA					SZT.2.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ....................................................................................................................................

- Rok produkcji :  2018

POZ. 2. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

POZ. 3. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

POZ. 4. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

POZ. 5. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

POZ. 6. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

ZAKRES

Poz.1 ENDOSKOPOWY TOR WIZYJNY  - szt.2

1/  PROCESOR OBRAZU 	SZT.2.

2/  ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 	SZT.2.

3/  MONITOR HD         	SZT.2.

4/  WÓZEK ENDOSKOPOWY SZT.2.

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDOSKOPOWY TOR WIZYJNY |
|  | PKT 1. - PROCESOR OBRAZU HDTV SZT.2. |  |  |  |
| 1.1. | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3. | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Wejścia HDTV: HD-SDI | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6. | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire | Tak |  | Bez oceny |
| 1.7. | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak |  | Bez oceny |
| 1.8. | Polskie czcionki komunikatów procesora | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9. | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć, ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| 1.10. | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  | Bez oceny |
| 1.11. | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak |  | Bez oceny |
| 1.12. | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchamiania zapisu obrazów | Tak/Nie |  | 0 pkt - brak systemu wyboru najostrzejszego zdjęcia 10 pkt - system wyboru najostrzejszego zdjęcia |
| 1.13. | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni | Tak |  | Bez oceny |
| 1.14. | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | Tak |  | Bez oceny |
| 1.15. | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.16. | Równoczesny – optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany śluzówki | Tak |  | Bez oceny |
| 1.17. | Minimum 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  | Bez oceny |
| 1.18. | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.19. | Ilość minimalna dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze - 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 1.20. | Pełna kompatybilność z endoskopami serii EXERA posiadanymi przez pracownię | Tak |  | Bez oceny |
| 1.21. | Pełna kompatybilność z programem do archiwizacji badań ENDOBASE, posiadanym przez pracownię | Tak |  | Bez oceny |
|  | PKT 2. - ŹRÓDŁO ŚWIATŁA SZT.2. |  |  |  |
| 2.1. | Lampa Ksenon 300 Watt | Tak |  | Bez oceny |
| 2.2. | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony | Tak |  | Bez oceny |
| 2.3. | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej - 35W | Tak |  | Bez oceny |
| 2.4. | Automatyczna regulacja mocy światła | Tak |  | Bez oceny |
| 2.5. | Ręczna regulacja mocy światła + / - 8 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 2.6. | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia | Tak |  | Bez oceny |
| 2.7. | Insuflacja powietrza 0 - 3 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | Pełna kompatybilność z endoskopami serii EXERA posiadanymi przez pracownię | Tak |  | Bez oceny |
|  | PKT 3. - MONITOR HD SZT.2. |  |  |  |
| 3.1. | Monitor medyczny 1920X1080 px | Tak |  | Bez oceny |
| 3.2. | Przekątna ekranu – 26” | Tak |  | Bez oceny |
| 3.3. | Rodzaj matrycy – LED:IPS-Pro | Tak |  | Bez oceny |
|  | PKT 4. - WÓZEK ENDOSKOPOWY SZT.2. |  |  |  |
| 4.1. | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | Tak |  | Bez oceny |
| 4.2. | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  | Bez oceny |
| 4.3. | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  | Bez oceny |
| 4.4. | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka | Tak/Nie |  | 0 pkt - brak przegubowego ramienia 10 pkt - przegubowe ramię |
| 4.5. | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | Tak |  | Bez oceny |
| 4.6. | Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości | Tak |  | Bez oceny |

Poz.2 GASTROSKOP WIDEO HDTV – szt.3

1/  GASTROSKOP WIDEO HDTV  gr. sondy max 9,2 mm  - SZT.2.

2/  GASTROSKOP WIDEO HDTV ZABIEGOWY SZT.1

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASTROSKOP WIDEO HDTV |
|  | PKT 1. – GASTROSKOP WIDEO HDTV SZT. 2. |  |  |  |
| 1.1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3. | Grubość całej sondy endoskopowej – max. 9,2 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Kanał roboczy – min. 2,8 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Głębia ostrości – od 2 mm do 100 mm | Tak/Nie |  | 0 pkt - głębia ostrości od 3 mm do 100 mm 10 pkt – głębia ostrości od 2 mm do 100 mm |
| 1.6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.7. | Pole widzenia – min.140o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.8. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 1.10. | Długość sondy roboczej – min. 1030 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.11. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez oceny |
| 1.12. | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  | Bez oceny |
| 1.13. | Możliwość przesyłania zdjęć do programu archiwizacji badań za pomocą przycisków na endoskopie | Tak |  | Bez oceny |
| 1.14. | Gwarancja na gastroskop min. 36 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Tak/podać |  | Bez oceny |
|  | PKT 2. – GASTROSKOP WIDEO HDTV ZABIEGOWY SZT. 1. |  |  |  |
| 2.1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  | Bez oceny |
| 2.2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  | Bez oceny |
| 2.3. | Grubość całej sondy endoskopowej – max. 10,9 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.4. | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.5. | Głębia ostrości – od 2 mm do 100 mm | Tak/Nie |  | 0 pkt - głębia ostrości od 3 mm do 100 mm 10 pkt – głębia ostrości od 2 mm do 100 mm |
| 2.6. | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | Tak |  | Bez oceny |
| 2.7. | Pole widzenia – min.140o | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  | Bez oceny |
| 2.9. | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - min. 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 2.10. | Długość sondy roboczej – min. 1030 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.11. | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez oceny |
| 2.12. | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.13. | Możliwość przesyłania zdjęć do programu archiwizacji badań za pomocą przycisków na endoskopie | Tak |  | Bez oceny |
| 2.14. | Gwarancja na gastroskop min. 36 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Tak/podać |  | Bez oceny |

Poz.3  KOLONOSKOP WIDEO HDTV  - szt. 3

1/  KOLONOSKOP WIDEO HDTV dł. sondy roboczej min.1680 mm SZT.1.

2/  KOLONOSKOP WIDEO HDTV dł. sondy roboczej min. 1330 mm SZT.2.

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KOLONOSKOP WIDEO HDTV |
|  | PKT 1. – KOLONOSKOP WIDEO HDTV SZT. 1. |  |  |  |
| 1.1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3. | Grubość sondy endoskopowej – max. 12,8 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – max. 13,2 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6. | Głębia ostrości – od 2 mm do 100 mm | Tak/Nie |  | 0 pkt - głębia ostrości od 3 mm do 100 mm 10 pkt – głębia ostrości od 2 mm do 100 mm |
| 1.7. | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.8. | Pole widzenia – min. 170o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  | Bez oceny |
| 1.10. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min. 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 1.11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.12. | Technologia zapewniająca przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną | Tak |  | Bez oceny |
| 1.13. | Płaszcz sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części | Tak |  | Bez oceny |
| 1.14. | Długość sondy roboczej – min.1680 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.15 | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez oceny |
| 1.16 | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  | Bez oceny |
| 1.17 | Możliwość przesyłania zdjęć do programu archiwizacji badań za pomocą przycisków na endoskopie | Tak |  | Bez oceny |
| 1.18 | Gwarancja na kolonoskop min. 36 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Tak/podać |  | Bez oceny |
|  | PKT 1. – KOLONOSKOP WIDEO HDTV SZT. 2. |  |  |  |
| 2.1. | Obrazowanie w standardzie HDTV1080p | Tak |  | Bez oceny |
| 2.2. | Obrazowanie w wąskim paśmie światła | Tak |  | Bez oceny |
| 2.3. | Grubość sondy endoskopowej – max. 12,8 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.4. | Grubość końcówki sondy endoskopowej – max. 13,2 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.5. | Kanał roboczy – min. 3,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.6. | Głębia ostrości – od 2 mm do 100 mm | Tak/Nie |  | 0 pkt - głębia ostrości od 3 mm do 100 mm 10 pkt – głębia ostrości od 2 mm do 100 mm |
| 2.7. | Zginanie końcówki endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | Tak |  | Bez oceny |
| 2.8. | Pole widzenia – min. 170o | Tak |  | Bez oceny |
| 2.9. | Kanał irygacyjny Water Jet | Tak |  | Bez oceny |
| 2.10. | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – min. 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 2.11. | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | Tak |  | Bez oceny |
| 2.12. | Technologia zapewniająca przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną | Tak |  | Bez oceny |
| 2.13. | Płaszcz sondy powyżej końcówki giętkiej o dużo wyższej giętkości od pozostałej części | Tak |  | Bez oceny |
| 2.14. | Długość sondy roboczej – max. 1330 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.15 | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  | Bez oceny |
| 2.16 | Typ konektora – jednogniazdowy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.17 | Możliwość przesyłania zdjęć do programu archiwizacji badań za pomocą przycisków na endoskopie | Tak |  | Bez oceny |
| 2.18 | Gwarancja na Kolonoskop min.36 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Tak/podać |  | Bez oceny |

Poz.4 DUODENOSKOP ZABIEGOWY WIDEO HDTV – szt.1

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DUODENOSKOP ZABIEGOWY WIDEO |
|  | PKT 1. – DUODENOSKOP ZABIEGOWY WIDEO SZT. 1. |  |  |  |
| 1.1. | Pole Widzenia min. 100o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Kierunek widzenia - 5o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3. | Głębia Ostrości min. 5-60 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Średnica zewn. końcówki max.- 13,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Srednica zewn. sondy min. - 11,3 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6. | Zakres odchylenia końcówki min.- G:120o D: 90o L:90o P:110o | Tak |  | Bez oceny |
| 1.7. | Długość robocza sondy - 1240 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.8. | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 4,2 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 1.9. | Mechanizm blokowania prowadnicy poprzez elewator w końcówce sondy | Tak |  | Bez oceny |
| 1.10. | Możliwość blokowania prowadnicy pod dwoma kątami | Tak |  | Bez oceny |
| 1.11. | Dowolnie programowalne przyciski funkcyjne - 4 | Tak |  | Bez oceny |
| 1.12. | Możliwość wykorzystania funkcji wąskiego pasma światła | Tak |  | Bez oceny |
| 1.13. | Gwarancja na duodenoskop min. 36 miesięcy z uwzględnieniem w tym okresie obsługi typu Endocasco (bezpłatne naprawy uszkodzeń lub wymiana zużytych elementów endoskopu) | Tak/podać |  | Bez oceny |

Poz. 5  SSAK ELEKTRYCZNY – szt.2

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSAK ELEKTRYCZNY |
|  | PKT 1. – SSAK ELEKTRYCZNY SZT.2 |  |  |  |
| 1.1. | Płynna regulacja mocy ssania | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Nominalna moc ssania min. 90 kPa | Tak/Nie |  | 0 pkt – moc ssania poniżej 90 kPa 10 pkt – moc ssania 90 kPa i powyżej |
| 1.3. | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 40l/min. | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem i przelaniem | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6. | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak/podać |  | Bez oceny |

Poz.6 POMPA PŁUCZĄCA – szt.2

Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH i OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POMPA PŁUCZĄCA |
|  | PKT 1. POMPA PŁUCZĄCA SZT.2 |  |  |  |
| 1.1. | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | Tak |  | Bez oceny |
| 1.2. | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. | Tak |  | Bez oceny |
| 1.3. | Regulacja mocy przepływu – min. 9 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 1.4. | Maksymalny przepływ 750 ml/min. | Tak |  | Bez oceny |
| 1.5. | Pojemnik na wodę min. 2 l | Tak |  | Bez oceny |
| 1.6. | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak/podać |  | Bez oceny |

|  | INNE WYMAGANIA: Dotyczy całego Pakietu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  |
|  | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
|  | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |
|  | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi z podaniem wymaganych informacji. W tych przypadkach za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

5. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Pakiet nr 2

### WYPOSAŻENIE PRACOWNI PANENDOSKOPII

1/  MYJNIA ENDOSKOPOWA				SZT.1.

2/  SZAFA ENDOSKOPOWA NA 20 APARATÓW		SZT.1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ....................................................................................................................................

- Rok produkcji :  2018

POZ. 2. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : 2018

Poz.1 Myjnia  endoskopowa – szt.1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | graniczny | oferowane | techniczna |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe - nie powystawowe oraz nie demonstracyjne. | Tak |  |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia - nie starsze niż 2018 r. | Tak, podać |  |  |
| 3 | Gwarancja min. 24 miesiące od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia. Gwarancja musi obejmować przeglądy techniczne okresowe (bez materiałów eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu) wymagane przez producenta urządzenia (podać częstotliwość takich przeglądów w ciągu roku). Należy dołączyć wykaz części wykorzystanych podczas przeglądu oraz przedstawić zakres czynności przeglądu okresowego. | Tak, podać |  |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – certyfikat producenta dla co najmniej 3 autoryzowanych serwisantów. | Tak, podać |  |  |
| 5 | Dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od sprzedaży. | Tak, podać |  |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |
| 7 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | Tak |  |  |
| 8 | Dokumentacja techniczna „DTR" lub instalacyjna (wymagania instalacyjne) dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |
| 9 | Urządzenie spełniające wymagania wynikające z obowiązującej normy ISO 15883 cz. I i IV wraz deklaracją zgodności CE. Spełnia wymogi europejskiej dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EEC. | Tak |  |  |
| 10 | Obudowa myjni wykonana ze stali malowanej proszkowo z elementami wykonanymi ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |  |
| 11 | Dwie niezależne komory myjące wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych, pozwalające na luźne ułożenie endoskopu. Pokrywa komory zawiera uszczelnienie i jest wyposażona w obrotowe ramię spryskiwacza. | Tak |  |  |
| 12 | Myjnia składająca się z dwóch niezależnych sekcji: lewej i prawej, obsługiwanych przy pomocy wyświetlacza dotykowego. | Tak |  |  |
| 13 | Otwieranie komory przy pomocy przycisków nożnych, bez używania rąk. | Tak |  |  |
| 14 | System zamykania komory eliminujący ryzyko ewentualnego przytrzaśnięcia ręki, przy użyciu dwóch odległych od siebie przycisków. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 15 | Karbowane dno komory minimalizujące powierzchnię podparcia endoskopu oraz tuba do umieszczenia części inspekcyjnej endoskopu w sposób uniemożliwiający stykanie się jakiejkolwiek części endoskopu ze sobą. | Tak |  |  |
| 16 | Załadunek endoskopów od góry | Tak |  |  |
| 17 | Myjnia kompatybilna z posiadanymi przez apracownię Endoskopową endoskopami | Tak |  |  |
| 18 | Każde przyłącze niezależnie podłączane do urządzenia za pomocą szybkozłączki | Tak |  |  |
| 19 | Komora zawiera minimum 6 przyłączy umożliwiających podłączenie każdego kanału endoskopu osobno. Różna kolorystyka każdego z przyłączy w celu ułatwienia jego identyfikacji. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 20 | Możliwość mycia i dezynfekcji dwóch endoskopów w niezależnych komorach jednocześnie oraz asynchronicznie | Tak |  |  |
| 21 | Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia i dezynfekcji. Blokada uniemożliwiająca otwarcie pokrywy w czasie trwania procesu. | Tak |  |  |
| 22 | Mycie i dezynfekcja endoskopów różnych producentów, w tym bronchoskopów, duodenoskopów oraz gastroskopów ultrasonograficznych. | Tak |  |  |
| 23 | Automatyczna kontrola testu szczelności w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 24 | Automatyczna kontrola przepływu niezależnie w każdym kanale endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 25 | Wbudowany, całkowicie niezależny system monitorowania parametrów krytycznych i niekrytycznych, nadzorujący główny system sterujący (CPU) myjni. Rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu. | Tak |  |  |
| 26 | Powtarzalny i dokładny pomiar, kontrolujący osobno ilość jednorazowo dozowanego środka myjącego oraz środka dezynfekcyjnego. | Tak |  |  |
| 27 | Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału w trakcie całego procesu. Czujniki w sposób ciągły monitorują ciśnienie i przepływ roztworów roboczych niezależnie w każdym kanale. | Tak |  |  |
| 28 | Automatyczne, akustyczne powiadomienia użytkownika w przypadku nieprawidłowości podłączenia endoskopu. | Tak |  |  |
| 29 | Automatyczne, akustyczne powiadomienia użytkownika w przypadku blokady przepływu w kanale endoskopu poza ustalony zakres. | Tak |  |  |
| 30 | Automatyczne, akustyczne powiadomienia użytkownika w przypadku spadku ciśnienia w jakimkolwiek kanale endoskopu poza ustalony zakres. | Tak |  |  |
| 31 | Minimum 12 pomp roztworów roboczych, niezależnie, osobno dla każdego kanału endoskopowego. | Tak |  |  |
| 32 | Umocowane wewnątrz pokrywy, obrotowe ramię spryskujące obraca się z kontrolowaną liczbą obrotów podczas procesowania zewnętrznej części endoskopu, komory i pokrywy. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 33 | Komora myjni wyposażona w specjalne podparcie wspomagające rozładunek endoskopu, zapobiegające wtórnej kontaminacji oraz uszkodzeniu instrumentu. | Tak |  |  |
| 34 | Dwa osobne przyłącza wody: dla wody ciepłej, zimnej i opcjonalnie demineralizowanej. | Tak |  | 3 przyłącza - 5 pkt. 2 przyłącza - 0 pkt. |
| 35 | Mycie i płukanie wodą minimum uzdatnioną, płukanie końcowe wodą zdemineralizowaną. | Tak |  |  |
| 36 | Możliwość stosowania preparatów do mycia i dezynfekcji różnych producentów - załączyć listę minimum 3 różnych zestawów środków myjącego i dezynfekcyjnego, gdzie 1 zestaw muszą tworzyć środki pochodzące od jednego producenta | Tak, podać |  |  |
| 37 | Urządzenia dostosowane do środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego oraz kwasu nadoctowego. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt |
| 38 | Instalacja myjni przystosowana i skalibrowana do dezynfekcji środkami chemicznymi, w skład których wchodzi kwas nadoctowy lub aldehyd glutarowy.. | Tak |  |  |
| 39 | Powtarzalny, dokładny pomiar temperatury procesu w tym przez niezależny system kontroli. | Tak |  |  |
| 40 | Program termicznej autodezynfekcji myjni zgodnie z wymogami normy ISO 15883 cz. IV. Możliwość wykorzystania funkcji czasomierza w celu zaprogramowania godziny autodezynfekcji. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 41 | Możliwość przeprowadzenia dodatkowego programu chemicznej autodezynfekcji myjni. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 42 | Środki przechowywane wewnątrz myjni umiejscowione są w specjalnej obejmie pozycjonującej kanistry, w sposób zapobiegający rozlaniu środków. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 43 | Wewnętrzny wodny filtr bakteryjny 0,2 µm o polu powierzchni min. 2 300 cm2 | Tak |  |  |
| 44 | Automatyczne przedmuchiwanie kanałów endoskopów. | Tak |  |  |
| 45 | Wszystkie zdarzenia procesowe związane z nieprawidłowościami można zidentyfikować na podstawie wskazania na wyświetlaczu dotykowym oraz sygnału dźwiękowego. | Tak |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 46 | Kolorystyczna informacja o aktualnym stanie procesu widoczna z odległości na pasku wskaźnikowym LED umieszczonym na obudowie myjni. | Tak |  |  |
| 47 | Możliwość podłączenia myjni-dezynfektora do zintegrowanego systemu komputerowego, współpracującego z szafami do przechowywania endoskopów. | Tak |  |  |
| 48 | Wymagana identyfikacja, oznakowanie użytkowników oraz endoskopów w oparciu o system kodów kreskowych lub równoważny. | Tak, podać |  |  |
| 49 | Wbudowany laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwia identyfikację minimum 90 użytkowników, 90 endoskopów oraz 50 specjalistów. | Tak |  |  |
| 50 | Przechowywanie w pamięci systemu myjni danych identyfikacyjnych użytkowników oraz procesowanych endoskopów. | Tak |  |  |
| 51 | Dokumentacja przebiegu procesu mycia i dezynfekcji z rozpoznaniem endoskopów i osób (użytkowników) itp. z podaniem typu, nr fabrycznego endoskopu, nazwiska użytkownika (identyfikator) uruchamiającego proces. | Tak |  |  |
| 52 | Minimum 2 programy mycia i dezynfekcji, w tym niedłuższy niż 22 min. program w pełni automatycznego mycia z dezynfekcją z użyciem kwasu nadoctowego, 28 min. program w przypadku zastosowania aldehydu glutarowego | Tak |  |  |
| 53 | Programy zapisane w pamięci myjni z możliwością ich modyfikacji. | Tak/Nie |  | Tak - 5 pkt. Nie - 0 pkt. |
| 54 | Wyświetlacz kolorowych komunikatów tekstowych w języku polskim. | Tak |  |  |
| 55 | Wyświetlanie komunikatów graficznych. | Tak |  |  |
| 56 | Wbudowana drukarka parametrów procesu mycia i dezynfekcji. W dokumencie drukowanym muszą znajdować się informacje o parametrach procesu oraz prawidłowości lub nieprawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 57 | Zasilanie elektryczne prądem 1-fazowym 220-240V, 50-60Hz, z zabezpieczeniem 16A, o poborze mocy na 1 cykl nieprzekraczającym 3,5 kWh. | Tak, podać |  |  |
| 58 | Wymiary myjni: - szerokość (od frontu) maks. 100cm - wysokość maks. 110cm - głębokość maks. 80cm | Tak, podać |  |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1 | Zewnętrzna stacja demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy wraz z systemem filtracji oraz zmiękczania wody. | Tak |  |  |
| 2 | Zewnętrzny bojler o mocy 4,0/6,0 kW o wydajności gwarantującej nieprzerwaną pracę myjni, z możliwością regulacji temperatury wody i sygnalizacją jej osiągnięcia. | Tak |  |  |
| 3 | Wózek do transportu endoskopów – 2szt. Każdy wózek powinien zawierać min. 6 tac transportowych wraz z pokrywami oraz pokrowcami w dwóch różnych kolorach, zapewniającymi wizualne zróżnicowanie czystego i skażonego endoskopu. Tace powinny być w rozmiarze zapewniającym bezpieczne ułożenie różnych typów endoskopów. | Tak |  |  |

Poz.2 Szafa endoskopowa na 20 aparatów – szt.1

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Ocena techniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | Tak |  |  |
| 2 | Rok produkcji urządzenia 2018r. | Tak |  |  |
| 3 | Potwierdzenie zgodności urządzenia z wymaganiami normy EN 16442:2015 | Tak |  |  |
| 4 | Drzwi przeszklone z pneumatyczną blokadą. Możliwość otwarcia drzwi tylko przez upoważniony personel. | Tak |  |  |
| 5 | Blokada drzwi aktywna również w trakcie spadku zasilania (możliwość awaryjnego manualnego otwarcia). | Tak |  |  |
| 6 | Informacja na wyświetlaczu oraz sygnalizacja dźwiękowa w przypadku kiedy drzwi pozostają otwarte dłużej niż czas określony jako maksymalny. | Tak |  |  |
| 7 | Na wyświetlaczu kolorystyczna identyfikacja statusu przechowywania każdego endoskopu. | Tak, opisać |  |  |
| 8 | Kolorystyczne oświetlenie uchwytu informujące, na który uchwyt należy powiesić dany endoskop, z którego uchwytu należy ściągnąć endoskop, jaki jest obecnie status przechowywania endoskopu. | Tak, opisać |  |  |
| 9 | Oświetlenie LED wewnątrz szafy. | Tak |  |  |
| 10 | Możliwość podłączenia 20 endoskopów różnych producentów, rodzajów, i modeli takich jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy, endoskopy ultrasonograficzne. Wymagane przyłącza do kanałów endoskopów. | Tak |  |  |
| 11 | Wieszaki umożliwiające powieszenie endoskopu w pozycji pionowej, w tym najdłuższych kolonoskopów, bez możliwości dotykania przez endoskop dna szafy. | Tak |  |  |
| 12 | Wieszaki składane pod kątem 90o, umożliwiające załadunek i rozładunek poza strefą przechowywania, na wysokości nie większej niż 160 cm | Tak |  |  |
| 13 | Endoskopy umieszczane w jednej komorze. Nie dopuszcza się przegrody dzielącej komorę na dwie części. | Tak |  |  |
| 14 | Asynchroniczne suszenie oraz kondycjonowanie endoskopów. Niezależna kontrola każdego podłączonego endoskopu. | Tak |  |  |
| 15 | Wbudowany ekran dotykowy służący do obsługi szafy ale też do przekazania informacji - statusu przechowywania, ewentualnych nieprawidłowości itp. | Tak |  |  |
| 16 | Menu informacji ukazujących się na ekranie w języku polskim. | Tak |  |  |
| 17 | Wbudowany skaner kodów kreskowych. | Tak |  |  |
| 18 | Identyfikacja endoskopów przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia do 100 endoskopów. | Tak, opisać |  | 0 pkt – 80 endoskopów 5 pkt – 100 endoskopów |
| 19 | Identyfikacja użytkowników przy użyciu skanera lub przez ręczne wprowadzenie kodów. Możliwość wprowadzenia do 100 użytkowników. | Tak, opisać |  | 0 pkt – 80 użytkowników 5 pkt – 100 użykowników |
| 20 | Wbudowana drukarka do wydruku parametrów procesu. Wydruk generowany automatycznie po wyjęcie endoskopu. | Tak |  |  |
| 21 | Na wydruku takie informacje jak: Nr urządzenia i procesu, Kod i model endoskopu, Osoba, która włożyła endoskop, Osoba, która wyciągnęła endoskop, Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia procesu, Czas trwania poszczególnych etapów procesu, Liczba alarmów. | Tak, opisać |  |  |
| 22 | System filtracji powietrza w szafie klasy H13 (wg NEN EN 1822) - HEPA. | Tak |  | 0 pkt – klasa H7-H9 5 pkt – klasa H10-H12 20 pkt – klasa> H12 |
| 23 | System filtracji powietrza w kanałach endoskopu - filtry HEPA0,2 µm w zestawie przyłączeniowym. | Tak |  |  |
| 24 | Kontrola stanu filtra. | Tak |  |  |
| 25 | Monitorowany proces przechowywania endoskopów. Informacja o statusie przechowywania niezależnie dla każdego endoskopu. | Tak |  |  |
| 26 | Wskaźnik postępu procesu suszenia. | Tak |  |  |
| 27 | Wskaźnik postępu procesu kondycjonowania. | Tak |  |  |
| 28 | Pomiar wilgotności względnej. | Tak |  |  |
| 29 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem. | Tak |  |  |
| 30 | Możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 72 godz. | Tak, opisać |  |  |
| 31 | W przypadku braku zasilania możliwość przechowywania endoskopu z utrzymaniem jakości mikrobiologicznej przez co najmniej 1 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie suszenia, lub 3 godz. jeżeli proces przechowywania został przerwany na etapie kondycjonowania. | Tak, opisać |  |  |
| 32 | Kontrola czasu przechowywania endoskopu. | Tak |  |  |
| 33 | Kontrola i sterowanie obiegiem powietrza w szafie. | Tak |  |  |
| 34 | Sterowanie dostarczaniem sprężonego powietrza do każdego endoskopu. | Tak |  |  |
| 35 | Sygnalizacja dźwiękowa oraz informacja na wyświetlaczu w przypadku nieprawidłowości/ alarmu. | Tak |  |  |
| 36 | Lista kodów alarmowych przechowywana w pamięci urządzenia. | Tak |  |  |
| 37 | Koszyk na akcesoria endoskopowe montowany na ścianie, wewnątrz komory szafy. | Tak |  |  |
| 38 | Kontrola przeglądów okresowych. | Tak |  |  |
| 39 | Wymiary szafy: Szerokość: max 1300 mm Głębokość: max 460 mm Wysokość: max 2080 mm | Tak, opisać |  |  |
| 40 | Wysokość przechowywania endoskopów do 1900 mm. | Tak, opisać |  |  |
| 41 | Waga max. 200 kg. | Tak, opisać |  |  |
| 42 | Ciśnienie sprężonego powietrza zasilającego szafę 2,0 – 8,0 bar/ opcjonalnie wbudowany kompresor. | Tak |  |  |
| 43 | Urządzenie zasilane prądem 230V, 50-60 Hz | Tak |  |  |
| 44 | Pobór mocy nie więcej niż 500 W. | Tak |  |  |
| 45 | Komunikacja poprzez ethernet. | Tak |  |  |
| 46 | Gwarancja min. 24 miesięce. | Tak, podać |  |  |
| 47 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |  |
| 48 | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od daty instalacji. | Tak, opisać |  |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | Tak |  |  |
| 50 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty. | Tak |  |  |

|  | INNE WYMAGANIA Dotyczy całego Pakietu : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
|  | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  |
|  | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  |
|  | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |
|  | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  |
|  | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował urządzenie, o parametrach CO NAJMNIEJ takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametr wymagany”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

2. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym – gdy odpowiedź może brzmieć TAK lub NIE, Wykonawca winien udzielić odpowiedzi z podaniem wymaganych informacji. W tych przypadkach za odpowiedzi „NIE” Zamawiający przyzna 0 pkt., a za odpowiedź „TAK” punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

5. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SIWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy