Załącznik nr 1 do SWZ w postępowaniu nr WT.2370.2.2022 - Opis przedmiotu zamówienia_po modyfikacji

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA MINIMALNE TECHNICZNO-UŻYTKOWE

DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU  RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

| L.p. | Warunki ogólne zamawiającej, wymagania minimalne | Wypełnia Sprzedawca Podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne i/lub potwierdzając spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1. | WYMAGANIA PODSTAWOWE |  |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz.450 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm). Aktualne świadectwo dopuszczenia najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Świadectwo dopuszczenia na pojazd obejmować musi wyposażenie ratownicze zgodne z wymaganiami załącznika nr 1 do „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.3 | Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.4 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2020 r. poz. 3 ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.5 | Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.6 | Wyrób musi spełniać zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U nr 199, poz. 1228), dyrektywie 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE. OJ L 157, 26, 9.06.2006 i innych odnoszących się do niej dyrektywa nowego podejścia. Wyrób musi posiadać instrukcję obsługi, pełne oznakowanie (w tym CE), a także podstawowe wyposażenie specjalne i osprzęt, które umożliwią regulację, konserwację i użytkowanie bez stwarzania zagrożeń. Podczas odbioru techniczno-jakościowego należy przekazać deklarację zgodności WE. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.7 | Pojazd musi być zbudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz.450 ze zm.). Pojazd powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594) oraz wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, z późn. zm.). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.8 | Pojazd musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, lub równoważnej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 1.9 | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 2. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - do 16 000 kg | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 2.2 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze -25˚C do +35˚C. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 2.3 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 210 kW spełniający normę min. Euro 6 przystosowanym do zasilania biopaliwami z dodatkiem biokomponentów lub paliwami z dodatkiem biokomponentów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA …..kW |
| 2.4 | Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów . Wykonawca zapewnia pełen zbiornik paliwa w dniu dostawy do siedziby Zamawiającej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ….. l |
| 3. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 /dopuszcza się rok produkcji podwozia pojazdu fabrycznie nowego z 2021 r./ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2 lub 4x4 (kryterium oceniane, Wykonawca podaje rodzaj oferowanego napędu w formularzu ofertowym) posiadające : z blokadę mechanizmu różnicowego tylnego mostu b) na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.3 | Samochód wyposażony w: system ABS lub równoważny silnik wyposażony w hamulec silnikowy światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.4 | Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów do przodu i 1 bieg wsteczny. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.5 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : klimatyzację indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku reflektor pogorzeliskowy ze światłem roboczym o źródle światła 24V/min.35W i strumieniu świetlnym min. 3500 lm na zewnątrz kabiny /możliwość demontażu i montażu reflektora/ z możliwością sterowania w kabinie przez dowódcę. zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny elektrycznie sterowane szyby min. w drzwiach przednich. elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne) lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony lusterko rampowe - dojazdowe, przednie lampy przeciwmgielne oraz lampy LED do jazdy dziennej z przodu pojazdu. Kabina wyposażona dodatkowo w: uchwyty na 4 aparaty oddechowe na butle stalowe i kompozytowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń z możliwością oparcia pleców w przypadku braku aparatu. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu uchwyty na aparaty schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny f) szafka kabinowa dla załogi, zamontowana pomiędzy przedziałem przednim i tylnym w kabinie zespolonej, wyposażona we wnękę z podziałem na min 5 części. Szafka musi pomieścić min 4 hełmy strażackie. Na szafce kabinowej montaż 4 latarek z ładowarkami i 4 ładowarek pod radiotelefony noszone marki Motorola typ DP4600c (ładowarki zapewnia Wykonawca, radiotelefony zapewnia Zamawiająca). W przedziale między kierowcą a dowódcą w kabinie zamontowany podest z podziałem na dwie części – na montaż 2 hełmów, 2 latarek z ładowarkami i 2 ładowarek pod radiotelefony noszone marki Motorola typ DP4600c(ładowarki zapewnia Wykonawca, radiotelefony zapewnia Zamawiająca). Szafka kabinowa wraz z podestem z wyłącznikiem i zabezpieczeniem załączania. W kabinie zamontowany reflektor ręczny typu LED do oświetlenia numerów budynków. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.6 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: z pneumatyczną regulacją wysokości z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia Fotel dla pasażera(dowódcy): z regulacją odległości całego fotela z regulacją pochylenia oparcia | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7 | W kabinie kierowcy zamontowane: |
| 3.7.1 | Dywaniki gumowe samochodowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.2 | Radio samochodowe | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.3 | Pojazd fabrycznie wyposażony w tachograf – prędkość maks. ograniczona do 100 km / h | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.4 | W kabinie kierowcy 6 kompletów latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min IP 65, źródło światła LED o mocy min 170 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.5 | Kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.7.6 | Samochodowy rejestrator wideo zamontowany w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, przewód zasilania podłączony na stałe do instalacji elektrycznej. Parametry i funkcje rejestratora: - wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2,7 cale - rozdzielczość nagrywania – minimum Full HD 1080p/30fps - 3 osiowy sensor przeciążeń - odbiornik GPS - automatyczne ustawienie czasu w urządzeniu za pomocą systemu GPS - obsługa kart pamięci micro SD, micro SDHC o pojemności minimum 64 GB - kąt widzenia kamery minimum 150° - nagrywanie w pętli - możliwość robienia zdjęć - automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika - wbudowany akumulator - wbudowany głośnik i mikrofon z możliwością wyłączenia Ukompletowanie: - karta micro SD Class 10 o pojemności minimum 64 GB, - uchwyt montażowy z przyssawką do szyby, - przewód zasilający z ładowarką samochodową dostosowaną do napięcia zasilania pojazdu, | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.8 | W kabinie zainstalowany radiotelefon przewoźny posiadający: Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacją ETSI DMR TS 102 361 (tier II), w trybach simpleks/duosimpleks. - Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów (analogowych i cyfrowych z możliwością podziału strefy analogowe i strefy cyfrowe). - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika. - Programowe ograniczanie czasu nadawania. - Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu. - Możliwość pracy w roamingu. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze (np. pomarańczowy), umożliwiający włączenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający szybki i łatwy dostęp. - Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywołania alarmowego z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb nadawania (bez konieczności przyciskania PTT) i nasłuchu, przy czym czas oraz ilość cykli (skradających się z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nasłuchu) muszą być konfigurowalne. - Zdalne sprawdzenie obecności radiotelefonu w sieci. - Zdalny nasłuch. - Zdalne zablokowanie radiotelefonu. - Zdalne odblokowanie radiotelefonu. - Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale analogowym). - Możliwość szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym. - Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - Regulacja głośności potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami. - Czytelny alfanumeryczny wyświetlacz LCD z podświetlaniem (min. 4 wiersze) umożliwiający wizualizację odbieranych i wysyłanych wywołań oraz poziomu sygnału w trybie cyfrowym. - Złącze akcesoryjne umożliwiające: transmisję zgodną ze standardem USB lub RS232 oraz podłączenie dodatkowych akcesoriów np. mikrofonogłośnik. - Min. 3 programowalne przyciski z trwałymi, fabrycznymi oznaczeniami alfanumerycznymi. - Wbudowany głośnik. - Realizacja wywołań (wraz z identyfikacją ID radiotelefonu wywołującego): indywidualnych, grupowych. - Realizacja wysyłania i odbierania krótkich wiadomości SDS. Parametry techniczne ogólne - Minimalny zakres częstotliwości pracy: 148 ÷174 MHz. - Odstęp międzykanałowy: 12,5 kHz. - Modulacja na kanale analogowym: częstotliwości (11K0F3E). Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i głos: 7K60FXE lub 7K60FXW. - Zasilanie bezpośrednio z akumulatora pojazdu, minus na masie, zabezpieczone odpowiednio dobranym bezpiecznikiem. Parametry techniczne nadajnika - Maksymalna moc wyjściowa fali nośnej nadajnika programowana w całym zakresie częstotliwości min. od 1 W do min. 25 W (programowalna w trybie serwisowym). - Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości ± 2,5 kHz dla odstępu 12,5 kHz. - Stabilność częstotliwości +/- 2 ppm. - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Łączne zniekształcenia modulacji ≤ 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Tłumienie szumów ≥ 40 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Moc emitowana na kanałach sąsiednich ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++). Parametry techniczne odbiornika - Czułość analogowa nie gorsza niż 0,3 μV przy SINAD wynoszącym 12dB. - Czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,3 μV. - Współczynnik zawartości harmonicznych ≤ 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej). - Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB). - Selektywność sąsiedniokanałowa ≥ 60 dB dla odstępu 12,5 kHz. - Tłumienie sygnałów niepożądanych ≥70 dB. dla odstępu 12,5 kHz. - Stosunek sygnał/szum: ≥ 40 dB dla odstępu 12,5 kHz. Parametry GPS - dla 5 satelitów przy mocy sygnału - 130 dBm - Czas do pierwszego określenia pozycji po włączeniu <60s. - Czas do pierwszego określenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s. - Dokładność < 10 m. Środowisko i klimatyczne warunki pracy - Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C ÷ +60°C. - Ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54. Wymagania uzupełniające - Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadać deklarację zgodności z dyrektywą 2014/53/UE. - Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1 do 20.12.2020). - Zgodny z ETSI TS 102 361 (części 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. - Interfejs użytkownika radiotelefonu przewoźnego w języku polskim. Ukompletowanie zestawu - Radiotelefon. - Oryginalny mikrofon producenta radiotelefonu z zaczepem, przyciskiem PTT. - Przewód zasilający o długości umożliwiającej podłączenie radiotelefonu w sposób opisany w części „Parametry techniczne ogólne” tiret czwarte - Niezbędne przewody, złącza uchwyty i inne elementy umożliwiające bezpieczne zamontowanie i poprawną pracę radiotelefonu. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim, ew. inne elementy zestawu dotaczane przez producenta radiotelefonu. Zestawy do programowania - Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem. - Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Kupującą w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: instrukcja producenta zainstalowanej anteny wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu. instrukcja obsługi dla użytkownika radiotelefonu Wymagana ilość: 1 komplet. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA …………………………………………………….. należy wpisać nazwę i model oferowanego radiotelefonu |
| 3.9 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów /świetlna i/lub dźwiękowa/ sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu /świetlna i/lub dźwiękowa/ sygnalizacja załączonego gniazda ładowania /świetlna i/lub dźwiękowa/ główny wyłącznik oświetlenia skrytek sterowanie zraszaczami sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy kontrolka włączenia autopompy wskaźnik poziomu wody w zbiorniku wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku wskaźnik wysokiego i niskiego ciśnienia sygnalizacja otwartej skrzyni na dachu /świetlna i/lub dźwiękowa/ | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.10 | Pojazd /kabina/ powinna być oznakowana i wyposażona w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej. Urządzenie dźwiękowe powinno umożliwić podawanie komunikatów słownych. Wzmacniacz sygnałowy o mocy wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi. Lampa zespolona montowana na dachu pojazdu wykonana w technologii LED. Dopuszcza się zamontowanie na dachu kabiny kompozytowej nadbudowy, dopasowanej do szerokości dachu, ukształtowanej opływowo. Wbudowanie w kompozytową nadbudowę dwóch lamp sygnalizacyjnych koloru niebieskiego, z obu stron, po jednej na stronę , wykonane w technologii LED z min. 3 modułami LED, po min 6 LED każdy, w obudowie z poliwęglanu. Na dachu kabiny zamontowanie podświetlanego napisu „STRAƵ”. Min. jedna lampa błyskowa niebieska zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna” typu LED-podstawowe, załączenie fali z przedziału autopompy -minimum 3 funkcje. Wymagane dodatkowe załączenie fali także z kabiny , na min. 1 pozycję. 4 szt. reflektorów dalekosiężnych zamontowanych na orurowaniu ze stali nierdzewnej polerowanej ręcznie, aluminium lub orurowaniu dedykowanej do danej marki samochodu zamontowanej z przodu pojazdu uruchamianych oddzielnym włącznikiem oraz załączenie poprzez włączenie świateł drogowych pojazdu. Po dwie dodatkowe niebieskie lampy sygnalizacyjne zamontowane na każdym boku pojazdu w technologii LED Podczas jazdy pojazdu w kolumnie możliwość wyłączenia lamp bocznych i tylnych oddzielnym wyłącznikiem. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.11 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 8 m. Umieszczona po lewej stronie. Ładowarka zamontowana na samochodzie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.12 | Pojazd wyposażony w integralny układ do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V oraz uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Zintegrowane gniazdo przyłączeniowe z wyrzutnikiem z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie . Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.14 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne 2 szt. z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę uruchamiany oddzielnym włącznikiem zamontowane na dachu pojazdu po obu stronach kabiny. Długość trąby min. 60 cm i głośności min. 100 dB. Wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w maskownice wlotu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.15 | Wylot spalin skierowany na lewą lub prawą stronę | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.16 | Hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN-92/S-48023 z tyłu pojazdu przystosowany do ciągnięcia przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony oraz zainstalowane z tyłu pojazdu przyłącza układu elektrycznego i pneumatycznego dwuobwodowego systemu hamulcowego do podłączenia instalacji przyczepy, Z przodu pojazdu zaczep do holowania. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.17 | Ogumienie uniwersalne, szosowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych typu M+S | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.18 | Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 3.19 | Kolory samochodu: elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym błotniki i zderzaki – w kolorze białym żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium. Żaluzja z tyłu pojazdu z namalowanym lub naklejonym korytarzem życia. kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. oklejenie w kolorze czerwonym zabudowy pojazdu / trzy poziome pasy na żaluzjach bocznych poziomo i skośnie na całej długości skrytek bocznych pojazdu oraz numerem 112 Malowanie elementów w tym zderzaka przedniego wraz z oklejeniem zabudowy pojazdu uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Pierwsza skrytka za kabiną załogi wykonana jako przelotowa poprzecznie do osi pojazdu, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia. Szerokość skrytki przelotowej z obu stron o szerokości przelotu po min. 1100 mm 680 mm. Szerokość przelotu musi zapewniać zamontowanie podestu ratowniczego o wymiarach min. 1980x1080x220mm. Wysuw podestu ratowniczego za pomocą rolek lub tacy. Środkowa część wyposażona w półki z regulacją wysokości. W przednich skrytkach po obu stronach nadwozia, z lewej i prawej strony, wymagane wykonanie i zamontowanie, na całą wysokość i szerokość skrytki, dwóch dużych obrotowych, otwieranych regałów, o takiej samej szerokości z lewej jak i z prawej strony wyposażonych w półki dostosowane do wymiarów sprzętu dostarczonego przez Zamawiającą. Regały obrotowe po otwarciu umożliwiają dostęp z obu stron, do przedniej środkowej przelotowej części nadwozia wyposażonej w półki z regulacją wysokości W przedniej skrytce od strony kierowcy i dowódcy regał możliwością niezależnego obrotu przy otwieraniu oraz niezależną blokadą każdej części po otwarciu. Regał obrotowy umożliwia dostęp do zamontowanego sprzętu z 3 stron po otwarciu. W przedziale przelotowym, zamontowane min.4 pojemniki-skrzynki wykonane z tworzywa ,o wymiarach nie mniejszych niż 600x400x220mm, z pokrywami i mechanizmami zamykającymi. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu. Poszycie zewnętrzne otwieranych lub wysuwnych podestów wykonane ze specjalnych profilowanych materiałów odpornych na korozję. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.3 | W nadwoziu, montaż w lewej środkowej skrytce, dodatkowego otwieranego regału obrotowego, dwustronnego, na całą wysokość i szerokość skrytki. Od strony wewnętrznej regał z regulowanymi półkami, do montażu sprzętu spalinowego tj. pilarki, przecinarki, itp. Od strony zewnętrznej regał z uchwytami w pozycji pionowej do montażu podręcznego sprzętu burzącego tj, łomy, łomo-wyciągacze, młotki, siekiery, nożyce do drutu, hooligany, itp | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.4 | Otwarcie żaluzji lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.5 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie - LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.6 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: a) oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w zabudowę pojazdu, lampy oświetleniowe nie mogą wystawać poza obrys pojazdu. (min 3szt na stronę) b) w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy c) pojazd powinien posiadać oświetlenie powierzchni dachu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.7 | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.8 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub blach nierdzewnych. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji - typu rurkowego | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą kabiny pojazdu. Balustrada ochronna wykonana powinna być do wysokości kabiny pojazdu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach min. 2000x500x350 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Dodatkowo mocowanie drabiny przęsłowej wysuwnej, mocowanie 4 szt. drabin nasadkowych, mocowanie na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, łopaty, szpadle itp. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe dostosowane do parametrów autopompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.11 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej lub lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Dopuszcza się, aby poręcze ułatwiające wchodzenie na dach były zamontowane na zabudowie. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.12 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min 180 kg. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.13 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m³ wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczający przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.14 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady 75 (po jednej z każdej strony) do napełniania zewnętrznego. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.15 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów odpornych na korozję , odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.16 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.17 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale z systemem ogrzewania w okresie zimowym, zamykanym drzwiami żaluzjowymi | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.18 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia a) wydajność , min. 1600 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m b) wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 300 l/min przy ciśnieniu 40 bar | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. nazwa, model |
| 4.19 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: a) dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu po bokach w zamykanych skrytkach z możliwością podłączenia umiejscowionego tam odcinka W 75 ( złożonego w harmonijkę) z rozdzielaczem /rozdzielacz 1 szt. z pkt. 5.4.13 OPZ/ b) wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia c) działka wodno - pianowego d) zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie umożliwiające zassanie wody z głębokości min. 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.20 | Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.21 | Działko wodno-pianowe, sterowane ręcznie, o wydajności dostosowanej do parametrów autopompy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.22 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: a) manowakuometr b) manometr niskiego ciśnienia c) manometr wysokiego ciśnienia d) wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu umiejscowiony na pulpicie sterowania autopompą oraz w kabinie pojazdu, a także dodatkowo może być umiejscowiony na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu. e) wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku umiejscowiony na pulpicie sterowania autopompą oraz w kabinie pojazdu, a także dodatkowo może być umiejscowiony na tylnej zewnętrznej ściance pojazdu.” f) miernik prędkości obrotowej wału pompy g) wyłącznik/włącznik silnika pojazdu h) kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik i) kontrolka włączenia autopompy j) licznik motogodzin pracy autopompy - dopuszcza się licznik czasu pracy autopompy w minutach W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: k) sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy l) sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną ł) sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.23 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do uruchamiania i wyłączania silnika pojazdu. Załączanie i wyłączanie autopompy może odbywać się z poziomu kabiny kierowcy lub/ i tablicy sterującej. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.24 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.26 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.27 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony kątownikiem ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.28 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy: dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Możliwość sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 4.29 | Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V lub/i z agregatu prądotwórczego. Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym, sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym oraz dźwiękowym „wysunięty maszt”. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość dowolnego zatrzymywania masztu podczas wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, w pozycji niepełnego wysunięcia podczas pracy. Każda lampa musi być doposażona w optykę dalekosiężną (zasięg min 100m) oraz szerokokątną . Lampy w maszcie dodatkowo muszą posiadać optykę tzw” doświetlającą pod masztem” -doświetlającą dach, przy rozłożonym maszcie oraz lampę niebieską zamontowaną na głowicy masztu -wymagane przewodowe sterowanie masztem. -wymagane także bezprzewodowe sterowaniem przewodowe i/lub bezprzewodowe sterowanie masztem-o zasięgu min.50m w terenie otwartym. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Wyposażenie podwozia: - zestaw narzędzi standardowych dla podwozia, - klin pod koło – 2 szt., - klucz do kół ze „wspomaganiem” (z wewnętrzną przekładnią planetarną), - podnośnik hydrauliczny o nośności dostosowanej do MMR pojazdu, - przewód z manometrem przystosowany do pompowania kół z instalacji pneumatycznej pojazdu. Trzy wyjścia pneumatyczne w środkowych skrytkach pojazdu po lewej jak i prawej stronie a także z tyłu pojazdu w wewnątrz zabudowy. - trójkąt ostrzegawczy, - apteczka, - gaśnica proszkowa 2 kg (zamontowana w kabinie kierowcy). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.2 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z Zamawiającą na etapie realizacji zamówienia Montaż sprzętu na samochodzie dostarczonego przez Zamawiającą, nastąpi na koszt Wykonawcy (wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SWZ). | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.3 | Samochód należy doposażyć w : z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum – 8 ton z liną o długości min. 28m, z hakiem, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie kompozytowej uchwyty na aparaty ochrony dróg oddechowych dla kierowcy i dowódcy umieszczone w zabudowie pojazdu. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4 | Samochód należy wyposażyć w następujący sprzęt dostarczony przez Wykonawcę : |
| 5.4.1 | Podest ratowniczy 1980x1080x220 mm. o lekkiej konstrukcji. Konstrukcja wykonana z aluminium o regulowanej wysokości od 0,85 do 1,4 m. Wyposażony w 4 regulowane nogi drabinki do korygowania nierówności podłoża, możliwość składania podczas transportu lub na czas przechowywania, stopy platformy w wykonaniu antypoślizgowym, obciążenie platformy dla 4 ratowników ze sprzętem. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.2 | Drabina nasadkowa DN 2,7. Wykonana z lekkiego metalu wg PN-EN 1147. Szczeble pokryte termoizolacyjną osłoną ochronną. Wyposażona w profilowane wymienne stopki zabezpieczające przed poślizgiem. Okucia wykonane także z lekkiego metalu, a sprężynujące sworznie blokujące z ocynkowanego odlewu aluminiowego. | 4 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.3 | Przenośne urządzenie do wytwarzania i podawania piany średniej i ciężkiej zasilane z samochodu gaśniczego lub sieci hydrantowej. Urządzenie powinno zawierć trzy prądownice: do piany ciężkiej, średniej i prądu zwartego. Wbudowany mieszacz pianowy - stężenia od 0,1 % do 1 % (pożary grupy A) oraz 1, 3 i 6% (pożary grupy B). Możliwość podawania tzw. wodę lekką. Obudowa wykonana z polietylenu. Sterowana uchwytem regulacja ilości wytwarzanej piany. Przykładowy czas wytwarzania piany: 7 minut przy stężeniu 3%, 21 minut przy stężeniu 1%, 3,5 godziny przy stężeniu 0,1%. Zasilanie urządzenia poprzez podłączenie do odcinka W52. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.4 | Kurtyna dymowa która gwarantuje, że dym nie będzie rozprzestrzeniał się na klatkę schodową po otwarciu drzwi. Kurtyna powinna uniknąć uszkodzeń związanych z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się zadymienia. Kurtyna o konstrukcji z regulowaną szerokością do wszystkich standardowych otworów drzwiowych lub futryn i w nich zablokowana. Specjalna tkanina zawierająca włókno szklane o odporności na temperaturę do 600 C i nie przepuszczalna dla dymu. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.5 | Samochodowa płachta gaśnicza z torbą transportową. Wielkość po rozłożeniu: 6 m x 8 m co umożliwi stosowanie na autach osobowych w tym hybrydowych. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.6 | Spodnie dla pilarza z ochroną przed przecięciem, klasa min. 1 (wg PN-EN 381-5) | 2 pary | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA | 8 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.8 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA | 10 szt. |  |
| 5.4.9 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-42-20-ŁA | 10 szt. |  |
| 5.4.10 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł | 4 szt. |  |
| 5.4.11 | Przełącznik 110/75 | 1 szt. |  |
| 5.4.12 | Przełącznik 75/52 | 2 szt. |  |
| 5.4.13 | Rozdzielacz K-75/52-75-52 | 2 szt. |  |
| 5.4.14 | Rozdzielacz K-52/52-52 | 1 szt. |  |
| 5.4.15 | Smok ssawny 110 | 1 szt. |  |
| 5.4.16 | Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem | 1 kpl. |  |
| 5.4.17 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 | 2 szt. |  |
| 5.4.18 | Prądownica wodna PW 75 | 1 szt. |  |
| 5.4.19 | Prądownica wodna typu turbo PWT 52 | 2 szt. |  |
| 5.4.20 | Prądownica pianowa PP 2 | 1 szt. |  |
| 5.4.10 | Prądownica pianowa PP 4 | 1 szt. |  |
| 5.4.10 | Wytwornica pianowa WP 2-75 | 1 szt. |  |
| 5.4.20 | Stojak hydrantowy 80 | 1 szt. |  |
| 5.4.21 | Klucz do hydrantów podziemnych | 1 szt. |  |
| 5.4.22 | Klucz do hydrantów nadziemnych | 1 szt. |  |
| 5.4.23 | Klucz do łączników | 2 szt. |  |
| 5.4.24 | Klucze do pokryw studzienek | 1 szt. |  |
| 5.4.25 | Pływak z zatrzaśnikiem | 1 szt. |  |
| 5.4.26 | Linka asekuracyjna do linii ssawnych | 1 szt. |  |
| 5.4.27 | Mostek przejazdowy | 2 szt. |  |
| 5.4.28 | Siodełko wężowe | 1 szt. |  |
| 5.4.29 | Drabina aluminiowa wysuwana 2-przęsłowa o długości min. 9 m | 1 szt. |  |
| 5.4.30 | Linka strażacka ratownicza / 1 szt. – 20 m. 1 szt. – 30m./ | 2 szt. |  |
| 5.4.31 | Wentylator oddymiający o napędzie spalinowym i min. wydajności 28 000 m3/h. Wentylator powinien posiadać możliwość zmiany kąta nachylenia, umożliwiając precyzyjne kierowanie strugą powietrza oraz winien posiadać koła ułatwiające transport | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.32 | Bosak lekki ( sufitowy ) | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.33 | Łom dł. 130 cm. | 1 szt. |  |
| 5.4.34 | Bosak podręczny | 1 szt. |  |
| 5.4.35 | Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) | 1 szt. |  |
| 5.4.36 | Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm | 1 szt. |  |
| 5.4.37 | Młot 5 kg | 1 szt. |  |
| 5.4.38 | Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego. | 1 szt. |  |
| 5.4.39 | Szpadel ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 2 szt. |  |
| 5.4.40 | Łopata ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 1 szt. |  |
| 5.4.41 | Szufla | 1 szt. |  |
| 5.4.42 | Widły ze styliskiem pokrytym dodatkowo materiałem PCV | 1 szt. |  |
| 5.4.43 | Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka | 2 szt. |  |
| 5.4.44 | Gaśnica przenośna proszkowa 6 kg | 2 szt. |  |
| 5.4.45 | Koc gaśniczy | 1 szt. |  |
| 5.4.46 | Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f) | 1 kpl. |  |
| 5.4.47 | Zestaw dysków sygnalizacyjnych w walizce ( barwa żółta ) | 1 kpl. |  |
| 5.4.48 | Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m) | 1 szt. |  |
| 5.4.49 | Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką | 10 szt. |  |
| 5.4.50 | Stożek ostrzegawczy uliczny | 6 szt. |  |
| 5.4.51 | Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) | 2 szt. |  |
| 5.4.52 | Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, | 1 szt. |  |
| 5.4.53 | Deska ortopedyczna | 1 szt. |  |
| 5.4.54 | Zestaw 14 szyn Kramera w powleczeniu w torbie transportowej | 1 kpl. |  |
| 5.4.55 | Kanister typu kombi na paliwo i olej do sprzętu silnikowego o pojemności 5/3 l | 1 szt. |  |
| 5.4.56 | Kanister na paliwo o pojemności 10 litrów | 1 szt. |  |
| 5.4.57 | Skrzynka narzędziowa Skrzynka narzędziowa metalowa powinna być wyposażona w n/w narzędzia: 3 szt. śrubokręt płaski (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm), 3 szt. śrubokręt krzyżowy (typy: PH-1, PH-2, PH-3, 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. Kombinerki dł. min. 200 mm. 1 szt. cęgi boczne lub czołowe dł. min. 200 mm. 1 szt. klucz nastawny rolkowy tzw. francuz o rozstawie min. 220 mm. , 9 szt. klucz płaski (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), 9 szt. klucz oczkowy (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28), 5 szt. klucz sześciokątny tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm), 1 szt. młotek ślusarski 1 kg, 1 szt. przecinak. Narzędzia umieszczone w skrzynce narzędziowej, rozmieszczone grupami w przegródkach z możliwością szybkiego dostępu, narzędzia zabezpieczone przed przemieszczaniem przy przenoszeniu skrzynki | 1 kpl. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.58 | Zestaw do znakowania miejsca działań Zestaw do znakowania miejsca działań (wysokość tablic min. 50 cm): - znaki drogowe z rozkładanymi podstawkami (A-15, A-30, A-34, B-2, B-20, B-33, C-9 i C-10 – te dwa znaki mogą być wykonane jako jeden znak obrotowy, „30 km/h”, „Zakaz używania ognia otwartego”, „Uwaga wypadek” | kpl. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.59 | Kamizelka taktyczna z przeznaczeniem do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Kolor biało-niebieski (poziom interwencyjny) wykonana z trwałej kordury o gramaturze D600/600 charakteryzującej się wysoką wytrzymałością. Dwie kieszenie na radiostacje mały rzep o wymiarach 9 cm x 5 cm uchwyt metalowy do mocowania anteny od radiostacji kieszeń o wymiarach 18 cm x 13 cm zapinaną na rzep z przegrodą i gumkami, dużą kieszeń o wymiarach ok. 27 cm x 16 cm zapinaną na zamek, pokrytą nieprzemakalną kordurą (na dokumenty, portfel itp.), taśmy 3M lub równoważna. | 2 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.60 | Opryskiwacz ciśnieniowy min. 9 l | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.61 | Moduł sanitarny, wysuwny zamontowany w tylnej lewej skrytce - z wysuwną paletą na sprzęt sanitarny z doprowadzoną wodą poprzez zawór z kolektora autopompy przewodem spiralnym zakończony kranem min. ½ cala i urządzeniem do przedmuchu powietrza oraz sprężonym powietrzem, z przewodem spiralnym z końcówką „pistoletową” oraz miejscem na podstawowe środki czystości typu pojemnik na papier i mydło. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.62 | Ładowarka samochodowa do ładowania akumulatorów zasilających narzędzia ratownicze firmy HOLATRO model PENTHEON PBCH 3 (24V) oraz kabel magnetyczny do połączenia ładowarki z narzędziem firmy HOMATRO model PENTHEON On-Tool Charging POTC1 co pozwoli na ładowanie akumulatora w narzędziu. Przy wyjmowaniu narzędzia rozłącza się automatycznie. Ładowarka wraz przewodem na stałe podłączona w zabudowie pojazdu dla sprzętu dostarczonego przez Zamawiającą /dotyczy sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 2 do OPZ poz. 18,19,20/ | 3 kpl. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA |
| 5.4.63 | Motopompa pływająca o parametrach: a) maksymalna wydajność – min. 1200 dm3/min b) wydajność nominalna (przy 2 barach) – min. 400 dm3/min c) maksymalny zasięg rzutu wody – min. 25 m d) wysokość podnoszenia max. 30 m słupa wody e) nasada tłoczona W75 f) minimalna głębokość ssania 15 mm Motopompa pływająca umieszczona w skrzyni na dachu zabudowy. | 1 szt. | SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA ……………………………………………………. Nazwa, model |

Dokument należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym