## Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - aktualizacja

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w miejscowości Wólka Nadbużna w formule zaprojektuj i wybuduj

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego (zwanym dalej PFU) zadania: „Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych  w miejscowości Wólka Nadbużna w formule zaprojektuj i wybuduj”. Teren przedmiotu zamówienia – nieruchomość nr 454/2 w miejscowości Wólka Nadbużna. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie dokumentacji projektowej tj.: projektu wykonawczego i budowlanego, Przedmiaru robót, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w zakresie budowy ścieżek, parkingu, ogrodzenia i oświetlenia wraz z monitoringiem, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji pozwalających wykonywać roboty budowlane aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w razie nałożenia takiego obowiązku), opracowanie kosztorysu inwestorskiego, sprawowanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót.

W zakres wykonania przedmiotu zamówienia wchodzą:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

a) opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę – 3 egz.,

b)opracowanie Projektu Budowlanego (wielobranżowego) inwestycji - 5 egz.,

c)opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdej z branż – po 1 egz.,

d)opracowanie przedmiaru robót dla każdej z branż – po 2 egz.,

e)wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na płycie CD – 1 szt.

2. Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – po 1 egz.,

3.Wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z materiałów własnych Wykonawcy,

- przeprowadzenie wszelkich prób i badań oraz przygotowanie wszelakich dokumentów związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót.

Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich zgodności z założeniami PFU. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

- harmonogram realizacji inwestycji,

- projekt zagospodarowania terenu budowy,

- projekt organizacji robót,

- kosztorys inwestorski

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz), wszystkie ww. dokumenty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiązany będzie w ramach przedmiotu zamówienia do przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach eksploatacji - w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Budowa ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w miejscowości Wólka Nadbużna w formule zaprojektuj i wybuduj  będzie polegała na wykonaniu następujących robót budowlanych:

- ŚCIEŻKI EDUKACYJNE:

Stan obecny – pozostałości po byłych uliczkach z warstwy bitumicznej edukacyjnego terenu ruchu drogowego, o szerokości 4 metrów i szerszych, posiadających zniszczone obrzeża, lub brak tych obrzeży. Teren zalesiony. Wzdłuż istniejących uliczek znajdują się w przeważającej części drzewa sosnowe, w zdecydowanie mniejszej ilości – drzewa liściaste. Teren byłych uliczek, oraz pozostały – pokryty ściółką leśną (igły drzew sosnowych, opadłe liście, gałązki).

Stan projektowany - projektuje się budowę ścieżek edukacyjnych o szerokości 4 metrów, w miejscu istniejących uliczek z warstwy bitumicznej, oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego  wyznaczonych przez Inwestora, zgodnie z rys. nr 1, znajdującym się na końcu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Po zdemontowaniu dotychczasowych obrzeży, usunięciu warstwy ściółki leśnej, oraz warstwy bitumicznej projektuje się wykonanie chodników z kostki brukowej brunatno - czerwonej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 4 cm, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2mm, z obrzeżem o wymiarach 8 x 25 x 100 cm. Ścieżki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Minimalne wymagania dotyczące kostki brukowej: norma zharmonizowana PN – EN 1338:2005, PN –EN 1338:2005 AC/:2007, zawartość azbestu – brak, trwałość na poślizg – zadowalający, trwałość ze względu na wytrzymałość – zadowalająca, informacje dodatkowe (nasiąkliwość, odporność na zamrażanie i ścieranie) – klasa od „2” do „4”.

Długość ścieżek około 800 metrów bieżących. Powierzchnia – 3 200 metrów kwadratowych. Długość obrzeży w formie obrzeży – 1 600 metrów bież.

Zamówienie obejmuje następujące etapy prac:

Wykonanie robót terenowych, przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych i porządkowych.

Do prac przygotowawczych należą: Przygotowanie placu budowy (m.in. ustawienie zaplecza sanitarnego WC na czas budowy), ustalenie z właścicielem nieruchomości miejsca składowania zdemontowanych obrzeży, warstwy bitumicznej i ściółki leśnej. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy zgodnie w wymogami bhp.

Roboty ziemne: demontaż obrzeży i warstwy bitumicznej, załadunek i wywóz urobku, usunięcie karp i korzeni znajdujących się w pobliżu projektowanej ścieżki (do ok. 1 metra od miejsca ułożenia projektowanych obrzeży ścieżek w głąb terenu), uzupełnienie warstwy nawierzchni ziemnej w miejscu ścieżek, lub wyrównanie terenu pod warstwę podsypki.

Roboty nawierzchniowe: Wykonanie nawierzchni ścieżek:

-  ułożenie obrzeży chodnikowych betonowych o wymiarach 8 x 25 x 100 na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm i odpowiedniej ławie z betonu klasy co najmniej „C”,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, brunatno – czerwonej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2mm.

Roboty różne: Plantowanie pobocza i skarp wraz z uporządkowaniem terenu. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

- BUDOWA PARKINGU:

Stan obecny – parking położony będzie w miejscu obecnego nieużytku (karpy, korzenie, nierówności, zakrzaczenie).

Stan projektowany - projektuje się parking o powierzchni około  500 metrów kwadratowych, wzdłuż drogi gminnej nr109517B, z kostki brunatno – czerwonej, o grubości 6 cm, na odpowiedniej podbudowie, z obrzeżami od stron wewnętrznych (wg rys. nr 2).  Długość parkingu – 100 metrów bieżących. Szerokość – 5 metrów bieżących. Wytyczone będą miejsca parkingowe dla 2 szt. (słownie: dwóch) autobusów, oraz dla 20 szt. (słownie: dwudziestu) samochodów osobowych w tym 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wytyczenie dla autobusów – równoległe do drogi. Wytyczenie dla samochodów osobowych – ukośnie, lub proste. Wytyczenie miejsc parkingowych (oznakowanie poziome) będzie polegało na oznaczeniu innym kolorem kostki brukowej o grubości 6 cm, niż kolor brunatno – czerwony.

Do prac przygotowawczych należą: demontaż fragmentów byłego ogrodzenia, usunięcie skarp, korzeni drzew, zakrzaczeń, wyrównanie terenu, ustalenie z właścicielem nieruchomości miejsca składowania urobku.

Roboty ziemne i nawierzchniowe: wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej, brunatno – czerwonej szarej o gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm, o szczelinach wypełnionych piaskiem 0/2mm, ułożenie obrzeży chodnikowych (oporników) o wymiarach 12 x 25 x 100 cm na identycznej podsypce i ławie z betonu klasy minimum „C” – 200 m bież., od strony drogi oraz chodnika.

Wykonanie chodnika (wzdłuż parkingu) z kostki betonowej, brunatno – czerwonej szarej o gr. 6 cm, na identycznej podsypce, o wymiarach 1,5 - 2 metry szerokości, z obrzeżami od strony wewn. o wymiarach 8 x 25 x 100 cm, na identycznej podsypce i ławie z betonu klasy minimum „C  w miejscu wskazanym na rys. nr 1, 2, powierzchnia chodnika – 200 metrów kw., długość obrzeży – 100 m bież.,

Wykonanie miejsc na małą architekturę (ławki, kosze na śmieci), obok chodnika, z kostki brukowej betonowej, brunatno – czerwonej szarej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm, o wymiarach 4 metry długości x 2 metry szerokości, z obrzeżami o wymiarach 8 x 25 x 100 cm, na identycznej podsypce i ławie z betonu klasy co najmniej „C” w miejscu wskazanym na rys. nr 2, sztuk – 4.

Roboty różne:  Plantowanie i wyrównanie terenu po zakończeniu prac wraz z uporządkowaniem terenu.

Wykonanie prac odbiorowych (dokumentacja powykonawcza 2 egz., protokół odbioru technicznego i inne), zakończenie robót.

Do obowiązku Wykonawcy zamówienia należy również zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi, prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi BHP i specyfikacjami technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.

- BUDOWA OGRODZENIA:

Stan istniejący – pozostałości ogrodzenia od strony drogi gminnej 1909517B, ogrodzenie siatkowe ze słupkami oraz fundamentem od strony drogi gminnej 109516B.

Stan projektowany - budowa ogrodzenia terenu z paneli systemowych na podmurówce, ze słupkami, o wys. 1,8 m z czterech stron w tym dwie bramy ( przy głównym wejściu – witaczu oraz przy budynku edukacyjnym ).  Łączna długość ogrodzenia około 530 metrów bież.

Prace polegają na :

a) demontażu istniejącego ogrodzenia i jego pozostałości, w tym fundamentu, zniwelowaniu terenu na trasie ogrodzenia - pas ok. 3,0 metrów bież.,

b) wykonaniu wykopów pod słupki ogrodzeniowe,

c) montażu cokołu betonowego (podmurówki) prefabrykowanego wraz z łącznikami, oraz montażu słupków,

d) montażu przęseł ogrodzeniowych panelowych prostych o wys. 1,8 m

e) wykonaniu i montażu dwóch furtek otwieranych,

f/ wykonaniu i montażu 2 bram.

Opis wymagań w stosunku do ogrodzenia:

1. panele (przęsła):

- szerokość paneli min. 2 500 mm,

- wysokość paneli min. 1 800 mm,

- ocynkowane i malowane proszkowo, kolor paneli: zielony lub grafit,

- średnica drutu dla panelu: 5mm,

- maksymalne wymiary oczek prostych 50x200 mm,

- maksymalne wymiary oczek małych 50x50 mm,

- 2 poziome przetłoczenia usztywniające dla paneli o wysokości min. 1 800 mm,

- mocowanie za pomocą obejm do słupków.

2. słupki:

- mocowane za pomocą stóp montażowych lub wylewki betonowej, wysokość słupków dobrana odpowiednio do wysokości paneli,

- kolor słupków taki sam jak paneli,

- wykonane z profili stalowych,

- ocynkowane i malowane proszkowo,

- z tzw. „daszkami” na górze.

3. furtki i bramy:

- stalowe, zaprojektowane do łączenia paneli systemowych,

- rama wykonana z profili rurowych, z wypełnieniem z pionowych prętów lub z systemami siatek, o szerokości 80 – 100 cm,

- ocynkowane i malowane proszkowo,

- kolor taki sam jak paneli,

- wysokość dopasowana do wysokości ogrodzenia (licowanie górą),

- posadowione na stopie fundamentowej,

- wyposażone w wszelkie akcesoria do prawidłowego jej działania, bez napędu elektrycznego,

- wyposażone w zamek zamykany na klucz.

4. BUDOWA OŚWIETLENIA Z MONITORINGIEM PRZEMYSŁOWYM:

Stan obecny – przy części istniejących uliczek byłego edukacyjnego terenu ruchu drogowego znajdują się pozostałości byłego oświetlenia w postaci słupów (szt. 10). W ziemi, pomiędzy słupami, mogą znajdować się pozostałości okablowania byłego oświetlenia.

Stan projektowany - budowa nowego oświetlenia na słupach typu OW LED, wykonanie zasilania YKY 5x10, z rozdzielną p/t 4x18 wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż słupów stalowych oświetleniowych o wysokości 5 metrów z oprawą parkową ozdobną LED 50W - 30 kompletów (słownie: trzydzieści), montaż kabla zasilającego oświetlenie oraz system monitoringu o długości 780 metrów bieżących wraz z pracami ziemnymi, dostawa i montaż rejestratora 16 kamer (dysk 4TB z podłączeniem do sieci, kamera – 2 mpx), zasilacza buforowego z akumulatorem, monitora „40", wykonanie zasilania gniazd 3 fazowych oraz 1 fazowych w obudowach hermetycznych (5 kompletów), montaż i podłączenie systemu.

System monitoringu ma zapewnić obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów wszystkich kamer.

Do prac przygotowawczych należą: demontaż fragmentów byłego okablowania, demontaż słupów.

Zakres robót branży elektrycznej i teletechnicznej obejmuje :

- wykonanie linii kablowych ziemnych zasilania i oświetlenia na słupach,

- montaż słupów oświetleniowych,

- montaż lamp oświetleniowych typu OW LED, na słupach z wysięgnikami,

- instalację monitoringu terenu na słupach oświetleniowych,

- wykonanie linii kablowych ziemnych i na słupach instalacji monitoringu,

- wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i technicznych w budynku edukacyjno – administracyjnym celem funkcjonowania systemu monitoringu.

Opis wymagań w stosunku do elementów przedmiotu zamówienia:

lampy oświetleniowe: typu OW LED (rys. nr 3),

- model ROSA lub równoważny,

-  materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa,

- kolor: czarny,

- układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED,

- liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 12 dla 24W, 36W,

- zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C,

- przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h,

- CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K,

- częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz,

- współczynnik mocy: >0.95.

- MONITORING PRZYRODNICZY:

Stan projektowany - dostawa i montaż 6 kamer do obserwacji przyrody, montaż kamer w budkach lęgowych, oraz karmnikach dla ptaków (po 2 - 3 kamery w obiekcie), instalacja całego systemu z przekazem sygnału do budynku edukacyjno – administracyjnego.

- BUDOWA WIAT EDUKACYJNYCH:

Stan projektowany:

a) wiata z ławostołem edukacyjnym (1 szt.) - konstrukcja o wymiarach ok. 360 x 370 x 310 cm, obsadzona na 6 drewnianych słupach, zamocowanych za pomocą kotew wraz z betonem B20, konstrukcja zwieńczona powinna być dwuspadowym dachem, rozpiętość zadaszenia: ok. 360 x 370 cm, w tylnej części oraz w pojedynczym przęśle lewym jak i prawym konstrukcji do dwóch słupów nośnych należy zamontować wygrodzenia o wysokości ok. 90 cm, wiata powinna być wyposażona w ławostół o wymiarach ok. 200 x 75 x 180 cm z siedziskami o wymiarach ok. 28 x 200 cm, w konstrukcji należy zamontować  lity aluminiowy blat edukacyjny o wymiarach ok. 190 x 70 cm, elementy zadrukowane powinny być wykonane powinny w technologii UV, druk powinien być naniesiony bezpośrednio na aluminiowy blat, wszystko należy zabezpieczyć utwardzonym lakierem  tworzącym bezpieczną powłokę grubości min. 80 µm imitującą „taflę szkła” - odporną na nieinwazyjne uderzenia, zarysowania, ogień, czynniki chemiczne I klimatyczne oraz UV i H20, w celu zachowania jakości, trwałości, całkowicie wyklucza się druk na foliach samoprzylepnych, zabezpieczenia wydruku niecertyfikowanym laminatem UV lub folią transparentną itp.

b) wiata ekologiczna (5 szt.) - konstrukcja o wymiarach ok. 360 x 370 x 310 cm, obsadzona na 6 drewnianych słupach, zamocowanych za pomocą kotew wraz z betonem B20, konstrukcja powinna być zwieńczona dwuspadowym dachem, rozpiętość zadaszenia ok. 360 x 370 cm., w tylnej części oraz w pojedynczym przęśle lewym jak i prawym konstrukcji  do dwóch słupów nośnych należy zamontować wygrodzenia o wysokości ok. 90 cm, w konstrukcję należy wpiąć panel zawierający ruchome elementy edukacyjne, z przodu w górnej części wiaty należy zamontować nagłówek w wymiarze ok. 120 x 33 cm, elementy zadrukowane powinny być wykonane w technologii UV, druk naniesiony bezpośrednio na panel edukacyjny i panele dodatkowe np. Koła, wszystko należy zabezpieczyć lakierem UV, poszycie dachu należy wykonać  z deski około 2-2,5 cm, ławostół wykonany powinien być  z tarcicy dł. ok. 200 cm, całość impregnowana, konstrukcja powinna być zamontowana w gruncie przy pomocy kotew stalowych i betonu B20, wymagane drewno iglaste (sosna / świerk), impregnowane.

- NASADZENIE ROŚLIN (100 sztuk paproci ).

Dostawa roślin z rodziny paproci i paprociowatych (polypodiopsida, cronquist, takht. & W. Zimm.), różnych klas i odmian (np. skrzypowych, nasięźrzałowych, strzelichowych, paprotkowych), wielkość roślinności – nadająca się do sadzenia w gruncie, nasadzenia w jednym miejscu – wskazanym przez Inwestora, miejsce do nasadzeń należy przygotować wg zaleceń Inwestora: powierzchnia – 15 x 15 m bież, tj. 225 m kw., wydzielone obrzeżami betonowymi o wymiarach 100 x 20 x 6 cm, z dwóch stron (z dwóch pozostałych stron teren będzie przylegać do ścieżki), na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 4 cm i ławie z betonu klasy minimum „C”, przez miejsce nasadzeń ma przebiegać chodnik o szerok. 2 metrów, z kostki brunatno – czerwonej o gr. 4 cm, na identycznej podsypce, wydzielony obrzeżami o wymiarach 8 x 25 x 100 cm, długość chodnika – 15 m bież., chodnik w miejscu wskazanym przez Inwestora, powierzchnię nasadzeń należy oczyścić z chwastów, użyć agrowłókniny o identycznej powierzchni, zaś na cały teren – po nasadzeniach -  użyć kory drzewnej (sosnowej).

- LESZCZYNOWY LABIRYNT szt. 1.

Na labirynt składa się 83 szt. paneli płotu leszczynowego o wymiarach: 150 cm (długość) x 180 cm (wysokość), panele robione ręcznie, sztywne, impregnowane, z dostawą i montażem.

- BUDKI LĘGOWE  20 szt. i KARMNIKI DLA PTAKÓW 20 szt.

Budki lęgowe wykonane ręcznie z materiału ekologicznego - z drewna, materiał – brzona lub sosna, wysokość: ok. 30cm.  Karmniki wykonane ręcznie z materiału ekologicznego - z drewna, materiał – brzona lub sosna lub leszczyna, kształt – prostokątny, wysokość: ok. 25 cm, daszek kryty chrustem.

- PLAC ZABAW   - 1 zestaw

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż zestawu urządzeń na plac zabaw  dla dzieci:  materiał – drewno lite, impregnowane ciśnieniowo,  z wstawkami z tworzywa sztucznego, produkt przetestowany pod kątem bezpieczeństwa i jakości, posiadający stosowne certyfikaty w tym: zjeżdżalnia z drewnianym dachem, podest  min. 120 cm wysokości,  huśtawka z 2 siedziskami z regulowanymi linami, kamienie wspinaczkowe na płycie, drabina pochyła, drabina wspinaczkowa, zintegrowana z całością piaskownica.

- ŚCIEŻKA SENSORYCZNA  szt. 1.

Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż ścieżki sensorycznej. Ścieżka 15 metrów długości, składająca się z 15 elementów, ścieżka o szerokości 50 cm, zawierająca następujące elementy: trawa, mech poduszkowy, szyszki, korę, piasek, czarnoziem, żwirek, fasolę, kaszę, ryż, kamienie bazaltowe, grys biały, kamień otoczak, trociny, drewno (deska) oddzielonych obrzeżami betonowymi o wymiarach 100 x 20 x 6 cm, całość zabezpieczona obrzeżami betonowymi, o identycznych wymiarach, obsadzonymi w podłożu przy użyciu kruszywa naturalnego, z domieszką cementu.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zawarł we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi wyłącznie na potrzeby niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto oraz był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę nie mniejszą niż 300 000,00 zł na cały okres obowiązywania umowy.

Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty i prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji w terenie poniesie Wykonawca.

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Odwołanie się w nim do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest obowiązujące dla Wykonawcy, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów w zakresie poszczególnych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, jednak o parametrach równoważnych do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnąć założenia funkcjonalne dla poszczególnych obiektów, systemów i elementów zagospodarowania terenu.

W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach do SWZ wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.

Ciężar udowodnienia, że materiały lub urządzenia są równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są wymaganiami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować urządzenia o parametrach lepszych niż wskazane.

Szczegółowy opis zamówienia zawierający minimalne wymagania przedstawiony został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

rys. nr 1 (schemat) ścieżek edukacyjnych,

rys. nr 2 (schemat)  parkingu z chodnikiem i miejsca na małą architekturę,

rys. nr 3 (schemat) instalacji elektrycznej i monitoringu,

rys. nr 4 (schemat) lampy oświetleniowej.