Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja asortymentu oraz parametrów technicznych i wyposażenia aparatury i sprzętu do rehabilitacji

Część 5 - Stacjonarny robot rehabilitacyjny kończyn górnych - Interaktywne urządzenie do ćwiczeń stawu barkowego

| L.p. | Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje) wymagane (minimalne) | Wartość Wymagana | Wartość oferowana (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Interaktywne urządzenie wspomagające mechaniczne odtwarzanie funkcji ruchowych kończyn górnych w warunkach rzeczywistości wirtualnej i sprzężenia zwrotnego – szt. 1 | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 1. | Urządzenie wykorzystujące rzeczywistość wirtualną, przeznaczone do rehabilitacji obręczy barkowej – za pomocą oporu elastycznego | Tak |  |
| 2. | Możliwości: - pomiar zakresu ruchomości, - ćwiczenia dynamiczne, - ćwiczenia ze zintegrowanym biofeedbackiem w czasie rzeczywistym, -obiektywizacja procesu rehabilitacji, - dostosowanie trudności ćwiczenia do aktualnych potrzeb pacjenta. | Tak |  |
| 3. | Korzyści: - zwiększenie zakresu ruchomości poprzez aktywne ruchy, - zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej, - poprawa stabilizacji stawów poprzez reedukację proprioceptywną, - poprawa koordynacji mięśniowej. | Tak |  |
| 4. | Regulowane ramie dające możliwość dostosowania urządzenia do wzrostu pacjenta | Tak |  |
| 5. | Oprogramowanie: - łatwe w obsłudze, - w pełni parametryzowalne, - możliwość zapisania treningu i odtworzenia go w przyszłości, - zintegrowane z kartoteką pacjenta, - możliwość generowania raportów na podstawie dokonanych pomiarów. | Tak |  |
| 6. | Możliwość ustawienia kąta spoczynkowego (kąta z zerowym oporem) dla każdej pozycji wyjściowej, | Tak |  |
| II | Osprzęt |  |  |
| 1. | Stabilny stojak na kółkach | Tak |  |
| 2. | Monitor dla pacjenta minimum 42 cale | Tak |  |
| 3. | Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką | Tak |  |
| 4. | Komputer spełniający minimalne wymagania: - System operacyjny min. Windows 10, 32 lub 64 bit, - Komputer PC z procesorem min. 2 GHz, - Pamięć min. 8 GB RAM, - Karta grafiki zgodna z DirectX 10 - Wymagane złącza: 2 x USB (3.0) 2 x USB (2.0) - Współpraca z kamerą podłączoną do USB | Tak |  |
| 5. | Standardowe wyposażenie: - urządzenie wraz z nowoczesnym czujnikiem do pomiaru kąta, - moduł odbiornika radiowego do PC, - oprogramowanie PC, - zestaw gum oporowych, - niezbędne do poprawnego działania przewody i zasilacz. | Tak |  |
| 6. | Wymiary: 100 (max) x 130 x 80 cm Waga: 50 kg | Tak |  |
| III | Okres gwarancji – min. 12 miesięcy. | TAK podać Kryterium oceniane |  |