CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. ODBIERANIE I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY OŁAWA DO INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GAĆ ( Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z. o. o. )  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą XXIX/934/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława.

2. System odbierania odpadów komunalnych z posesji nie obejmuje: odbioru przeterminowanych leków,  chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  Wykonawca zobowiązany jest spełniać szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tym m. in.:

- zobowiązany jest posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie Oława lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oława na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

* teren bazy magazynowo - transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym,

* miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

* miejsce magazynowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych musi być zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

* teren bazy musi być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),

* baza magazynowo - transportowa musi być wyposażona w miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób, miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych oraz legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku, gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

Na terenie bazy magazynowo - transportowej powinien znajdować się także punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo -transportowej,

* trwale i czytelnie oznakować pojazdy, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne,

* posiadać na terenie bazy magazynowo - transportowej urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania - urządzenia należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,

* zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne

*   zapewnić, aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu,

*   poddawać pojazdy i urządzenia myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż 1 w roku, a w okresie letnim dla frakcji odpady zmieszane i bioodpady  - Wykonawca winien posiadać aktualne dokumenty potwierdzające wykonanie czynności,

1)   na koniec każdego dnia roboczego opróżniać pojazdy z odpadów i parkować wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej,

- wyposażyć pojazdy w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników,

4. Wyposażyć pojazdy w:

- system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych (system GPS).

Powyższy systemy musi być aktywny (uruchomione) przez cały czas od chwili opuszczenia bazy aż do momentu powrotu do bazy po zakończonej pracy. System te muszą umożliwiać trwałe zapisywanie,

przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Zamawiającego w możliwość pozwalającą na weryfikację tras pojazdów w czasie rzeczywistym i archiwalnym. Cała trasa przejazdu pojazdów musi być monitorowana. Dodatkowo wykonawca zapewni system monitorowania usługi do którego, Wykonawca zapewni dostęp Zamawiającemu poprzez przeglądarkę internetową (dwa konta dostępu). Pełna funkcjonalność systemu ma być dostępna dla zamawiającego w dniu podpisania umowy. System monitorowania usługi musi umożliwiać wysłanie trasówki na dany pojazd zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. Każdy odbiór pojemnika z posesji musi być widoczny w systemie Wykonawcy

- system monitoringu wizyjnego rejestrujący odbiór odpadów z nieruchomości. Obraz rejestrujący ma być zapisany w rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD (1920 x 1080), archiwujący materiał do 10 dni roboczych oraz dostępny lub przekazywany do Zamawiającego w razie zgłoszenia potrzeby, celem rozpatrzenia reklamacji.

W sytuacji braku wystawienia pojemnika przez właściciela nieruchomości w systemie musi być widoczna odpowiednia  notatka wraz z dokumentacją zdjęciową ( zdjęcie musi być przypisane do odpowiedniej nieruchomości ).

System musi umożliwiać raportowanie: inwentaryzacja pojemników( ilość, pojemność frakcja odpadów, adres nieruchomości). Raport wykonanych odbiorów danego dnia z podziałem na frakcje odpadów; Raport niezgodności wraz z notatkami i adresami nieruchomości;

5. W przypadku awarii pojazdu odbierającego odpady komunalne, niezwłoczne zapewnienie pojazdu zastępczego, tak aby odbiór odbył się zgodnie z harmonogramem.

6. Dokonywanie odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym dzień odbioru tych odpadów publikując na stronie internetowej www.bip.gminaolawa.pl taką informację informacje. Dzień odbioru nie może być  dłuższy niż trzy dni robocze względem planowanego dnia z harmonogramu.

7. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oława.

8. Dostosowanie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady komunalne do parametrów ulic (szerokości ulic) i gęstości zabudowy.

9. Zabezpieczenie przewożonych odpadów przed wysypywaniem na drogę i wyciekami.

10. Zakazuje się Wykonawcy mieszania odpadów komunalnych zbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Oława z odpadami powstającymi w innych gminach.

11. Wykonawca, zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz.1579), zobowiązany jest do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Oława w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza

12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca (liczy się data wpływu do Zamawiającego) miesięcznych raportów dotyczących ilości zebranych odpadów komunalnych, ilości odpadów ulegających biodegradacji oraz ilości zebranych odpadów segregowanych z nieruchomości, w zależności od rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Wykonawca zobowiązany dodatkowo jest do przekazania sprawozdań, które nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów wraz z dokumentacją potwierdzającą ten fakt.

11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dowolnych działań informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie ograniczania powstawania odpadów, ponownego użycia, odzysku, jak również selektywnego zbierania odpadów komunalnych, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonanie obejmuje jednorazową akcję podczas trwania umowy (np. poprzez opracowanie, wydrukowanie ulotek informacyjnych i dostarczenie do właścicieli nieruchomości ).

12. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami i/lub warunkami umowy Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej, a także wymierzać kary za:

- dzień opóźnienia w realizacji usługi względem harmonogramu to 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) - przekazanie odpadów do instalacji innej niż wskazana przez Zamawiającego to równowartość, 3 krotności stawki opłaty Marszałkowskiej za składowanie 1 Mg zmieszanych odpadów komunalnych wg obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów na dzień zaistnienia zdarzenia za każdą niewłaściwie przekazaną tonę odpadów,

- zmieszanie odpadów z terenu gminy Oława z odpadami z innej gminy to 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy udowodniony przypadek,

- każdy dzień opóźnienia w przekazaniu sprawozdania miesięcznego i/lub półrocznego 200,00 zł (słownie: dwieście złotych),

- odebranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych nie objętych przedmiotem zamówienia to 500,00 zł (słownie: pięćset  złotych) za każdy udowodniony przypadek,

- Wykonawca po wykonaniu usługi odbioru odpadów zobowiązany jest do ustawienia opróżnionego pojemnika, kontenera w miejsce jego poprzedniej lokalizacji. Za każdy udokumentowany przypadek gmina wymierzy karę w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych) za pojemnik,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy to 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

- nierozpatrzenie  zgłoszenia reklamacyjnego (powyżej 14 dni) uszkodzonego pojemnika ( wcześniej zgłoszonego drogą mailowa do Wykonawcy ) , za każdy udowodniony przypadek 100,00 zł ( sto złotych).

- brak sporządzenia harmonogram umycia i dezynfekcji pojemników to 500 zł ( pięćset złotych ).

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności:

- ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1688),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1803),

- przepisami aktualnego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława

- zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami,

13. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia:

Na 10 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości objętych odbiorem odpadów komunalnych,

Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów w sposób taki, ze dostarcza do każdej nieruchomości harmonogram odbioru odpadów komunalnych.. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie wykonywania umowy całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest raz w roku tj. w okresie letnim, przeprowadzić mycie i dezynfekcję pojemników specjalistycznym pojazdem myjko-śmieciarką. Wykonawca wcześniej (na miesiąc przed planowanym myciem) sporządzi harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników i uzgodni go z Zamawiającym. Obowiązkiem jego też będzie poinformować mieszkańców o tym fakcie w formie publikacji w lokalnej Gazecie Powiatowej. Po zakończeniu usługi przekaże Zamawiającemu raport wykonanej usługi.

14.Charakterystyka gminy Oława

Powierzchnia gminy wynosi 235 km2.

Liczba mieszkańców gminy wynosi 15 061 osób w tym 188 zameldowanych czasowo –

- (stan na dzień 31.08.2020 r.).  Liczba nieruchomości zamieszkałych zbieranych: 5 271

- selektywnie – 5 271

W trakcie trwania zamówienia możliwy będzie wzrost liczby nieruchomości i liczby mieszkańców z których będą odbierane odpady.

Ilości odpadów odebranych z terenu gminy Oława z posesji zamieszkałych w okresie od września 2019 r. do sierpnia 2020 r., którą określa się jako szacunkową ilość odpadów w na poszczególne frakcje.

|  | Niesegrego-wane (zmieszane) odpady komunalne 200301 ( Mg) | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 200399 (Mg) | Odpady ulegające biodegradacji i kuchenne 200108,200201 (Mg) |  | Opakowania ze szkła 150107 (Mg) | Zmieszane odpady opakowanio-we 150106 (Mg) | Opakowania z papieru i tektury 150101 (Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wrzesień 2019 r. | 278,04 | 150,44 | 29,88 |  | 2,30 | 36,10 | 13,72 |
| Październik 2019 r. | 336,08 | 163,32 | 41,36 |  | 1,95 | 34,82 | 11,74 |
| Listopad 2019 r. | 240,30 | 169,38 | 15,14 |  | 7,34 | 35,78 | 13,18 |
| Grudzień 2019 r. | 174,13 | 201,46 | 22,58 |  | 2,53 | 54,40 | 9,94 |
| Styczeń 2020 r. | 191,40 | 182,96 | 22,68 |  | 5,08 | 64,88 | 16,32 |
| Luty 2020. | 201,72 | 150,36 | 14,40 |  | 25,04 | 59,78 | 12,60 |
| Marzec 2020 r. | 48,40 | 188,56 | 69,76 |  | 16,02 | 67,28 | 41,94 |
| Kwiecień 2020 r. | 0,00 | 260,18 | 61,74 |  | 73,20 | 79,18 | 58,02 |
| Maj 2020 r. | 0,00 | 201,30 | 237,58 |  | 38,62 | 68,74 | 41,40 |
| Czerwiec 2020 r. | 0,00 | 206,12 | 358,84 |  | 34,04 | 77,84 | 27,14 |
| Lipiec 2020 r. | 0,0 | 201,94 | 354,70 |  | 33,04 | 98,42 | 40,18 |
| Sierpień 2020 r. | 0,00 | 160,40 | 402,88 |  | 53,36 | 96,96 | 41,10 |
| Razem | 1.470,07 | 2.236,42 | 1.615,54 |  | 292,52 | 774,18 | 327,28 |

15. Termin realizacji zamówienia:

od dna …….. 2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

16. Elementy zamówienia

Kształt systemu zbierania odpadów oraz częstotliwość ich odbierania zawierają stosowne uchwały Rady Gminy Oława:

- Uchwała Nr XXVIII/152/2020 Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oława,

- Uchwała Nr XXVIII/153/2020 Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Oława.

Poniższa tabela przedstawia kształt systemu na dzień sporządzenia SIWZ. Przedmiotem przetargu jest odbieranie i transport frakcji wskazanych w poniższej tabeli.

| Frakcje odpadów | Sposoby zbierania i odbierania | Częstotliwość odbierania | Miejsce gromadzenia odpadów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U źródła |  | Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna |  |  |
| BIO (150103, 200108, 200138, 200201, 200302) | x |  | od maja do października – raz w tygodniu od listopada do kwietnia -co dwa tygodnie |  | Pojemnik + dopuszczalny worek 120l. ( dostawka ) |
| Pozostałości z sortowania w tym popiół (20 03 99) | x |  | co dwa tygodnie |  | Pojemnik + dopuszczalny worek 120l. ( dostawka) |
| Szkło bez podziału na kolory (150107, 200102) | x |  | raz na kwartał |  | Pojemnik |
| Papier (150101, 200101) | x |  | raz w miesiącu |  | Pojemnik |
| Metale i tworzywa sztuczne (150104, 200140, 150102, 200139) | x |  | co dwa tygodnie |  | Worek lub pojemnik |

Zakup lub najem pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. Wyposażenie nieruchomości  w pojemniki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia (na własny koszt) worków koloru żółtego na frakcje Metali i tworzyw sztucznych wg zapotrzebowania poszczególnych właścicieli nieruchomości. Opis na worku powinien jednoznacznie wskazywać na jego przeznaczenie i stosowanie w gminie Oława. Treść opisu do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pozostałe worki jako dostawka ( po zapełnieniu pojemnika) właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- rozpatrzenia reklamacji (odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem) w czasie do 24 godzin od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faksem lub na adres e-mail. Brak odpowiedzi, traktowany będzie za nierozpatrzenie reklamacji w terminie.

- rozpatrzenie reklamacji uszkodzonego pojemnik a( własność właściciela nieruchomości ) w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia drogą telefoniczną, faksem lub e-mailem od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faksem lub na adres e-mail. Brak odpowiedzi, traktowany będzie za nierozpatrzenie reklamacji w terminie.

- poinformowania Zamawiającego droga mailową  i dokumentacja zdjęciową oraz właściciela nieruchomości informacją w formie pisemnej (pozostawionej w skrzynce pocztowej) , o fakcie nie odebrania odpadów komunalnych spod nieruchomości w, której stwierdzono przypadek niewłaściwego ( niezgodnego z Regulaminem) gromadzenia odpadów. Treść zawiadomienia właściciela nieruchomości o nieprawidłowości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

- przekazywania nie później niż 14 dni po zakończeniu miesiąca Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań zawierających dane o ilości odebranych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje

- przekazywania wykazu nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

- przekazywania informacji o nieruchomościach, na których odpady podlegają niewłaściwemu zbieraniu,

- przekazywania innych sprawozdań i informacji wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

- Dane te winny być przekazane Zamawiającemu w edytowanej wersji elektronicznej - uzgodnionej z Zamawiającym oraz w wersji pisemnej (wersja papierowa z podpisem lub dokument podpisany elektronicznie). Zamawiający zastrzega iż w trakcie realizacji zamówienia może wymagać przesyłania danych w formatach dostosowanych do oprogramowania zainstalowanego w urzędzie.

- zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa

- Spełnienie powyższych wymagań będzie podstawą do wystawienia faktury.

- Wykonawca musi dostosować  się do ewentualnych zmian w ogólnych przepisach prawa dotyczących gospodarko odpadami komunalnymi.