Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-49/2021

Załącznik nr 2.1 do SWZ

Pakiet  1 – Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Tor wizyjny z zestawem laparoskopowo-urologicznym wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 zestaw. Urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| I. | Monitor operacyjny - 1 szt. |
| 1 | Przekątna ekran min. 30" |
| 2 | Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 pikseli |
| 3 | Cyfrowe wejścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |
| 4 | Cyfrowe wyjścia wideo min.: 1x DVI- D, 1x 3G-SDI |
| 5 | Mocowanie VESA |
| II. | Sterownik kamer do głowicy kamery FULL HD – 1 zestaw |
| 1 | Zestaw sterownika kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery FULL HD ze skanem progresywnym |
| 2 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjście wideo w standardzie 3G-SDI |
| 3 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 cyfrowe wyjścia wideo w standardzie DVI-D |
| 4 | Format sygnału wyjściowego nie mniejszy niż: 1920 x 1080p, 50Hz/60Hz |
| 5 | Dostępne min. 2 gniazda USB w sterowniku kamery do podłączenia pamięci PenDrive, klawiatury, dedykowanej drukarki, pedału |
| 6 | W zestawie zewnętrzna, zmywalna klawiatura USB |
| 7 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do połączenia i komunikacji z insuflatorem CO2 typu Endoflator posiadanym przez Zamawiającego |
| 8 | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości ciśnienia i przepływu CO2 insuflatora na ekranie monitora operacyjnego |
| 9 | Funkcje zmiany ciśnienia i przepływu CO2 w insuflatorze poprzez menu sterownika kamery |
| 10 | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego |
| 11 | Poruszanie się po menu obsługowym poprzez przycisk głowicy kamery jak również poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego |
| 12 | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery |
| 13 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamiane zapisu poprzez menu sterownika kamery |
| 14 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG |
| 15 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 |
| 16 | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery |
| 17 | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 3 poziomy regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery |
| 18 | Funkcja obrotu obrazu o 180° |
| 19 | Funkcja wyświetlania wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego |
| 20 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego |
| 21 | Dostępny tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia |
| 22 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła |
| 23 | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji |
| 24 | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: |
| 25 | - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, |
| 26 | - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. |
| 27 | Zapis min. 10 indywidualnych profili użytkowników |
| 28 | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive |
| 29 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery |
| 30 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D |
| 31 | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideoendoskopu z wbudowaną kamerą |
| III. | Głowica kamery FULL HD – 1 szt. |
| 1 | Głowica kamery wyposażona w 3 przetworniki obrazowe, kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery |
| 2 | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD |
| 3 | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x |
| 4 | Głowica kamery wyposażona w przyciski do poruszania się w menu i wywoływania funkcji sterownika kamery w tym co najmniej 2 przyciski programowalne |
| 5 | Możliwość sterylizacji |
| IV. | Mini PCNL – 1 zestaw |
| 1 | Nefroskop do minimalnie inwazyjnych procedur mini PCNL, rozmiar tubusu 12 Fr., kąt patrzenia 12°, długość 21-23 cm, autoklawowalny, wyposażony w min.: |
| a | - okular skośny, |
| b | - osiowy kanał roboczy o rozmiarze min. 6,5 Fr. wyposażony w zdejmowany port z dwoma wejściami do wprowadzania instrumentów oraz podłączenia drenu napływowego; łączenie portu z nefroskopem poprzez szybkozłącze; jedno z wejść portu wyposażone w uszczelkę dwustopniową o konstrukcji zapobiegającej wyciekowi płynu gdy instrument znajduje się w kanale oraz gdy jest wyjęty z kanału, drugie wejście portu wyposażone w przyłącze LUER-Lock z kranikiem. |
| 2 | W zestawie z nefroskopem: |
| a | - przyłącze do przepłukiwania kanału instrumentowego oraz portu podczas mycia w myjni automatycznej |
| b | - uszczelki do kanału instrumentowego – 10 szt. |
| c | - wkładka pomagająca wprowadzanie włókna do kanału instrumentowego poprzez uszczelkę – 1 szt. |
| 3 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 16,5 Fr. |
| 4 | Rozszerzadło jednostopniowe do wytworzenia przetoki nerkowej, wyposażone w dwa kanały centralny i boczny umożliwiające jednoczesne wprowadzenie dwóch drutów prowadzących. Rozmiar rozszerzadła dostosowany do płaszcza operacyjnego o rozmiarze wewnętrznym 21 Fr. |
| 5 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 16,5 / 17,5 Fr., długość 17-19 cm |
| 6 | Płaszcz operacyjny nefroskopu, koniec proksymalny płaszcza w kształcie lejka ułatwiającego wprowadzanie nefroskopu oraz wydobywanie złogów, rozmiar płaszcza [wew. / zew.] - 21 / 22 Fr., długość 17-19 cm |
| 7 | Kleszcze chwytające, bransze trójramienne, ząbkowane, uchwyt sprężynowy, rozmiar 5 Fr., długość 35-37 cm |
| 8 | Kleszcze chwytające, obie bransze ruchome, rozmiar 5 Fr., długość 39-41 cm |
| 9 | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, średnica 3,5 mm, długość min. 220 cm |
| 10 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) |

Załącznik nr 2.2 do SWZ

Pakiet  2 – Infuzyjna pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania we wszystkich grupach wiekowych w celu podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów dożylnie, dotętnicowo, podskórnie, zewnątrzoponowo i dojelitowo (wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) - 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Infuzyjna pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania we wszystkich grupach wiekowych w celu podawania pozajelitowych i dojelitowych płynów dożylnie, dotętnicowo, podskórnie, zewnątrzoponowo i dojelitowo (wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) - 5 szt. Urządzenia fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Zasilanie przy użyciu zasilacza zewnętrznego lub Stacji Dokującej. W zestawie zasilacz - 5 szt. |
| 2 | Dokładność mechaniczna <<±0,10% |
| 3 | Strzykawka mocowana od przodu |
| 4 | Automatyczny napęd strzykawki |
| 5 | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem, niezależnie od położenia głowicy napędowej |
| 6 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |
| 7 | Maksymalna masa pompy 1,5 kg |
| 8 | Wymiary maks. 260 x 80 x 160 mm (szer. x wys. x gł.) |
| 9 | Klawiatura nawigacyjna do wprowadzania parametrów i obsługi pompy |
| 10 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia i mocowania pompy do rur i szyn medycznych pionowych i poziomych |
| 11 | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej. |
| 12 | Podświetlany ekran i przyciski z mozliwością regulacji na min. 5 poziomach |
| 13 | Regulacja głośności na minimum 5 poziomach |
| 14 | Regulacja jasności i kontrastu ekranu na minimum 5 poziomach |
| 15 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 15 h. przy przepływie 5 ml/h.; 10h przy przepływie 25ml/h |
| 16 | Możliwość wymiany akumulatora przez użytkownika bez użycia narzędzi. |
| 17 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, U lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |
| 18 | Zakres prędkości infuzji podstawowej w zakresie nie mniejszym niż od 0,1 do 900 ml/h Prędkość infuzji w zakresie nie gorszym niż od 0,1 - 90ml/h programowana co 0,01ml/godz. |
| 19 | Prędkości bolusa min: dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1700 ml/h |
| 20 | Możliwość skonfigurowania Biblioteki leków |
| 21 | Biblioteka Leków zawierająca min. 1 000 leków |
| 22 | Biblioteka leków zawierająca po 10 stężeń dla każdego leku. |
| 23 | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji, możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. |
| 24 | Automatyczne prowadzenie infuzji przy stopniowym wzroście i spadku prędkości |
| 25 | Automatyczne prowadzenie infuzji w trybie okresowym, składającycm się z dwóch faz: bolusa i prędkości. |
| 26 | Automatyczne prowadzenie terapii dawka w czasie. Automatycznie obliczana prędkość infuzji po wprowadzeniu parametrów dawki i czasu |
| 27 | Tryb przejęcia - automatyczne przejmowanie infuzji przez kolejną pompę po zakończeniu infuzji w innej pompie pracujacej w stacji dokującej. |
| 28 | Możliwośc Automatyczne przenoszeniedo pompy obliczonej wartości podaży insuliny w współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii. |
| 29 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI (ang. Target Controlled Infusion) |
| 30 | Tryb TCI z modelami farmakokinetycznymi dla Propofolu, Remifentanyli i Sufentanylu |
| 31 | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI. |
| 32 | Możliwość prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego |
| 33 | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA i PCEA |
| 34 | Zakres ciśnienia okluzji nie mniejszy niż 75 mmHg do 900mmHg, z wyborem na co najmniej 5 poziomach. |
| 35 | Możliwość rozszerzenia zakresu ciśnienia okluzji o trzy dodatkowe poziomy 10 mmHg, 30 mmHg, 50 mmHg |
| 36 | Czujnik skoku/spadku ciśnienia w linii - (okluzji i rozłączenia linii) |
| 37 | Dokładność czujnika skoku/spadku ciśnienia w linii możliwa do ustawienia na trzech poziomach |
| 38 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej. |
| 39 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie nie gorszym niż 0,1- 9000 ml |
| 40 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |
| 41 | Funkcja stand-by programowana w zakresie 1 min - 12 godz. |
| 42 | Komunikacja pomp umieszczonych w stacji dokującej/stanowisko pacjenta z komputerem poprzez złącze RJ45. |
| 43 | Pompa przygotowana do rozbudowy o moduł do bezprzewodowej komunikacji pomp z komputerem poza stacją dokującą . |
| 44 | Automatyczne wyłączanie pompy w przypadku niewłaściwej dawki spowodowanej niepoprawnym działaniem urządzenia. |
| 45 | Alarmy niezbędne do bezpiecznego prowadzenia terapii. |
| 46 | Menu w języku polskim |
| 47 | Historia pracy obejmująca min. 2000 wpisów. |
| 48 | Możliwość współpracy z systemem do kontrolowanej insulinoterapii |
| 49 | Możliwość pracy pompy w środowisku MRI - w dedykowanej stacji |

Załącznik nr 2.3 do SWZ

Pakiet  3 – Diatermia (aparat) elektrochirurgiczna monopolarna i bipolarna wraz z montażem                 i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Diatermia (aparat) elektrochirurgiczna monopolarna i bipolarna wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Automatyczna kontrola funkcji urządzenia po załączeniu do sieci i podczas zabiegu |
| 2 | Typ bezpieczeństwa aparatu CF |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 500kHz±15% |
| 4 | Panel sterowania przyciskami |
| 5 | Funkcje monopolarne minimum: |
| a | - cięcie czyste bez koagulacji |
| b | - cięcie z koagulacją |
| 6 | Funkcje bipolarne minimum: |
| a | -koagulacja bipolarna |
| 7 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu |
| 8 | System kontroli przylegania elektrody biernej |
| 9 | Płynna regulacja wysokości dźwięków aparatu dla funkcji cięcia i koagulacji |
| 10 | Ilość gniazd przyłączeniowych minimum: |
| a | - monopolarne uniwersalne dla wtyków 3-pinowych i 1-pinowych typ Martin – min.1 |
| b | -bipolarne dla wtyków 2-pinowych i 1-pinowych typ Martin -1 |
| c | -elektrody biernej – 1 |
| d | -sterowników nożnych -1 |
| 11 | Maksymalna moc dla cięcia monopolarnego 100W±15W |
| 12 | Maksymalna moc funkcji koagulacji monopolarnej miękkiej i forsownej 100W±15W |
| 13 | Maksymalna moc funkcji koagulacji i cięcia bipolarnego 100W±15W |
| 14 | Możliwość samodzielnej zmiany wartości mocy na panelu sterującym |
| 15 | Funkcja auto-stop dla funkcji bipolarnych |
| 16 | Posiadanie przez aparat minimum 8 programów do zapamiętywania nastaw |
| 17 | Waga do 8 kg |
| 18 | Wymiary maksymalne 350x350x150mm 385x385x165mm |
| 19 | Zużycie energii bez obciążenia w tzw. stand-by do 20W |
| 20 | Max zużycie energii podczas pracy do 160W |
| II. | Wyposażenie |
| 1 | Uchwyt monopolarny jednorazowego użytku, wtyk do diatermii 3-pin, długość kabla min. 280cm, długość uchwytu 190mm +/- 10mm, z wymiennym nożykiem dł. 70mm+/- 5mm, wtyk 2,35±0,05mm, z blokadą zapobiegającą obracaniu się nożyka, maksymalna dopuszczalna częstotliwość do 1,0 MHz – 10 sztuk |
| 2 | Kabel bipolarny, wtyk 2-pin,dł. 3-3,5m-1 szt. |
| 3 | Osłona na uchwyty lamp operacyjnych, jałowa, jednorazowa, pakowana pojedynczo, do uchwytów 20-40mm, średnica dysku 11,5-12 cm, biokompatybilna, woreczek, wymiary woreczka 9,5x12cm (+/-1 cm), wolna od lateksu – 10 szt. |
| 4 | Kabel do elektrod biernych, kompatybilny do oferowanych elektrod biernych jednorazowego użytku, dł. 5-5,0m ,wtyk do diatermii typ Jack – 1 szt. |
| 5 | Elektroda bierna neutralna jednorazowa, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, owalna, żelowa, dzielona na dwie równe symetryczne części, powierzchnia ogólna 170cm2 +/-5cm2, powierzchnia czynna min 100cm2, grubość hydrożelu min. 0,65mm, pakowana pojedynczo, z systemem ścisłego przylegania zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, wymiary elektrody: 160x115mm (+/-10%) – 10 szt. |
| 6 | Wyłącznik nożny 2-przyciskowy z kablem 4.5-5.0m – 1 szt. |

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Pakiet  4 – Ssak mobilny dwubutlowy wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Ssak mobilny dwubutlowy wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Zasilany sieciowo 230 VAC 50 Hz +/- 10% |
| 2 | Podciśnienie max. 100 kPa |
| 3 | Dwie butle o pojemności 1, 2 lub 3l dostosowane do użytkowanych przez Zamawiającego wkładów jednorazowego użytku wkładów VacSax |
| 4 | Maksymalna wydajność mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny 60l/min (+/- 5l/min) |
| 5 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora na przednim panelu ssaka |
| 6 | Możliwość precyzyjnego przełączania odsysania butli na butlę za pomocą przycisków na panelu przednim |
| 7 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej oraz do pracy przerywanej. Funkcja modułu umieszona bezpośrednio na panelu przednim |
| 8 | Pompa niskoobrotowa tłokowa, wytwarzająca podciśnienie, bezolejowa nie wymagająca konserwacji |
| 9 | Cicha praca max. 50 dB |
| 10 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy |
| 11 | Ssak na wózku jezdnym na czterech kołach z blokadą |
| 12 | Wybór trybu pracy wyłącznika nożnego (ciągły lub przerywany) bezpośrednio z panelu sterującego ssaka za pomocą przycisków sterujących |
| 13 | Filtr antybakteryjny |
| 14 | Uchwyt na dren z możliwością montażu z obu stron panelu ssaka lub podstawy jezdnej |
| 15 | Kosz stalowy na akcesoria montowany do ssaka |

Załącznik nr 2.5 do SWZ

Pakiet  5 – Zamrażarka niskotemperaturowa do zastosowań w Szpitalach i laboratoriach wraz               z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego)  - 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa do zastosowań w Szpitalach i laboratoriach wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Wymiary zewnętrzne maksymalne sz. x gł. x wys. 400 x 650 x 670 mm 450x710x735 mm |
| 2 | Pojemność od nie mniej niż 6 l do nie więcej niż 8 l |
| 3 | Temperatura zamrażania co najmniej minus 80°C |
| 4 | Zasilanie 230 V |
| 5 | Zużycie prądu maksymalne 7 kWh/24h |
| 6 | Waga maksymalna 40 55 kg |
| 7 | Obudowa stalowa malowana proszkowo lub ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej galwanizowanej malowanej na kolor biały |
| 8 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej |
| 9 | Co najmnie 2 kółka dla ułatwienia przemieszczania urządzenia |
| 10 | Izolowane drzwi wewnętrzne zapobiegające zmianom temperatury podczas otwierania zamrażarki |
| 11 | Oświetlenie wewnętrzne aktywowane poprzez otwarcie zewnętrznych drzwi zamrażarki |
| 12 | Mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem LCD |
| 13 | Bateryjne podtrzymanie pracy sterownika |
| 14 | Alarmy optyczne i akustyczne co najmniej: przekroczenia ustalonej temperatury pracy, braku zasilania, otwartych drzwi |
| 15 | Możliwość rozbudowy o zdalny system powiadamiania użytkownika o stanach alarmowych |
| 16 | Złącza RS485 |
| 17 | Wyjście USB umożliwiające odczyt i skopiowanie parametrów pracy urządzenia |
| 18 | Czynniki chłodnicze wyłącznie ekologiczne, nie wybuchowe, nie toksyczne |
| 19 | Poziom łośności pracy poniżej 55dB |

Załącznik nr 2.6 do SWZ

Pakiet  6 – Macerator do utylizacji naczyń dużej objętości i materiałów wykonanych                                z pulpy celulozowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (oddział neurologii, oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym)

- 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Macerator do utylizacji naczyń dużej objętości i materiałów wykonanych z pulpy celulozowej wraz z montażem i uruchomieniem maceratora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (oddział neurologii, oddział onkologiczny z pododdziałem hematologicznym) - 2 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Stalowa konstrukcja ramy wewnętrznej, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej oraz o pokrywie z tworzywa sztucznego. |
| 2 | Macerator otwierany i zamykany bez użycia rąk za pomocą stopy bezdotykowo |
| 3 | Automatyczna antybakteryjna dezodoryzacja |
| 4 | Maceracja odbywająca się w zamkniętym bębnie w sposób uniemożliwiający przedostanie się elementów do odpływu |
| 5 | Wyświetlacz LCD prezentujący aktualny etap maceracji |
| 6 | Całkowita maksymalna waga urządzenia bez wody 75 kg. Wymiary maksymalne w mm 1050x550x700 mm. |
| 7 | Praca wyłacznie z zasilaniem zimną wodą |
| 8 | Odpływ standardowy rura o średnicy fi 50 |
| 9 | Nominalne całkowite zużycie wody nie więcej niż 25 litrów |
| 10 | Badania przeprowadzone przez niezależne źródło lub oświadczenie producenta lub certyfikat, potwierdzające niewydostawanie się patogenów w czasie cyklu maceracji. |
| 11 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
| 12 | Zabezpieczenie przed uruchomieniem urządzenia z niewystarczającą ilością wody |
| 13 | System uniemożliwiający doprowadzenie do zatoru (zawór membranowy) |
| 14 | Zamawiający wymaga urządzenia, które posiada możliwość maceracji co najmniej 4 dużych naczyń (np. basen, miska) na cykl |

Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także demontaż obecnie używanych urządzeń oraz przekazanie ich Zamawiającemu celem dalszego gospodarowania bądź utylizacji oraz wykonanie prac dostosowawczych pomieszczeń Zamawiającego w celu należytego montażu i uruchomienia maceratora – opis prac zawarto w załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (§4a „Szczegółowe warunki wykonania umowy – Pakiet 6 (maceratory) i Pakiet 7 (lampy zabiegowe)”.

Załącznik nr 2.7 do SWZ

Pakiet  7 – Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (poradnia chirurgiczna) - 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Jednokopułowa lampa zabiegowa bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (poradnia chirurgiczna) - 2 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | Ramię wychodzące z zawiesia sufitowego, zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne. |
| 2 | Ramię kopuły złożone z 2 części – ramie poziome zapewniające obrót lampy dookoła zawieszenia sufitowego, ramię równoważące zapewniające ruch kopuły w osi pionowej |
| 3 | Regulacja położenia lampy możliwa dzięki uchwytowi przy kopule zapewniającemu dokładne pozycjonowanie lampy |
| 4 | Okrągły kształt lampy zapewniający dokładne oświetlenie pola zabiegowego i bezcieniowość |
| 5 | Średnica kopuły do 35 cm |
| 6 | Kopuła wyposażona w uchwyt brudny |
| 7 | Kopuła wyposażona w wymienny sterylizowany uchwyt (min. 2 uchwyty w komplecie) |
| 8 | Możliwość obrotu kopuły względem osi pionowej i poziomej |
| 9 | Ilość źródeł światła – min. 18 (tylko białe diody LED) |
| 10 | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy |
| 11 | Natężenie oświetlenia w odległości 1 m minimum 60.000 lux |
| 12 | Wgłębność minimum 130 cm |
| 13 | Współczynnik odwzorowania barw Ra 96 |
| 14 | Temperatura barwowa: 4.400 K |
| 15 | Regulacja natężenia oświetlenia realizowana bezdotykowo w min. w trzech krokach |
| 16 | Pobór mocy mniejszy lub równy poniżej 20 W |
| 17 | Waga do 20 kg |
| 18 | Żywotność źródła światła co najmniej do 50.000 godz. |
| 19 | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I |
| 20 | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 |

Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje także demontaż obecnie używanych urządzeń oraz przekazanie ich Zamawiającemu  celem dalszego gospodarowania bądź utylizacji oraz wykonanie prac dostosowawczych pomieszczeń Zamawiającego w celu należytego montażu i uruchomienia lampy – opis prac zawarto w załączniku nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (§4a „Szczegółowe warunki wykonania umowy – Pakiet 6 (maceratory) i Pakiet 7 (lampy zabiegowe)”.

Załącznik nr 2.8 do SWZ

Pakiet  8 – Aparat KTG posiadający analizę zapisu STV z możliwością monitorowania ciąży bliźniaczej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego -                   1 szt.

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
|  | Aparat KTG posiadający analizę zapisu STV z możliwością monitorowania ciąży bliźniaczej wraz z montażem i uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń używanych, podemonstracyjnych etc. Rok produkcji 2021 |
| 1 | głowice zbudowane z min 9 kryształów, częstotliwość 1 MHz (+/-5%) |
| 2 | FHR w zakresie nie mniejszym niż 50-240 bpm |
| 3 | automatyczne wykrywanie ruchów płodu |
| 4 | analiza badania ktg z STV |
| 5 | przechowywanie danych minimum 12 3 godzinne |
| 6 | wyświetlacz aparatu LCD kolorowy minimum 7" dotykowy. Informacje na wyświetlaczu na najmniej: |
| a | FHR 1 i FHR2 |
| b | TOCO |
| c | Alarm |
| d | Stan baterii , godzina |
| 7 | Drukarka aparatu KTG: |
| a | rozmiar papieru 150-152mm (papier termiczny) |
| b | prędkość druku 1,2,3 cm/min |
| 8 | Ustawienia aparatu KTG: |
| a | limity alarmowe (górne i dolne ) |
| b | głośnośność rytmu serca |
| c | głośności alarmu |
| 9 | Menu w j. polskim |
| 10 | Zasilanie i wymiary aparatu KTG: |
| a | zasilanie sieciowe |
| b | wbudowany akumulator |
| c | wymiary maksymalne 350x350x100mm |
| d | waga maksymalna 5 kg |
| 11 | Wyposażenie standardowe Aparatu: |
| a | -głowica FHR 1 i FHR 2 |
| b | -głowica TOCO |